Таблица вариантов

| №№ | Мощность, кВ∙А | Напряжение, кВ | Схема и группа обмоток | Потери, Вт | uk,% | io,% | Материал обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  | Рх | Рк |  |  | а –алюминий, м- медь |
| 1 | 25 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 130 | 600 | 4,5 | 3,2 | а |
| 2 | 25 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 130 | 600 | 4,5 | 3,2 | м |
| 3 | 40 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 175 | 880 | 4,5 | 3,0 | а |
| 4 | 40 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 175 | 880 | 4,5 | 3,0 | м |
| 5 | 63 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 240 | 1280 | 4,5 | 2,8 | а |
| 6 | 63 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 240 | 1280 | 4,5 | 2,8 | м |
| 7 | 100 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 330 | 1970 | 4,5 | 2,6 | а |
| 8 | 100 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 330 | 1970 | 4,5 | 2,6 | м |
| 9 | 100 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 420 | 1970 | 6,5 | 2,6 | а |
| 10 | 160 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 510 | 2650 | 4,5 | 2,4 | м |
| 11 | 160 | 6 | 0,69 | Д/Ун-11 | 510 | 3100 | 4,5 | 2,4 | а |
| 12 | 160 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 510 | 2650 | 4,5 | 2,4 | м |
| 13 | 160 | 10 | 0,69 | Д/Ун-11 | 620 | 3100 | 4,5 | 2,4 | а |
| 14 | 160 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 620 | 2650 | 6,5 | 2,4 | м |
| 15 | 160 | 35 | 0,69 | Д/Ун-11 | 620 | 3100 | 6,5 | 2,4 | а |
| 16 | 250 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 740 | 3700 | 4,5 | 2,3 | м |
| 17 | 250 | 6 | 0,69 | Д/Ун-11 | 740 | 4200 | 4,5 | 2,3 | а |
| 18 | 250 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 740 | 3700 | 4,5 | 2,3 | м |
| 19 | 250 | 10 | 0,69 | Д/Ун-11 | 740 | 4200 | 4,5 | 2,3 | а |
| 20 | 250 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 900 | 3700 | 6,5 | 2,3 | м |
| 21 | 250 | 35 | 0,69 | Д/Ун-11 | 900 | 4200 | 6,5 | 2,3 | а |
| 22 | 400 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 950 | 5500 | 4,5 | 2,1 | м |
| 23 | 400 | 6 | 0,69 | Д/Ун-11 | 950 | 5900 | 4,5 | 2,1 | а |
| 24 | 400 | 6 | 0,4 | Д/Ун-11 | 950 | 5900 | 4,5 | 2,1 | м |
| 25 | 400 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 950 | 5500 | 4,5 | 2,1 | а |
| 26 | 400 | 10 | 0,69 | Д/Ун-11 | 950 | 5900 | 4,5 | 2,1 | м |
| 27 | 400 | 10 | 0,4 | Д/Ун-11 | 950 | 5900 | 4,5 | 2,1 | а |
| 28 | 400 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 1200 | 5500 | 6,5 | 2,1 | м |
| 29 | 400 | 35 | 0,69 | Д/Ун-11 | 1200 | 5900 | 6,5 | 2,1 | а |
| 30 | 630 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 1310 | 7600 | 5,5 | 2,0 | м |
| 31 | 630 | 6 | 0,69 | Д/Ун-11 | 1310 | 8500 | 5,5 | 2,0 | а |
| 32 | 630 | 6 | 0,4 | Д/Ун-11 | 1310 | 8500 | 5,5 | 2,0 | м |
| 33 | 630 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 1310 | 7600 | 5,5 | 2,0 | а |
| 34 | 630 | 10 | 0,69 | Д/Ун-11 | 1310 | 8500 | 5,5 | 2,0 | м |
| 35 | 630 | 10 | 0,4 | Д/Ун-11 | 1310 | 8500 | 5,5 | 2,0 | а |
| 36 | 630 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 1600 | 7600 | 6,5 | 2,0 | м |
| 37 | 630 | 35 | 0,69 | Д/Ун-11 | 1600 | 8500 | 6,5 | 2,0 | а |
| 38 | 630 | 35 | 6,3 | Д/У-11 | 1600 | 7600 | 6,5 | 2,0 | м |
| 39 | 630 | 35 | 10,5 | Д/У-11 | 1600 | 8500 | 6,5 | 2,0 | а |
| 40 | 1000 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 2750 | 12200 | 6,5 | 1,5 | м |
| 41 | 1000 | 35 | 0,69 | Д/Ун-11 | 2750 | 12200 | 6,5 | 1,5 | а |
| 42 | 1000 | 35 | 6,3 | Д/У-11 | 2750 | 12200 | 6,5 | 1,5 | м |
| 43 | 1000 | 35 | 10,5 | Д/У-11 | 2750 | 12200 | 6,5 | 1,5 | а |
| 44 | 1600 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 3650 | 18000 | 6,5 | 1,4 | м |
| 45 | 1600 | 35 | 0,69 | Д/Ун-11 | 3650 | 18000 | 6,5 | 1,4 | а |
| 46 | 1600 | 35 | 6,3 | Д/У-11 | 3650 | 18000 | 6,5 | 1,4 | м |
| 47 | 1600 | 35 | 10,5 | Д/У-11 | 3650 | 18000 | 6,5 | 1,4 | а |
| 48 | 2500 | 35 | 0,69 | Д/Ун-11 | 5100 | 25000 | 6,5 | 1,1 | м |
| 49 | 2500 | 35 | 6,3 | Д/У-11 | 5100 | 25000 | 6,5 | 1,1 | а |
| 50 | 2500 | 35 | 10,5 | Д/У-11 | 5100 | 25000 | 6,5 | 1,1 | м |
| 51 | 25 | 6 | 0,4 | Д/Ун-0 | 130 | 600 | 4,5 | 3,2 | а |
| 52 | 25 | 10 | 0,4 | Д/Ун-0 | 130 | 600 | 4,5 | 3,2 | м |
| 53 | 40 | 6 | 0,4 | Д/Ун-0 | 175 | 880 | 4,5 | 3,0 | а |
| 54 | 40 | 10 | 0,4 | Д/Ун-0 | 175 | 880 | 4,5 | 3,0 | м |
| 55 | 63 | 6 | 0,4 | Д/Ун-0 | 240 | 1280 | 4,5 | 2,8 | а |
| 56 | 63 | 10 | 0,4 | Д/Ун-0 | 240 | 1280 | 4,5 | 2,8 | м |
| 57 | 100 | 6 | 0,4 | Д/Ун-0 | 330 | 1970 | 4,5 | 2,6 | а |
| 58 | 100 | 10 | 0,4 | Д/Ун-0 | 330 | 1970 | 4,5 | 2,6 | м |
| 59 | 100 | 35 | 0,4 | Д/Ун-0 | 420 | 1970 | 6,5 | 2,6 | а |
| 60 | 160 | 6 | 0,4 | Д/Ун-0 | 510 | 2650 | 4,5 | 2,4 | м |