ЗАДАНИЯ

для контрольной работы по дисциплине: «Эксплуатационные материалы»

Рассчитать годовую потребность горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей для автопарка автомобилей по следующим данным:

| Вариант задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка автомобиля |
| Наименование показателей | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-131 | КрАЗ-257 | КрАЗ-260 | МАЗ-500 | КамАЗ-4310 | КамАЗ-5320 | Урал-4320 | Урал-375Д | ГАЗ-53А | УАЗ-469 | КамАЗ- 4350 | КамАЗ- 5350 |
| Количество машин, шт. | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Годовой пробег, тыс. км | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Грузоподъемность, т | 6 | 5 | 12 | 9 | 7,5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0,6 | 3,8 | :6,0 |
| Расход топлива л/100 км | 38 | 51 | 38 | 43 | 25 | 47 | 35 | 45 | 71 | 28 | 16 | 26,5 | 27,0 |
| Расход моторного масла в % от нормы расхода топлива, л | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
| Расход масла в трансмиссии в % от нормы расхода топлива, л | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | !.! | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Расход специальных масел в % от нормы расхода топлива, л | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расход пластичных смазок в % от нормы расхода топлива, кг | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расход ОЖ на долив от полной заправки ежемесячно | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Надбавка расхода топлива на 100 т.км перевозимого груза, л | 2,0 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 |

Примечание: Контрольная работа должна содержать следующие материалы:

1 Вариант задания с исходными данными (для вариантов свыше 13 нумерация начинается в той же последовательности: 1 вариант соответствует 14 и т.д. и пробег автомобиля увеличивается на 5 тыс.км).

2 Содержание.

3 Ксерокопию внешнего вида автомобиля.

4 Введение.

5 Основные технические характеристики автомобиля.

6 Расчет расхода ГСМ и эксплуатационных материалов на годовой пробег одного автомобиля.

7 Расчет расхода ГСМ и эксплуатационных материалов для .всего парка автомобилей

8 Ксерокопию схемы смазки (карты смазки).

9  Список использованных источников.