МИНОБРНАУКИ РФ

ФГБОУ ВО Тульский государственный университет

Кафедра "Автомобили и автомобильное хозяйство"

Гидравлические и пневматические системы

Методические указания

по выполнению контрольной работы

Тула 2015

#### Разработал:	Р.Н. Хмелёв, к.т.н.

Рассмотрено

на заседании кафедры

протокол № ____  от «____» ___________ 201 г.

Зав. кафедрой __________

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель и задачи контрольно-курсовой работы	4

2. Уточненный расчет гидропривода при установившемся режиме работы	4

2.1. Исходные данные	5

2.3. Указания к решению задачи	6

2.3.1. Замена принципиальной схемы гидропривода эквивалентной	6

2.3.2. Построение характеристики насосной установки	7

2.3.3 Составление уравнения характеристики трубопровода	8

2.3.4. Построение характеристики трубопровода и определение рабочей  точки гидросистемы	11

2.3.5. Определение искомых величин	12

3. Оформление и защита контрольно-курсовой работы	13

Библиографический список	13

# 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНО-КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Контрольно-курсовая работа по дисциплине "Гидравлические и пневматические системы" закрепляет изучение теоретической части курса и является самостоятельной практической работой по решению конкретных технических задач, связанных с расчетом гидравлических и пневматических систем. Основными задачами контрольно-курсовой работы являются:

- изучение инженерных методов гидромеханических расчетов;

- выработка навыков применения теоретических знаний для решения конкретных технических задач.

# 2. Уточненный расчет гидропривода при установившемся режиме работы

В большинстве случаев гидропривод представляет собой сложный трубопровод с насосной подачей, поэтому его уточненный расчет рекомендуется выполнять графоаналитическим методом. Этот расчет следует проводить для основных установившихся режимов работы гидропривода с целью проверки выполнения им технических требований, приведенных в техническом задании на проектирование.

При этом рекомендуется следующая последовательность действий.

На первом этапе принятую принципиальную схему гидропривода следует заменить расчетной, в которой отмечается каждое гидравлическое сопротивление (в том числе и гидродвигатели), участвующее в расчете. На этом же этапе полученная схема разбивается на простые трубопроводы (под простым трубопроводом понимается трубопровод без разветвлений).

Второй этап заключается в построении характеристики насосной установки в координатах р - Q.

На третьем этапе составляются аналитические уравнения потерь для каждого из простых трубопроводов, входящих в расчетную схему.

Четвертый этап. На основании полученных на втором этапе аналитических уравнений потерь для каждого из простых трубопроводов, входящих в расчетную схему, на графике строят характеристики простых трубопроводов. Затем, используя правила сложения характеристик простых трубопроводов, получают суммарную характеристику сложного трубопровода. Завершающим действием этого этапа является определение рабочей точки гидросистемы (точки пересечения характеристики насоса и суммарной характеристики сложного трубопровода). Ее координаты используются при расчете потребляемой гидроприводом мощности.

Таким образом, в результате уточненного расчета могут быть определены все эксплуатационные параметры гидропривода, характеризующие его работу на наиболее важных установившихся режимах. В случае несоответствия полученных величин техническому заданию необходимо внести коррективы в схему гидропривода или изменить параметры его элементов.

# 2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

На рис. 1 представлена упрощенная схема объемного гидропривода возвратно-поступательного движения. Объемный насос 1 с переливным клапаном 2 образует насосную установку, которая подает рабочую жидкость из бака 7 в гидроцилиндр 5, обеспечивающий движение поршня. Скорость движения поршня Vп регулируется за счет изменения проходного сечения регулируемого гидродросселя 3, а реверс движения достигается за счет гидрораспределителя 4. Для очистки рабочей жидкости в систему включен фильтр 6.

Рис. 1. Схема гидропривода возвратно-поступательного движения

Дано:

- усилие на штоке поршня F (см. табл. 1);

- размеры гидроцилиндра: D, dш;

- параметры трубопроводов: dт, l1 = 3 м, l2 = 1,5 м, l3 = 4 м;

- фильтр и каждый канал гидрораспределителя заданы эквивалентными длинами: lэф = 200dт, lэр = 150dт;

- гидродроссель задан площадью проходного сечения Sдр, и коэффициентом расхода (др = 0,7;

- параметры насоса: рабочий объем Wн = 10 см3, частота вращения вала nн, объемный КПД (он = 0,85 при p = 7 МПа, механический КПД (мн = 0,9;

- характеристика переливного клапана: рк min=5 МПа при Qкл=0 и Kk;

- параметры рабочей жидкости: кинематическая вязкость (=0,2 см2/с и плотность (=800 кг/м3.

Таблица 1

Исходные данные к контрольной задаче для разных вариантов

| Последняя цифра шифра | Sдр, мм2 | F, кН | nн, об/мин | Предпоследняя цифра шифра | D, мм | dш, мм | dт, мм | Kк, МПа(c/ см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,0 | 7,6 | 1400 | 0 | 40 | 20 | 8 | 0,0020 |
| 1 | 4,2 | 7,8 | 1450 | 1 | 42 | 22 | 9 | 0,0024 |
| 2 | 4,4 | 8,0 | 1500 | 2 | 44 | 24 | 10 | 0,0028 |
| 3 | 4,6 | 8,2 | 1550 | 3 | 46 | 26 | 11 | 0,0032 |
| 4 | 4,8 | 8,4 | 1600 | 4 | 48 | 28 | 12 | 0,0036 |
| 5 | 5,0 | 8,6 | 1650 | 5 | 50 | 30 | 13 | 0,0040 |
| 6 | 5,2 | 8,8 | 1700 | 6 | 52 | 32 | 14 | 0,0044 |
| 7 | 5,4 | 9,0 | 1750 | 7 | 54 | 34 | 15 | 0,0048 |
| 8 | 5,6 | 9,2 | 1800 | 8 | 56 | 36 | 16 | 0,0052 |
| 9 | 5,8 | 9,4 | 1850 | 9 | 58 | 38 | 17 | 0,0056 |

Требуется определить:

– скорость движения штока гидроцилиндра;

– мощность, потребляемую гидроприводом;

– коэффициент полезного действия гидропривода.

# 2.3. УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Рассмотрим алгоритм решения данной задачи, приняв следующие исходные данные: F = 8 кН, D = 50 мм, dш = 30 мм, dт = 10 мм, Sдр = 5 мм2, nн = 1460 об/мин, Kk= 0,004 МПа(с/см3;

# 2.3.1. Замена принципиальной схемы гидропривода эквивалентной

На рис. 2 представлен один из возможных вариантов эквивалентной схемы, полученной на основании принципиальной схемы рассматриваемого гидропривода (рис. 1).

Рис. 2. Эквивалентная схема

На эквивалентной схеме (рис. 2) видно, что поток рабочей жидкости от насосной установки НУ по трубопроводу l1 поступает к дросселю Д, а затем через один из каналов распределителя Р и трубе l2 в гидроцилиндр Ц. Из гидроцилиндра жидкость по такой же трубе l2 через другой канал распределителя Р, трубу l3 и фильтр Ф сливается в гидробак.

Таким образом, схема гидропривода представляет собой ряд последовательно соединенных элементов (гидравлических сопротивлений), а значит, при расчете может рассматриваться как простой трубопровод (под простым трубопроводом понимается трубопровод без разветвлений).

# 2.3.2. Построение характеристики насосной установки

Под характеристикой насосной установки в данном случае понимается зависимость, определяющая совместную работу насоса и переливного клапана. Эта зависимость получается в результате графического вычитания из характеристики насоса характеристики клапана в соответствии с уравнением

.                                                  (1)

Переливной клапан, в отличие от предохранительного, постоянно участвует в работе насосной установки, обеспечивая требуемую величину давления питания гидросистемы. Основным требованием, предъявляемым к переливному клапану, является поддержание заданного уровня давления с заданной точностью путем непрерывного слива части потока рабочей жидкости.

Построение характеристики насоса

Характеристика объемного насоса практически линейна и строится по двум точкам. Первая точка А определяется теоретической подачей Qт насоса, которая вычисляется по формуле

.

Такая подача насоса существует при нулевом давлении на выходе насоса. Теоретическая подача не зависит от давления насоса и поэтому представляет собой прямую вертикальную линию.

В данном случае первая точка А при    p = 0, ;

Действительная подача насоса меньше теоретической на величину объемных потерь, т.е. потерь на утечки и перетечки жидкости из полостей с высокими давлениями. Такие утечки через зазоры существуют в любом, самом технически совершенном насосе. Из-за малой величины поперечных размеров зазоров и значительной вязкости жидкости эти утечки носят ламинарный характер, т.е. их величина пропорциональна давлению насоса. Отсюда следует, что действительная характеристика насоса представляет собой прямую линию, наклоненную в сторону снижения подачи. Таким образом, вторая точка В имеет координаты Q' и р'. Величина Q' определяется величиной объемного КПД насоса (он, заданном при давлении р':

.

В данном случае вторая точка B – при  р' = 7 МПа,  .

Построение характеристики переливного клапана

Характеристика переливного клапана в большинстве случаев достаточно точно описывается линейным уравнением.

где – давление настройки переливного клапана; – коэффициент, учитывающий жесткость пружины клапана.

В данном случае для клапана: первая точка C' – при Qкл = 0, ; вторая точка К – при Qкл = 200 см3/c, .

По найденным точкам строим характеристики насоса (линия 1) и переливного клапана (линия 2) (рис. 3), проводим их графическое вычитание, выполняя условие (1). Для этого точка C' переносится в положение С, а точка пересечения характеристик – D' в положение D. Затем точки С и D соединяем прямой линией. В результате получается характеристика насосной установки (ломаная линия ACD).

Рис. 3. Построение характеристики насосной установки

# 2.3.3 Составление уравнения характеристики трубопровода

Характеристикой трубопровода называется зависимость потерь давления  (или напора) в нем от расхода Q. В большинстве случаев характеристику трубопровода используют в графическом виде. Для получения этой характеристики необходимо оценить все гидравлические потери в данном трубопроводе, суммировать их и преобразовать полученную зависимость в функцию вида = f(Q).

Анализ эквивалентной схемы (см. рис. 2) позволяет записать характеристику трубопровода в следующем виде:

(2)

В формуле (2):

– перепад давлений на гидроцилиндре ,  – механический КПД гидроцилиндра;

– потери на трение в трубе

,                                           (3)

( – коэффициент трения, величина которого определяется в зависимости от режима течения жидкости. Режим течения жидкости в трубопроводе зависит от ее диаметра d, расхода Q, кинематической вязкости ( и определяется величиной числа Рейнольдса , если число Re больше 2300, то режим течения турбулентный. В этом случае при расчете машиностроительных приводов коэффициент ( целесообразно определять по формуле Блаузиуса . Если Re меньше 2300, то режим течения ламинарный, а коэффициент ( определяется по формуле . Подставляя зависимости для (, формулу (3) можно представить в следующем виде:

– в случае ламинарного режима течения ,

где                                                ;	(4)

– в случае турбулентного режима течения ,

где                                                       ;                                                (5)

, , – местные гидравлические сопротивления. В том случае, когда местное гидравлическое сопротивление задано коэффициентом (, потери давления в нем следует оценивать по формуле Вейсбаха:

(6)

Если местное сопротивление задано площадью проходного сечения отверстия S и коэффициентом расхода этого отверстия (, то в этом случае потери выражаются из формулы истечения:

.                                                  (7)

Если задана эквивалентная длина lэ местного сопротивления, то считается, что потери в нем эквивалентны потерям в трубе длиной lэ. Тогда для ламинарного течения используется формула (4), а для турбулентного формула (5), в которых l = lэ.

Формулы (6), (7), (4) и (5) можно представить в виде  или . Таким образом, все гидравлические сопротивления можно разделить на линейные, у которых потери пропорциональны расходу, и квадратичные, у которых потери пропорциональны квадрату расхода. Поэтому характеристика любого трубопровода, содержащего n линейных и m квадратичных сопротивлений, может быть представлена в виде

,                                                (8)

где            и          .

Штрих у величин потерь указывает на то, что потери давления в этих гидравлических сопротивлениях следует определять по расходу рабочей жидкости на выходе из гидроцилиндра, который отличается от расхода, поступающего в гидроцилиндр.

Для пояснения этого представим, что поршень на расчетной схеме (рис. 4) переместился из начального положения вправо на расстояние l (равное толщине поршня). В таком случае в левую полость гидроцилиндра поступил объем жидкости, равный объему поршня (W = Sп(l), а из правой полости вытеснился меньший объем W = (Sn –Sш)(l (W’ на рис 4 заштрихован).

Рис. 4. Расчетная схема гидроцилиндра

Из соотношения объемов W и W’ следует, что расходы до и после гидроцилиндра связаны зависимостью

.

Составим уравнение характеристики трубопровода в соответствии с принятыми исходными данными.

Вычисляем число Рейнольдса по максимально возможному расходу:

Следовательно, в трубопроводе возможен только ламинарный режим течения жидкости. Поэтому уравнение характеристики трубопровода примет вид:

.

Принимая =1, получим    .

;	;	.

# 2.3.4. Построение характеристики трубопровода и определение рабочей 
точки гидросистемы

Подставив данные из условия задачи, получим:

= 4,07 МПа;	K1 =390(106  кг/(м4 (с);

K2 = 586(106  кг/(м4 (с);	K3=32,7(1012 кг/м7.

Так как характеристика трубопровода нелинейна, то для ее построения необходимо не менее 5 точек в рабочем диапазоне значений расходов. Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу (табл. 2).

Таблица 2

Результаты расчета характеристики трубопровода

По этим данным строится характеристика трубопровода (кривая 3 на рис. 5). Точка пересечения линии 3 с CD дает рабочую точку гидросистемы (точка R). Ее координаты: Qну = 176,3 см3/с и рн = 5,16 МПа. При отсутствии точки пересечения скорректировать давление настройки переливного клапана.

Рис. 5. Графическое решение

# 2.3.5. Определение искомых величин

Так как вся подача насосной установки Q поступает в гидроцилиндр, то скорость движения его штока определяется из формулы (при объемном КПД равном единице, т.е. без учета утечек рабочей жидкости)

,

где   Sп – площадь поршня.

Мощность, потребляемая гидроприводом, равна мощности, потребляемой насосной установкой, и в данном случае определяется по формуле:

Для определения КПД гидропривода (гп вначале необходимо рассчитать полезную мощность, развиваемую на его выходном звене

Тогда

# 3. оформление и защита контрольноЙ работы

Контрольно-курсовая работа содержит: пояснительную записку в объеме 6 – 10 листов формата А4 с полуторным интервалом, размер шрифта 14 пт. Решение задачи, обязательно должно сопровождаться необходимыми пояснениями, схемами и иметь номер варианта. После выполнения, контрольно-курсовая работа сдается преподавателю на проверку и при положительной оценке проводится ее защита (в виде собеседования).

# Библиографический список

1. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика: Учебник для вузов по специальности "Гидравлические машины и средства автоматики". 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Машиностроение, 1987. – 440 с.

2. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1975. – 384 с.

3. Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебник. Ч. 2. Гидравлические машины и гидропневмопривод / Под ред. А.А. Шейпака. – М.: МГИУ, 2003. – 352 с.

4. Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу. – М: Высшая школа, 1979. – 191 с.