Таблица 1.

Исходные данные по вариантам

| №№ задания | №№ вариантов | Марка насоса | D2 | n | d1 | l1 | d2 | l2 | d3 | l3 | d4 | l4 | h1 | h2 | D2П | H | H1 | h | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | об/ мин | мм | м | мм | м | мм | м | мм | м | м | м | мм | м | м | м | гр |
| Задание № 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Х80-50-200К Х80-50-200К Х80-50-200К Х150-125-315Л Х150-125-315Л Х150-125-315Л АХ125-80-250 АХ125-80-250 АХ125-80-250 АХ125-80-250 | 200 200 200 315 315 315 250 250 250 250 | 2600 2650 2550 1350 1220 1370 1400 1350 1380 1360 | 80 80 100 150 175 150 125 125 150 150 | 1,5 2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 | 70 60 60 125 125 125 80 100 100 80 | 4 5 108 7 8 3 2 3 2 | 70 60 70 100 100 125 80 80 80 100 | 1812 14 15 10 12 4 5 4 3 | 70 70 70 100100 80 60 80 70 60 | 9 8 5 11 9 8 3 4 3 5 | 0 0,2 0,3 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 | 1 1,5 1,4 1 0,8 0,9 1,8 1,3 1,6 1,4 | 180 182 178 300 305 295 240 235 238 235 | 20 19 20 15 14 16 10 9 10 9 | 2 1,8 1,9 1,6 1,4 1,5 2 1,8 1,9 1,6 | 0,9 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 1 0,9 | - - - - - - - - - - |
| Задание № 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | АХ(0)65-40-200 АХ(0)65-40-200 АХ(0)65-40-200 ХВ-50-200К ХВ-50-200К ХВ-50-200К ХВ-50-200К Х150-125-315Л Х150-125-315Л Х150-125-315Л | 200 200 200 200 200 200 200 315 315 315 | 2800 2750 2800 2800 2700 2700 2750 1400 1380 1350 | 65 65 80 80 100 80 100 150 150 175 | 3 3 3 5 4 4 3 1,5 1,7 1,6 | 40 50 40 50 60 50 60 125 125 125 | 30 25 25 27 28 29 31 25 25 24 | 35 40 35 40 40 40 40 100 80 80 | 4 4 3 5 4 3 5 6 5 7 | 40 40 40 40 50 40 5 100 100 80 | 6 5 3 1 1 2 1 4 5 4 | 8 9 5 4 3 4 3 5 6 5 | 1 1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,9 1 0,9 | 190 185 182 180 182 188 185 300 295 305 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | 32 40 50 35 44 49 46 28 36 32 |

При уровне hi в верхнем баке давление равно атмосферному, сжатие воздуха в верхнем баке происходит по изометрическому закону.

З а д а н и е  № 2 (рис. 2, табл. 1)

Центробежный насос прокачивает спирт при t = 20°С, ( = 790 кг/м3, ( = I,5(I0-6 м2/с из открытого нижнего бака в открытые верхние баки.

Трубы эмалированные, эквивалентная шероховатость ΔЭ=0,009 мм. На нагнетательной линии имеется внезапное сужение, а на всасывающей фильтр "Ф" с обратным клапаном. Определить:

I. Гидравлические характеристики центробежного насоса.

2. Характеристику сети насосной установки при открытом вентиле "В".

3. Подачу, напор, полезную мощность, КПД, насоса.

4. Как следует изменить частоту вращения насоса для изменения подачи в 1,5 раза. Как изменяется при этом напор и мощность насоса?

5. Во сколько раз необходимо изменить частоту вращения насоса, чтобы его напор изменился в 1,3 раза? Как изменяется подача и полезная мощность насоса?

6. Расходы жидкости в ветвях насосной установки при открытом вентиле "В".

7.Степень закрытия вентиля "В" при условии, что расход в правом ответвлении равен 30 % расхода жидкости, проходящей через насос.

8. Параметры насоса (Q , Н , N) после подрезки колеса центробежного насоса до диаметра DГП. Как изменятся параметры при последовательной работе двух таких насосов?

9. Построить напорную и пьезометрические линии насосной установки для заданной частоты вращения и определить по графику пьезометрический напор жидкости при входе в насос и в узловой точке насосной установки, приняв рассчитанную в п. 7 степень закрытия вентиля.

Рис.5. Насос Х80-50-200-К                      Рис.6. Насос Х150-125-315Л

Насосы с характеристиками

а и б выпускаются

по специальному заказу.

Коэффициенты местных сопротивлений

1. Вход в трубку при острых кромках (вх=0,5.

2. Выход из трубы в резервуар больших размеров (вых = 1.

3. Внезапное сужение ((1 и (2 - площади сечений труб).

|  | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (в.с. | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

4. Фильтр с обратным клапаном (ф=0,6.

5. Коэффициент сопротивления вентиля "В"

| Степень закрытия вентиля | 0 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вент | 0 | 0,07 | 0,26 | 0,81 | 2,06 | 5,52 | 17 | 98 | ( |

Условные обозначения

Q - расход жидкости, м3/с; Н - напор, м; N - мощность, кВт; ( -КПД; ( - плотность жидкости, кг/м3; ( - коэффициент кинематической вязкости, м2/с; ( - время, с; D2 - внешний диаметр рабочего колеса насоса, мм; D2П - внешний диаметр рабочего колеса после подрезки, мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гидравлика, гидромашины и гидропривод: Учеб. для машиностроительных вузов.-/Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. Изд.2-е, перераб. -М.: Машиностроение, 1982.-423 с.

2. Вильнер Я.М., Ковалев Я.Т., Некрасов Б.Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. -Минск: Высшая школа, 1976, -154 с.

3. Угинчус А.А. Гидравлика и гидравлические машины. -Харьков: Изд-во Харьковского университета, 1966.-339 с.

4. Некрасов Б.Б. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах. -Машиностроение, 1967.- 368 с.

5. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.- М.: Машиностроение, 1975.- 559 с.

6. Сборник задач по машиностроительной гидравлике /Бутаев Д.А., Калмыкова З.А., Подвидз Л. Г. и др. под ред. И.И. Куколевского и Л.Г. Подвидза.- М.: Машиностроение, 1982.- 464 с.

7. Машиностроительная гидравлика. Примеры расчетов/В. В. Ванина, И.Д. Динесенко, А.Л.Столяров. -Киев: Высш, шк., 1987. -208 с.

# Text boxes

h2

h1

d2

l1d1

Ф

B

d1

l3

d3

l4

d4

(

0

5

15

20

40

60

(,%

25

35

0

100

200

60

0

4

8

0

10

20

1450 об/мин

Раб.

зона

Н, м

N, кВт

(hд, м

(hд

Q, м2/с

Q, л/с

N

(

Н

30

20

40

30

0

0

10

20

40

60

(,%

40

50

60

0

10

40

60

80

0

4

4

8

8

12

0

16

10

20

2900 об/мин

Раб.

зона

Н, м

N, кВт

(hд, м

(hд

Q, м2/с

Q, л/с

N

(

Н

20

40

(,%

2

10

60

0

(hд

5

20

4

Q, л/с

2

Q, м2/с

0

80

60

40

20

Рис.7. Насос АХ125-80-250

(

1450 об/мин

2

Раб.зона

Н, м

а

8

6

4

(hд, м

N, кВт

Н

18

14

6

N

10

22

б

30

0

0

10

20

40

60

(,%

20

50

40

0

50

100

150

2

2

4

4

6

0

8

2

4

2900 об/мин

Раб.зона

Н, м

N, кВт

(hд, м

(hд

Q, м2/с

Q, л/с

N

(

10

6

8

а

б

Рис.8. Насос АХ//-40-200