ЗАДАНИЯ.

З а д а н и е № 1

Центробежный насос перекачивает воду при t = 10 0С, ρ = 1000 кг/м3, ν = 1,3∙10-6 м2/с из открытого нижнего бака в закрытый верхний бак. Трубы новые холоднотянутые стальные, эквивалентная шероховатость ΔЭ=0,02 ÷ 0,1. На всасывающей линии установлен фильтр "Ф" с обратным клапаном. Предполагая, что движение жидкости в сети насосной установки неустановившееся, определить:

I. Гидравлические характеристики центробежного насоса при заданной частоте вращения.

2. Эксплуатационные параметры ( Q, H, N, () насоса при h1(h(h2 вентиль "В" полностью открыт.

3. Характеристику сети насосной установки при h1(h(h2.

4. Графическую зависимость изменения эксплуатационных параметров насосной установки от времени заполнения верхнего бака Q((), H((), N((), (((), при n=const.

5. Расходы жидкости в параллельных ветвях нагнетательного трубопровода насосной установки при h1(h(h2

6. Величину местного сопротивления вентиля "В" при расходе жидкости в правой части ветви вдвое меньше, чем в левой.

7. Во сколько раз необходимо изменить частоту вращения центробежного насоса для увеличения и уменьшения подачи в 1,25 раза. Чему в этом случае равны остальные параметры (H,N) насосной установки.

8. Во сколько раз необходимо изменить частоту вращения насоса для увеличения (уменьшения) его напора в 1,5 раза. Чему в этом случае равны остальные параметры (Q, H) насосной установки.

9. Параметры (Q, H, N) насоса после подрезки колеса насоса до диаметра Д2Г. Как изменятся параметры при параллельной работе двух таких насосов?

10. Построить напорную и пьезометрическую линии насосной установки при уровне жидкости в верхнем баке h. Определить по  графику пьезометрический напор жидкости при входе в центробежный насос и в узловой точке.

Таблица 1.

Исходные данные по вариантам

| №№ задания | №№ вариантов | Марка насоса | D2 | n | d1 | l1 | d2 | l2 | d3 | l3 | d4 | l4 | h1 | h2 | D2П | H | H1 | h | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | об/ мин | мм | м | мм | м | мм | м | мм | м | м | м | мм | м | м | м | гр |
| Задание № 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Х80-50-200К Х80-50-200К Х80-50-200К Х150-125-315Л Х150-125-315Л Х150-125-315Л АХ125-80-250 АХ125-80-250 АХ125-80-250 АХ125-80-250 | 200 200 200 315 315 315 250 250 250 250 | 2600 2650 2550 1350 1220 1370 1400 1350 1380 1360 | 80 80 100 150 175 150 125 125 150 150 | 1,5 2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 | 70 60 60 125 125 125 80 100 100 80 | 4 5 108 7 8 3 2 3 2 | 70 60 70 100 100 125 80 80 80 100 | 1812 14 15 10 12 4 5 4 3 | 70 70 70 100100 80 60 80 70 60 | 9 8 5 11 9 8 3 4 3 5 | 0 0,2 0,3 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 | 1 1,5 1,4 1 0,8 0,9 1,8 1,3 1,6 1,4 | 180 182 178 300 305 295 240 235 238 235 | 20 19 20 15 14 16 10 9 10 9 | 2 1,8 1,9 1,6 1,4 1,5 2 1,8 1,9 1,6 | 0,9 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 1 0,9 | - - - - - - - - - - |
| Задание № 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | АХ(0)65-40-200 АХ(0)65-40-200 АХ(0)65-40-200 ХВ-50-200К ХВ-50-200К ХВ-50-200К ХВ-50-200К Х150-125-315Л Х150-125-315Л Х150-125-315Л | 200 200 200 200 200 200 200 315 315 315 | 2800 2750 2800 2800 2700 2700 2750 1400 1380 1350 | 65 65 80 80 100 80 100 150 150 175 | 3 3 3 5 4 4 3 1,5 1,7 1,6 | 40 50 40 50 60 50 60 125 125 125 | 30 25 25 27 28 29 31 25 25 24 | 35 40 35 40 40 40 40 100 80 80 | 4 4 3 5 4 3 5 6 5 7 | 40 40 40 40 50 40 5 100 100 80 | 6 5 3 1 1 2 1 4 5 4 | 8 9 5 4 3 4 3 5 6 5 | 1 1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,9 1 0,9 | 190 185 182 180 182 188 185 300 295 305 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | 32 40 50 35 44 49 46 28 36 32 |

Рис.5. Насос Х80-50-200-К                      Рис.6. Насос Х150-125-315Л

Насосы с характеристиками

а и б выпускаются

по специальному заказу.

Коэффициенты местных сопротивлений

1. Вход в трубку при острых кромках (вх=0,5.

2. Выход из трубы в резервуар больших размеров (вых = 1.

3. Внезапное сужение ((1 и (2 - площади сечений труб).

|  | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (в.с. | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

4. Фильтр с обратным клапаном (ф=0,6.

5. Коэффициент сопротивления вентиля "В"

| Степень закрытия вентиля | 0 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вент | 0 | 0,07 | 0,26 | 0,81 | 2,06 | 5,52 | 17 | 98 | ( |

Условные обозначения

Q - расход жидкости, м3/с; Н - напор, м; N - мощность, кВт; ( -КПД; ( - плотность жидкости, кг/м3; ( - коэффициент кинематической вязкости, м2/с; ( - время, с; D2 - внешний диаметр рабочего колеса насоса, мм; D2П - внешний диаметр рабочего колеса после подрезки, мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гидравлика, гидромашины и гидропривод: Учеб. для машиностроительных вузов.-/Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. Изд.2-е, перераб. -М.: Машиностроение, 1982.-423 с.

2. Вильнер Я.М., Ковалев Я.Т., Некрасов Б.Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. -Минск: Высшая школа, 1976, -154 с.

3. Угинчус А.А. Гидравлика и гидравлические машины. -Харьков: Изд-во Харьковского университета, 1966.-339 с.

4. Некрасов Б.Б. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах. -Машиностроение, 1967.- 368 с.

5. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.- М.: Машиностроение, 1975.- 559 с.

6. Сборник задач по машиностроительной гидравлике /Бутаев Д.А., Калмыкова З.А., Подвидз Л. Г. и др. под ред. И.И. Куколевского и Л.Г. Подвидза.- М.: Машиностроение, 1982.- 464 с.

7. Машиностроительная гидравлика. Примеры расчетов/В. В. Ванина, И.Д. Динесенко, А.Л.Столяров. -Киев: Высш, шк., 1987. -208 с.

# Text boxes

h2

h1

H1

H

l2

l1d1

d2

l4d4

l3d3

b

Ф

0

5

15

20

40

60

(,%

25

35

0

100

200

60

0

4

8

0

10

20

1450 об/мин

Раб.

зона

Н, м

N, кВт

(hд, м

(hд

Q, м2/с

Q, л/с

N

(

Н

30

20

40

30

0

0

10

20

40

60

(,%

40

50

60

0

10

40

60

80

0

4

4

8

8

12

0

16

10

20

2900 об/мин

Раб.

зона

Н, м

N, кВт

(hд, м

(hд

Q, м2/с

Q, л/с

N

(

Н

20

40

(,%

2

10

60

0

(hд

5

20

4

Q, л/с

2

Q, м2/с

0

80

60

40

20

Рис.7. Насос АХ125-80-250

(

1450 об/мин

2

Раб.зона

Н, м

а

8

6

4

(hд, м

N, кВт

Н

18

14

6

N

10

22

б

30

0

0

10

20

40

60

(,%

20

50

40

0

50

100

150

2

2

4

4

6

0

8

2

4

2900 об/мин

Раб.зона

Н, м

N, кВт

(hд, м

(hд

Q, м2/с

Q, л/с

N

(

10

6

8

а

б

Рис.8. Насос АХ//-40-200