МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

«Проектирование предприятий общественного питания»

Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов бакалавров направления подготовки

«Технология продукции и организации общественного питания»

Ижевск

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

2016

УДК 642.5(078)

ББК 36.99я73

П 79

Рассмотрены и рекомендованы к изданию редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»

Рецензент:

А.Г.Иванов – к.т.н., зав.кафедрой ТМиСМ ИжГСХА

Составители:

К.В.Анисимова – доцент кафедры ТОППП

П 79 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование предприятий общественного питания»: для студентов бакалавров направления подготовки «Технология продукции и организации общественного питания» / К.В.Анисимова. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 78 с.

В методических указаниях по выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование предприятий общественного питания» подробно описана структура курсового проекта, основные разделы и их объем. Представлены требования к оформлению проекта и списка использованной литературы.

Методические указания предназначены для студентов бакалавров направления подготовки  «Технология продукции и организации общественного питания»

УДК 642.5(078)

ББК 36.99я73

© ФГБОУ ВПО ИжГСХА, 2016

©Анисимова К.В., сост.,2016

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Цель курсового проектирования | 4 |
| --- | --- |
| 2. Структура курсового проекта | 5 |
| 2.1 Реферат | 6 |
| 2.2 Нормативные ссылки | 7 |
| 2.3 Определения | 8 |
| 2.4 Обозначения и сокращения | 8 |
| 2.5 Введение | 8 |
| 2.6 Основная часть | 8 |
| 2.6.1 Характеристика предприятия | 9 |
| 2.6.2 Разработка производственной программы | 10 |
| 3. Технологические расчеты | 10 |
| 3.1 Определение количества потребителей | 10 |
| 3.2 Определение количества блюд, напитков и покупных изделий | 11 |
| 3.3 Составление расчетного меню | 11 |
| 3.4 расчет цеха проектируемого предприятия | 12 |
| 3.4.1 Расчет численности работников горячего цеха | 13 |
| 3.4.2 Расчет варочной аппаратуры | 15 |
| 3.4.3 Расчет и подбор теплового оборудования | 19 |
| 3.4.4 Расчет и подбор холодильного оборудования | 22 |
| 3.4.5 Расчет и подбор механического оборудования | 23 |
| 3.4.6 Расчет и подбор вспомогательного оборудования | 24 |
| 3.4.7 Расчет и подбор раздаточного оборудования | 25 |
| 4. Заключение | 27 |
| 5. Список используемых источников | 27 |
| 6. Приложения | 28 |
| 7. Оформление курсового проекта | 29 |
| Рекомендуемая литература | 31 |
| Приложение | 32 |

1. Цель курсового проектирования

Целью курсового проектирования является систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний студента по дисциплине Проектирование предприятий общественного питания, а также проверка способности применять эти знания при постановке и решении технологических, инженерных, научно – исследовательских, проектных задач, разрабатываемых в курсовом проекте.

Тематика курсовых проектов может быть направлена на решение следующих основных задач:

- совершенствование производственных процессов с применением новых технологических схем, поточных линий, новейших видов оборудования, обеспечивающих рациональное использование сырья и экономное расходование энергоресурсов;

- перевод предприятий на работу с полуфабрикатами и кулинарной продукцией высокой степени готовности;

- внедрение организационно-технических мероприятий, способствующих улучшению условий труда персонала, создание универсальных и специализированных рабочих мест в соответствии с требованиями научной организации труда;

- перепланировка отдельных цехов и участков с обеспечением поточности технологических процессов;

- изменение соотношения площадей производственных помещений и помещений для посетителей;

- замена отдельных конструктивных элементов здания, внедрение новых интерьеров и эстетических средств, применение легкоочищаемых и более стойких отделочных материалов и т. д.;

- перевод на новые, более экономичные виды теплоносителей, на центральные системы горячего водоснабжения, отопления, холодоснабжения;

- внедрение прогрессивных методов и форм обслуживания (например, механизированных линий комплектации и отпуска комплексных завтраков, обедов, ужинов);

- повышение экономических показателей деятельности предприятия за счет расширения производства, создания новых специализированных цехов.

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В целом проект состоит из текстовых материалов (пояснительной записки, расчетов), чертежей и сметной документации.

В пояснительной записке обосновывают принятые архитектурно-планировочные, технологические, конструктивные (строительные) и инженерные (санитарно-технические, электротехнические и др.) решения, приводят основные технико-экономические показатели, характеризующие эффективность проекта.

Чертежи — это графическое изображение принятого архитектурного, технологического и конструктивного решения проектируемого объекта, его элементов и деталей.

Требования к чертежам:

Графическая часть включает в себя проект предприятия общественного питания в общем виде (состав помещений), план горячего (или другого проектируемого цеха) с расстановкой оборудования. В случае реконструкции нужно привести план до реконструкции.

Чертежи выполняются в компьютерном варианте (программы КОМПАС или AutoCAD или в другой) на формате А4 либо А3 с приложением экспликации помещений (на плане) и экспликацией оборудования (на чертеже с расстановкой оборудования)

Проект включает общую пояснительную записку с кратким изложением содержания проекта, сопоставление вариантов и технологическую часть.

В состав технологической части входят: пояснительная записка (основные технологические характеристики предприятия, необходимые обоснования и расчеты); технологические планы помещений с расстановкой технологического оборудования в производственных помещениях, оборудования и мебели в залах и т.д.

Примерное содержание и объем расчетно-пояснительной записки проекта приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Основные разделы расчетно-пояснительной записки и их объем

| Разделы | Объем |
| --- | --- |
| титульный лист задание реферат содержание нормативные ссылки определения обозначения и сокращения введение основная часть в том числе: - характеристика предприятия, - разработка производственной программы проектируемого или реконструируемого предприятия, - расчет одного из цехов проектируемого предприятия заключение список использованных источников приложения | 1 1 1 1 1 1 1 1…2 17…25 3…5 7…10 7…10 1 1 не ограничен |
| Всего | 28…36 |

Примерное содержание графической части проекта. Графическая часть курсового проекта включает 2…3 листа формата А1, в его состав входят таблицы характеризующие производственную программу предприятия и план производства и одного из цехов с расстановкой оборудования.

2.1 Реферат

Общие требования к реферату на пояснительную записку — по ГОСТ 7.9.

Реферат должен содержать:

- сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использованных источников;

- перечень ключевых слов;

- текст реферата.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста записки, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска.

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые.

Текст реферата должен отражать:

- объект исследования или разработки;

- цель работы;

- метод или методологию проведения работы;

- результаты работы;

-основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики;

- степень внедрения;

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов проекта;

- область применения;

- экономическую эффективность или значимость работы;

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования.

Если записка не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.

2.2 Нормативные ссылки

Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на которые в тексте стандарта дана ссылка. Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: «В настоящем проекте использованы ссылки на следующие стандарты».

В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений.

2.3 Определения

Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в записке. Перечень определений начинают со слов: «В настоящем проекте применяют следующие термины с соответствующими определениями».

2.4 Обозначения и сокращения

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в данной записке. Запись обозначений сокращений проводят в порядке приведения их в тексте отчета с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения».

2.5 Введение

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения проекта, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.

2.6 Основная часть

Основная часть пояснительной записки должна состоять из следующих разделов:

•характеристика предприятия;

•разработка производственной программы проектируемого или реконструируемого предприятия;

•расчет одного из цехов проектируемого предприятия.

2.6.1 Характеристика предприятия

Отражаются следующие вопросы:

• экономико-географическая характеристика района строительства или реконструкции предприятия;

•тип и мощность проектируемого предприятия;

•выбор места строительства;

•режим работы предприятия;

•обоснование технической возможности строительства проектируемого предприятия или его реконструкции.

Основной целью реконструкции является создание предприятия с более высокими технико-экономическими параметрами, такими, как:

- повышение качества готовой продукции и качества предоставляемых услуг;

- снижение трудоемкости блюд;

- создание нормальных условий труда;

- механизация и автоматизация производства кулинарной продукции и процессов обслуживания посетителей;

- внедрение современной техники и технологии, новых методов и форм организации производства, реализации и потребления;

- повышение эффективности использования производственных фондов;

- увеличение выпуска продукции.

При реконструкции обычно предусматривают несколько направлений одно временно. Так, например, при переводе предприятия общественного питания на работу с полуфабрикатами высокой степени готовности расширяют залы, создают дополнительно специализированные цехи по производству мучных кондитерских изделий, внедряют новые виды торгово-технологического оборудования, прогрессивные формы обслуживания, создаютновые интерьеры, улучшают условия труда, а также проводят целый ряд других мероприятий, способствующих увеличению выпуска продукции, улучшению ее качества и расширению ассортимента.

2.6.2 Разработка производственной программы проектируемого предприятия

Содержит следующие подразделы:

- определение количества потребителей;

- определение количества блюд, напитков и покупных товаров;

- составление расчетного меню;

- расчет сырья, полуфабрикатов, складских помещений;

- -  расчет горячего цеха.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

3.1 Определение количества потребителей

Количество потребителей может быть определено на основе графика загрузки зала или оборачиваемости места в течение дня. График загрузки зала составляют с учетом режима работы предприятия, продолжительности приема пищи одним потребителем и процента загрузки зала по часам его работы.

Число потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, Nч, чел, определяют по формуле

Nч = P * X / 100,					(1)

где 	Р – вместимость зала (число мест);

φ – оборачиваемость места в зале в течение одного часа;

Х – загрузка зала в данный час, %.

Количество питающихся за день , Nд, чел, определяют суммарным количеством питающихся за каждый час работы данного предприятия по формуле

Νд = ∑ Νч,						(2)

При определении количества потребителей , Nд, чел, с учетом оборачиваемости места в зале расчет ведут по формуле

Νд = Р φд,						(3)

где φ д – оборачиваемость места в зале в течение дня.

3.2 Определение количества блюд, напитков и покупных товаров

Исходными данными для определения количества блюд являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд. Общее количество блюд, nд, порций, определяют по формуле

n д = N дm, 						(4)

где m – коэффициент потребления блюд.

Разбивку общего количества блюд на отдельные группы и внутригрупповое распределение блюд по основным продуктам производят в соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд в ассортименте продукции, выпускаемой предприятием

Количество напитков, кондитерских изделий, хлеба, фруктов и т.д. для всех типов предприятий общественного питания определяют на основе примерных норм потребления на одного человека.

3.3 Составление расчетного меню

Расчетное меню составляют по действующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий с учетом ассортиментного минимума для различных типов предприятий общественного питания, сезонности продуктов, разнообразия блюд по дням недели, приемов тепловой обработки, особенностей вкусов местного населения, климатических условий и т.д.

В зависимости от типа предприятия, обслуживаемого контингента, принятых норм обслуживания меню может быть со свободным выбором блюд, комплексное, дневного рациона, диетическое, банкетное.

Расчетное меню со свободным выбором блюд может составляться на всех общедоступных предприятиях общественного питания.

3.4 Расчет цеха проектируемого предприятия

Содержит следующие подразделы:

- характеристика цеха;

- составление графика реализации блюд и графика работы цеха;

- расчет применяемого оборудования;

- расчет специализированной аппаратуры;

- расчет и подбор вспомогательного оборудования;

- расчет численности работников цеха;

- расчет площади цеха;

- организация работы цеха.

Горячий цех предусматривается во всех предприятиях общественного питания, где есть реализация блюд в залах, кроме предприятий-раздаточных. В небольших предприятиях общественного питания горячий цех можно объединить с холодным цехом и помещением для резки хлеба.

В горячем цехе производится приготовление супов, горячих блюд, горячих сладких блюд, напитков, а также продукции для магазинов кулинарии, начинок для кондитерского цеха (мучного), тепловая обработка продуктов для закусок и холодных сладких блюд.

Горячие цехи оснащаются различными видами оборудования: тепловым, механическим, холодильным, немеханическим. Рекомендуется применять модульное оборудование.

Вид устанавливаемого в цехе оборудования зависит от типа предприятия; количество - от мощности предприятия и определяется расчетным путем в соответствии с производственной программой. Следует учесть, что однодневное меню не может охватить все виды оборудования, которое должно быть установлено в цехе, поэтому рассчитанное оборудование должно быть сверено с нормами оснащения и недостающие виды принимают без расчета.

Производственная программа горячего цеха представляет собой расчетное меню или расчетный ассортимент всех видов кулинарной продукции, изготовляемой в данном цехе для реализации в залах предприятия, для отпуска на дом, для продажи в магазине кулинарии и т.д.

Производственная программа цеха может быть представлена в виде таблицы

Основанием для составления таблиц реализации является расчетное меню и допустимые сроки хранения продукции

При составлении графиков почасовой реализации блюд необходимо учитывать, что супы реализуются предприятиями общественного питания только в обеденные часы – с 11.00 до 18.00. Исключение составляют праздничные супы и солянки, которые реализуют в течение всего времени работы предприятия. Данные расчета сводят в таблицу.

Работу горячего цеха рационально организовать в смену с удлиненным рабочим днем и выходом поваров на работу по ступенчатому графику, который дает возможность в наиболее загруженные часы сосредоточить максимальное количество поваров на производстве.

При составлении графика работы горячего цеха необходимо учитывать, что жареные блюда готовят на каждый час реализации, отварные – на 2-3 часа, супы заправочные – на 2-3 часа, супы молочные и пюреобразные – на каждый час, пассеровки, бульоны, отварные продукты для холодных блюд и закусок – 1-2 раза за смену.

3.4.1 Расчет численности работников горячего цеха

Для горячего и холодного цехов численность персонала определяют исходя из производственной программы и нормы времени на изготовление единицы продукции. Расчет может быть произведен по формуле:

N1 =      n  • t						(5),

3600 •T •λ

где	n - количество блюд одного вида;

t - норма времени на приготовление единицы продукции, с;

Т – продолжительность рабочего дня (7...7,2-8...8,2 часовой рабочий день, час.);

λ –коэффициент, учитывающий рост производительности труда.

t = К •100 							(6),

где 	К – коэффициент трудоемкости на определенный вид блюда;

100 – норма времени, необходимая для приготовления изделий, коэффициент трудоемкости которого равен 1.

Данные расчета сводят в таблицу. Общую численность производственных работников определяют п Общая численность производственных работников

с учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни.

N2 = N1*K1						(7)

где K1 — коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни; значения

коэффициента K1, зависят от режима работы предприятия и режима рабочего времени работника.

Таблица 3.1. Значения коэффициента K1

| Режим работы предприятия | Режим рабочего времени производственного работника | K1 |
| --- | --- | --- |
| 7 дней в неделю | 5 дней в неделю с двумя выходными днями | 1,59 |
| 7 дней в неделю | 6 дней в неделю с одним выходным днем | 1,32 |
| 6 дней в неделю | 6 дней в неделю с одним выходным днем | 1,13 |
| 5 дней в неделю | 5 дней в неделю с двумя выходными днями | 1,13 |

После расчета численности рабочих составляют графики выхода на работу с учетом режима работы цеха и продолжительности рабочего дня каждого работающего. Кроме производственных рабочих в проектах необходимо рассчитать работников торговой группы (раздатчики, официанты, кассиры и т.д.).

Количество персонала, работающего на раздаче, зависит от типа и количества раздач. В зависимости от конкретных условий работы предприятия функции раздатчиков могут выполнять повара, освободившиеся к началу реализации готовой продукции. Количество раздатчиков на предприятиях в часы максимальной загрузки зала определяют по формуле:

Nр =   n 2 • t	  						(8)

3600

где	Nр – количество раздатчиков в час максимальной нагрузки раздачи (зала);

n2 – количество блюд, реализуемых за 1 час максимальной нагрузки раздачи (зала), по графику реализации блюд;

t – время, затрачиваемое на отпуск одной порции, с.(На отпуск одной порции супа в среднем затрачивается 8—11 с,

второго горячего блюда — 1—14, обеда в целом — 25—30 с.)

Количество официантов принимают по следующим нормам: один официант обслуживает 12 мест в зале ресторана высшего класса и 14 мест в зале ресторана первого класса, в зале кафе – 16 мест.

При бригадном методе обслуживания количество мест в расчете на одного официанта может быть увеличено на 10%.

3.4.2 Расчет варочной аппаратуры

Расчет включает определение объема котлов для варки бульонов, супов, горячих напитков, гарниров, продуктов для приготовления холодных закусок и кулинарных изделий.

Объем котлов для варки бульонов, Vp, дм3, определяют по формуле

Vp = Gо.п. (nв+1) + Gов,					(9)

где Gо.п.  – масса основного продукта, кг;

nв – норма воды на 1 кг основного продукта, дм3

(Приложение Г);

Gов – масса овощей, кг.

Массу продуктов, G, кг, определяют по формуле

, 					(10)

где nc – количество порций супа;

gp – норма продукта на 1 порцию, г.

Данные расчета сводят в таблицу3 2.

Таблица 3. 2 – Расчет объема котлов для варки бульонов

| Наименование бульонов и продуктов | Количество порций супа | Масса продуктов на 1 порцию, г | Масса продукта, кг | Норма воды на 1 кг продукта, дм3 | Объем котла, дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный | принятый |

Если в результате расчета объема котла для варки бульонов, супов, горячих блюд и напитков получен объем менее 40 дм3, то необходимо учесть коэффициент заполнения котла (К=0,85). В этом случае используют не котлы, а функциональные емкости или наплитную посуду.

Вместимость пищеварочных котлов для варки супов, V, дм3, определяют по формуле

V = n Vc,						(11)

- где n – количество порций супа, реализуемых за 2 ч;

Vc – объем одной порции супа, дм3.

Вместимость пищеварочных котлов для варки горячих блюд и гарниров, V, дм3, находят по формулам:

- при варке набухающих продуктов

V = Vпрод + Vв, 					(12)

- при варке ненабухающих продуктов

V = 1,15 Vпрод, 					(13)

- при тушении продуктов

V = Vпрод, 						(14)

- при варке ненабухающих продуктов

V = 1,15 Vпрод, 					(13)

- при тушении продуктов

V = Vпрод, 						(14)

где Vпрод – объем, занимаемый продуктами, используемыми для

варки, дм3;

Vв – объем воды, дм3;

1,15 – коэффициент, учитывающий покрытие продукта водой.

Vв= G nв,						(15)

где nв – норма воды на 1 кг продукта, дм3.

Vпрод=, 						(16)

где ( - объемная плотность продукта, кг/дм3 (Приложение Г).

Данные расчета сводят в таблицы 3.3, 3.4

Таблица 3.3 – Расчет объема котлов для варки супов

| Наименование супов | Норма сырья на 1 порцию, кг | Часы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11-13 | 13-15 |
|  |  | количество порций | расчетный объем, дм3 | принятый объем, дм3 | и т.д. |

Таблица 3.4 – Расчет объема котлов для варки горячих блюд

| Наименование горячих блюд и гарниров | Норма продукта на 1 блюдо, г | Плотность продукта, кг/дм3 | Часы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9-11 |  |
|  |  |  | количество блюд | масса продукта, кг | объем продукта, дм3 | объем воды, дм3 | расчетный объем, дм3 | принятый объем, дм3 | и т.д |

Для кулинарных изделий, имеющих длительные сроки хранения, расчет объема котлов может быть произведен на весь день.

Вместимость котлов для варки сладких блюд и горячих напитков, V, дм3, определяют по формуле

V = n V1, 						(17)

где n – количество порций, реализуемых за расчетное время;

V1 – объем одной порции, дм3.

Для выполнения таких операций как варка кофе, варка сосисок и т.п. применяют специализированную аппаратуру.

Расчет специализированных аппаратов производят в соответствии с требуемой максимальной часовой производительностью. Расчет ведется по максимальному часу загрузки зала, основой служат таблицы реализации готовой продукции.

После определения объема котлов составляют график их загрузки, который дает возможность принять необходимое количество стационарных котлов соответствующей вместимости.

Перед составлением графика необходимо составить вспомогательную таблицу3.5

- Таблица 3.5 – Время полного оборота котла

| Наименование блюда | Час, к которому данное блюдо должно быть готово | Объем котла, дм3 | Время полного оборота котла, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный | принятый | загрузка | разогрев | варка | разгрузка | мойка | итого |

Таблица заполняется в соответствии с таблицами расчета объема котлов. Коэффициент использования котла, определяют по формуле

, 					(18)

где ( - коэффициент использования котла;

tk – время полного оборота котла, ч;

Т – время работы цеха, ч.

Коэффициент использования котлов должен быть не менее 0,4-0,5; в противном случае котел заменяется наплитной посудой.

При построении графика работы котлов следует учесть, что конец тепловой обработки блюд должен совпадать с началом их реализации; при изготовлении бульонов необходимо зарезервировать время на варку супов на этих бульонах, а при варке продуктов для холодных закусок – время на их приготовление.

3.4.3 Расчет и подбор теплового оборудования

Расчет и подбор сковород и фритюрниц производят по площади пода или чаши или ее вместимости. Основой для расчета является количество изделий, реализуемых за час максимальной загрузки зала.

Для жарки штучных изделий площадь пода, Fр, м2, определяют по формуле

, 				(19)

где n – количество изделий, обжариваемых за расчетный период, шт;

1,1 – коэффициент, учитывающий плотность прилегания изделий;

f – площадь, занимаемая единицей изделия, м2

φ - оборачиваемость площади пода сковороды за расчетный период.

, 					(20)

где Т – продолжительность расчетного периода, ч;

tц – продолжительность цикла тепловой обработки, ч.

Для жарки или тушения изделий массой общую площадь пода, Fр, м2, определяют по формуле.

, 					(21)

где G – масса (нетто) обжариваемого продукта, кг;

( - объемная плотность продукта, кг/дм3;

b – толщина слоя продукта, дм;

Расчет площади сковороды сводят в таблицу 3.6

Таблица 3.6 – Определение расчетной площади пода сковороды

| Наименование изделий | Количество изделий за расчетный период | Масса продукта (нетто), кг | Объемная плотность продукта, кг/дм3 | Площадь единицы изделия, м2 | Продолжительность тепловой обработки, мин | Оборачиваемость площади пода за расчетный период | Расчетная площадь пода чаши, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По требуемой площади пода по справочнику подбирают сковороду с площадью пода, близкой к расчетной.

Расчет количества фритюрниц производят по вместимости чаши, V, дм3, которую для жарки изделий во фритюре определяют по формуле

, 					(22)

где Vпрод – объем обжариваемого продукта, дм3;

Vж – объем жира, дм3;

φ - оборачиваемость фритюрницы за расчетный период.

Объем жира принимают из технических характеристик на фритюрницы.

По справочнику подбирают необходимую фритюрницу, вместимость чащи которой близка к расчетной. Расчет можно представить в виде таблицы 3.7

Таблица 3.7 – Определение расчетной вместимости чаши фритюрницы

| Наименование полуфабриката | Масса нетто, кг | Объемная плотность продукта, кг/дм3 | Объем продукта, дм3 | Объем жира, дм3 | Продолжительность тепловой обработки, мин | Оборачиваемость за расчетный период | Расчетная вместимость чаши, дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет жарочной поверхности плиты, F, м2, производят по формуле

, 				(23)

где n – количество наплитной посуды, необходимой для приготовления данного блюда за расчетный час, шт;

f – площадь, занимаемая единицей наплитной посуды, м2;

φ - оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты;

1,1 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды.

Расчет жарочной поверхности плиты проводят на максимальный час загрузки.

Число наплитной посуды за расчетный час определяют как частное от деления количества блюд, приготовляемых за данный час, на вместимость посуды.

Оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты зависит от продолжительности тепловой обработки.

Данные расчета сводят в таблицу 3.8.

Вид наплитной посуды и ее площадь даны в Приложении Г

Площадь жарочной поверхности плиты рассчитывают отдельно для каждого вида продукции.

Таблица 3.8 – Расчет жарочной поверхности плиты

| Наименование блюд | Количество блюд в час максимальной загрузки плиты | Тип наплитной посуды | Вместимость посуды, дм3 | Количество посуды | Площадь единицы посуды, м2 | Продолжительность тепловой обработки, мин | Оборачиваемость | Жарочная поверхность плиты, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рРасчетная | пПринятая |  |  |  |  |  |

Затем определяют общую площадь жарочной поверхности и соответствии с требуемой жарочной поверхностью подбирают плиты.

Число жарочных шкафов рассчитывают в соответствии с их часовой производительностью, Q, кг/ч, шт/ч, которую находят по формуле

, 					(24)

где n1 – количество изделий на одном листе, шт;

g – масса (нетто) одного изделия, кг;

n2 – число листов, находящихся одновременно в камере шкафа;

n3 – число камер в шкафу;

( - продолжительность подооборота, равная сумме продолжительности загрузки, жарки и выгрузки изделий, мин.

Данные расчета сводят в таблицу 3.9

Таблица 3.9 – Определение производительности жарочного шкафа

| Наименование мучных кондитерских изделий | Единица измерения | Количество изделий в макс. смену, шт | Количество изделий на листе, шт | Масса одного изделия, кг | Количество листов в камере | Время подооборота, мин | Производительность шкафа, шт/ч, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжительность выпекания изделий, t, ч, определяют по формуле

, 						(25)

где n – количество изделий за день, шт.

Число шкафов, nш, шт, определяют по формуле

, 						(26)

где Т – продолжительность работы цеха, ч;

0,8 – коэффициент использования шкафа.

3.4.4. Расчет и подбор холодильного оборудования

Холодильное оборудование в горячем цехе применяют для хранения жиров для жарки, молочных и других продуктов, используемых для приготовления блюд и кулинарных изделий в смену.

Холодильные шкафы устанавливают во всех цехах и помещениях, и технологический расчет их сводится к определению полезного объема, или вместимости, шкафа (м3) по формуле

(27)

где G — масса продукта (изделия), кг;

ρ — объемная плотность продукта (изделия), кг/м3;

ν — коэффициент, учитывающий массу тары (ν = 0,7...0,8).

При хранении скоропортящейся продукции в функциональных емкостях полезный объем холодильного шкафа вычисляют по объему функциональных емкостей

(28)

где Vф.е — объем функциональных емкостей, м3.

После определения требуемого полезного объема, или вместимости, холодильного шкафа по справочникам подбирают холодильный шкаф, объем которого близок к расчетному.

3.4.5 Расчет и подбор механического оборудования

Требуемую производительность машины находят по массе сырья, полуфабрикатов или количеству предметов (для посудомоечной машины), обрабатываемых в период наибольшей загрузки машины.

Требуемая производительность машины (кг/ч, шт/ч):

,						(29)

где  — масса сырья, полуфабрикатов, продуктов или количество изделий, обрабатываемых за определенный период времени (сутки, смену, час), кг (шт.);

—условное время работы машины, ч:

,						(30)

где   — продолжительность работы участка, смены, ч;

— условный коэффициент использования машин ( = 0,5).

На основании проведенного расчета по действующим справочникам и каталогам выбирают машину, имеющую производительность, близкую требуемой, после чего определяют фактическую продолжительность работы машины (ч):

,						 (31)

где — производительность принятой к установке машины, кг/ч (шт/ч);

и коэффициент ее использования:

, 						(32)

где  - продолжительность работы цеха, смены.

Если фактический коэффициент использования больше условного, то принимают две машины и более.

К механическому оборудованию горячего цеха относится электропривод универсальный. Электропривод подбирают по производительности и набору выполняемых функций.

Расчет оформляют в таблицу 3.10

Таблица3.10 Расчет производительности механического оборудования

| Операция | Масса | Оборудо-вание | Производитель-ность, | Продолжительность работы, ч | Коэффициент | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продукта |  | кг/ч |  | использова-ния | машин |
|  | кг |  |  | оборудования | цеха |  |  |
| Протирка |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарезка |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.6 Расчет и подбор вспомогательного оборудования

Основой для расчета производственных столов является количество поваров, одновременно работающих в цехе, которое определяют по графику выхода на работу и средней норме длины стола на 1 человека.

Число производственных столов рассчитывают по числу одновременно работающих в цехе и длине рабочего места на одного работника. Для цехов, изготовляющих кулинарную и кондитерскую продукцию, общая длина производственных столов (м)

(33)

где N— число одновременно работающих в цехе, чел.;

l — длина рабочего места на одного работника, м (в среднем l=1,25 м).

Число столов

(34)

где Lст — длина принятых стандартных производственных столов, м.

Для цехов, изготовляющих полуфабрикаты, длину столов определяют по той же формуле, но при этом следует учитывать характер выполняемой операции. В этом случае: N— число работающих, занятых одновременно на выполнении определенной операции, чел.; l — длина рабочего места для одного работающего.

По типам и размерам столы подбирают в зависимости от характера выполняемой операции.

Моечные ванны в горячем цехе используют, в основном, для промывания крупы и т.п. операций. Вместимость ванн (дм3) для хранения очищенного картофеля, размораживания рыбы и промывания продуктов определяют по формуле

(35)

где G — масса продукта, кг;

ρ — объемная плотность продукта, кг/дм3;

K — коэффициент заполнения ванны; K = 0,85;

φ — оборачиваемость ванны; зависит от продолжительности промывания с учетом времени на загрузку, выгрузку и мойку ванны.

Размеры ванн выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых продуктов и расчетной вместимости. Число ванн вычисляют по формуле

(36)

где Vст — вместимость принятой стандартной ванны, дм3.

3.4.7 Расчет раздаточного оборудования.

Раздаточное оборудование устанавливают в предприятиях общественного питания для облегчения и ускорения процесса раздачи блюд. Состав раздаточного оборудования зависит от формы обслуживания. При обслуживании официантами определяют длину фронта раздачи в горячем и холодном цехах, буфете и количество раздаточного оборудования в каждом помещении в отдельности. Длину фронта раздачи рассчитывают по формуле

(37)

где Р — число мест в зале;

l — норма длины раздачи на одно место в зале, м (для горячих цехов — 0,03 м; холодных цехов — 0,015, для буфетов — 0,01 м).

Количество раздаточного оборудования определяют по формуле

(38)

где Lст — длина стандартного оборудования, м.

При обслуживании официантами раздаточное оборудование устанавливают в цехе и в производственных помещениях, поэтому площадь, занимаемую оборудованием, необходимо включать в площадь цеха.

3.5 Расчет площади горячего цеха

Расчет полезной площади цеха сводят в таблицу 3.11

Таблица 3.11 Расчет площади горячего цеха

| Оборудование | Марка оборудования | Число единиц оборудования | Габаритные размеры, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | занятая единицей оборудования | занятая всем оборудованием |
| Плита электри-ческая | ПЭ-0,51-01 | 2 | 1,0x0,8x0,85 | 0,8 | 1,6 |
| Сковорода электрическая | СЭ-045-0,1 | 1 | 1,2x0,8x0,85 | 0,96 | 0,96 |
| Итого |  |  |  |  | 2,56 |

Расчет площади горячего цеха производится по площади, занимаемой оборудованием. Площадь помещения определяется по формуле

# F=Fпол/у,						(39)

где F - общая площадь помещения, м;

Fпол - полезная площадь, то есть площадь, занятая всеми видами оборудования, установленного в данном помещении, м;

у - условный коэффициент использования площади (у = 0,3).

4 Заключение

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам выполнения проекта или отдельных ее этапов;

- оценку полноты решений поставленных задач;

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов проекта;

- оценку научно-технического уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области.

5 Список использованных источников

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении проекта. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.

Список литературы составляется в алфавитном порядке или в порядке ссылок на используемую литературу в тексте записки. Зарубежные литературные источники приводятся в конце списка после отечественных, на языке оригинала.

Библиографическое описание источника в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32, включает: фамилию и инициалы авторов (если больше трех авторов, то пишутся фамилии и инициалы первых трех, с добавлением слов “и др.”), заглавие книги, место издания (-М.,С.-П., Рязань, Саратов и т. п.), издательство и год издания (1995). Указывая журнальные статьи, в описании приводят фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, название журнала, год выпуска журнала и его номер. Если приводится патент, то указывается фамилия и инициалы автора, номер патента, номер и год издания бюллетеня, в котором опубликован патент.

6 Приложения

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В приложения могут быть включены:

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;

- таблицы вспомогательных цифровых данных;

- протоколы испытаний;

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, измерений и испытаний;

- заключение метрологической экспертизы;

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения НИР;

- иллюстрации вспомогательного характера;

- спецификации сборочных единиц, перечни элементов схем, последующие листы чертежей общего вида и т.д.

В приложения к записке, в составе которой предусмотрено проведение патентных исследований, должен быть включен отчет о патентных исследованиях, оформленный по ГОСТ 15.011, библиографический список публикаций и патентных документов, полученных в результате выполнения работы, — по ГОСТ 7.1.

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв  Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной записки сквозную нумерацию страниц.

7 оформление курсового проекта

При написании курсового проекта следует обратить внимание на его оформление. Проект может быть представлен в рукописном (черными чернилами) или машинописном виде.

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине, автоматическая расстановка переносов. В таблицах: размер шрифта 12, интервал - одинарный. Номера страниц указывают справа внизу, абзац 1,25 пт. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа до последнего приложения, включая таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных страницах.

Главы и параграфы последовательно нумеруются арабскими цифрами, которые ставятся перед их заголовком. После номера точку не ставят. Каждую главу подразделяю на параграфы, номера которых должны состоять из двух арабских цифр, разделенных точкой: первая означает номер соответствующей главы, вторая – параграф. После нее так же точку не ставят. Например, 1.2 – это второй параграф первой главы, 2.3 – это третий параграф второй главы в т.д.

Введение, каждую главу (кроме параграфов), выводы и приложения, список использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пишут или печатают без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а параграфов – строчными, за исключением первой прописной. Переносы слов в них не допускают, точку в конце не ставят. Название глав и параграфов должны быть краткими и соответствовать их содержанию. Если в параграфе указывают пункты, то их нумеруют в пределах параграфа, например: 2.3.4 - означает четвертый пункт третьего параграфа второй главы.

Перед и после названий глав, параграфов ставится пробел. Название глав выравниваются посередине, название параграфов – по левому краю.

Страницы курсового проекта должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. Рамки на полях не выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах белой бумаги.

Таблицы должны иметь номер в название. Сокращение в заголовках не допускается. При оформлении таблицы пишется слово «Таблица» и проставляется ее порядковый номер арабскими цифрами. Через тире дается заголовок. Точка в конце названия таблицы не ставится. Например:

Таблица 1 - Сравнительная характеристика

Размер таблицы не должен превышать стандартного листа бумаги. Если таблица не умещается на таком формате, ее нужно давать с продолжением на нескольких страницах. Над продолжением таблицы на новом листе ставится заголовок: Продолжение таблицы 1, а на странице где заканчивается таблица пишется заголовок: Окончание таблицы 1. Заглавие таблицы на новой странице не повторяется. Подписи к рисункам оформляют следующим образом: Рисунок 1. Название рисунка. Подрисуночные надписи выравнивают по центру, название таблицы – по левому краю. Перед и после таблицы и рисунка оставляется пробел. В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют, надо ставить тире или отмечать «нет». В тексте курсовой работы необходимо приводить ссылки на рисунки и таблицы, оформленные в круглых скобках (рисунок 1) или (таблица 1).

Нумерация формул, иллюстраций, таблиц может быть сквозной через всю работу или по главам. Во втором случае таблица или рисунок имеет двойной номер, цифры отделяются точкой, например: Таблица 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2. Рисунок 1.1., ... 2.1. и т.д. Первая цифра означает номер главы, а вторая номер таблицы или рисунка в данной главе.

Список рекомендуемой литературы

- Ведомственные нормы технологического проектирования за-готовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий. ВНТП 04-86.-М., 1986.- 77 с.

- Виноградов Ю. Н. Проектирование предприятий мясомолочной отрасли и рыбообрабатывающих производств. Теоретические основы общестроительного проектирования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Виноградов, В. Д. Косой, О. Ю. Новик, 2005. - 330 с

- Никуленкова Т.Т. Лавриненко Ю.И. Проектирование предприятий общественного питания. Учеб. для вузов по спец. М., Колос, 2006. 216 с.

- Никуленкова Т.Т., Лавриненко Ю.И., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания. - М.:Колос,2000.-216 с.

- Проектирование предприятий общественного питания. Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89.-М.; ГП ЦПП, 1993.-44 с.

- Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения/ Госстрой России. СНиП 2.08.02-89.-М.; ГП ЦПП, 1993.-44 с.

- Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения/ Минрегион России. СНиП 31-06-2009.-М.; ГП ЦПП, 2009.-57 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

фгБоу ВО ИЖЕВСКАЯ ГСХА

# Факультет _____АИФ                                        Кафедра_______ТОППП_______

#### УТВЕРЖДАЮ

##### Зав. Кафедры ____________

ПОДПИСЬ

«__» ________________г.

## ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование

Студенту  ___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

1. Тема  _Проект реконструкции  (строительства) горячего (мясного, кондитерского и т.п.) цеха в кафе (столовой, ресторане и т.п.) на 50 (25, 100 и т.п.) мест _

(утверждена на заседании кафедры протокол № ___ от «___»__________________ 200_ г.)

2. Срок сдачи студентом законченного проекта на проверку_________________

3 Перечень вопросов подлежащих разработке: _1 характеристика производства, обоснование необходимости реконструкции (строительства); 2 технологические расчеты; 3 подбор оборудования; 4 расчет площадей_______________________

4 Перечень графического материала: _1 производственная программа предприятия; 2 план предприятия; 3 план цеха с размещением технологического оборудования____________

5 Календарный план выполнения работы

| Перечень работ | Срок |
| --- | --- |
|  | План | Выполнение |
| Хар-ка предприятия, обоснов. реконстр. | . |  |
| Технологич. расчеты, произв. программа |  |  |
| Подбор обор., расч. площ., план цеха |  |  |

6 Дата выдачи задания "____"________________ 2012 г

Руководитель ___________________    _______________________

подпись                                               ФИО

Задание принял к исполнению______________________

Подпись

Приложение Б

Требования к презентации

Презентация должна содержать следующие сведения:

- Название проекта

- Цели и задачи проекта

- Характеристика предприятия

- Характеристика района и места строительства или реконструкции

- Обоснование реконструкции предприятия (если выполняется реконструкция)

- Основные расчеты по определению числа потребителей и подбору оборудования. (формулы, результаты и фотографии оборудования)

- Чертеж с планом предприятия (при реконструкции чертеж до и после реконструкции)

- Чертеж с расстановкой оборудования в горячем цехе

- Выводы по работе.

Приложение В

Правила расстановки оборудования

С учетом требований научной организации труда (НОТ), соблюдения правил техники безопасности и производственной санитарии установлена определенная ширина проходов /для доготовочных предприятий/:

- между технологическими линиями вспомогательного оборудования и линиями оборудования, выделяющего теплоту, - 1,3м;

- между технологическими линиями оборудования, выделяющего теплоту, а также между этими линиями и раздаточной линией - 1,5 м;

- между стеной и технологической линией - 1,0 м, у стены с окнами 0,2 - 1м, со стороны рабочего места - 1,0 м;

- между технологическими линями оборудования/столами, ваннами и т.п./при расположении рабочих мест в проходе в два ряда -1,2-1,3 м;

- между механическим оборудованием и стеной - 0,4 м ;

- между отдельными видами механического оборудования - 0,7-0,8 м;

- между стеной и плитой/со стороны топочного отверстия/ при твердом топливе - 1,5 м, при других видах топлива - 1,25 м; между стеной и пекарскими/жарочными/шкафами - 0,6 м;

- при длине ряда столов до 3 м ширина прохода должна быть не менее 1,3м, свыше 3 м - не менее 1,5 м.

В зале оборудование расставляют в соответствии с направлением движения потоков потребителей, обслуживающего персонала, а также потоков чистой и использованной посуды. При этом необходимо обеспечить свободный подход к раздаточной линии и обеденным столам.

Ширина проходов в залах определяется расстоянием между спинками стульев (при удаленности спинки стула от края стола на 0,5м), между свободными сторонами столов или между спинками стульев и свободными сторонами столов. Ширину проходов в залах для различных типов предприятий общественного питания определяют по представленным в таблице данным.

Таблица 1 Нормативы ширины проходов в залах для различных типов предприятий общественного питания

| Проход | Тип предприятия |
| --- | --- |
|  | столовая | ресторан | кафе | закусочная |
| Основной | 1,35 | 1,5 | 1,2 | 1,2 (1,6) |
| Дополнительный: -для распределения потоков посетителей -для подхода к отдельным местам | 1,2 0,6 | 1,2 0,6 | 0,9 0,4 | 0,9 (1,1) 0,4 (0,8) |

В скобках указана ширина проходов для питания стоя. В залах столовых более 200 мест - допускается увеличить ширину основного прохода на 0,2 м на каждые 100 мест свыше 200 мест, но в целом не более чем на 1,2м.

Столы в залах можно размещать по диагонали или параллельными рядами (линии одинаково удаленные друг от друга) либо группами с разными промежутками между столами.

Расстояние между стеной и расположенными вдоль неё столами должно составлять не менее 0,4 м, а при расположении параллельными рядами - 0,3 м.

В предприятиях с самообслуживанием на площади залов обычно размещают и раздаточную линию. Промежуток между раздаточным прилавком и барьером при проходе потребителей в один ряд следует принимать - 0,7 -0,8 м, в два ряда (с обгоном)- 1,4 -1,6 м. Ширина раздаточной зоны за раздаточной линией должна составлять не менее 1 м. При установке за линией подсобных столов ширина увеличивается на 0,8 -0,9 м.

Торговые автоматы в залах располагают от стен на расстоянии 1,2м , до ближайших столов - не менее 2 м.

Таблица 2 Соотношение столов для различных типов предприятий общественного питания

| Тип предприятия | 2-х местные столы | 4-х местные столы | 6-ти местные столы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресторан | 15 | 80 | 5 |
| Кафе | 50 | 50 | - |
| Столовая | 5 | 70 | 25 |

Ширину коридоров при этом по группам помещений принимать согласно таблице 3

#### Таблица 3 Ширина коридоров

| Группы помещений | Ширина коридора при количестве мест в залах, не менее, м |
| --- | --- |
|  | до 100 | св. 100 до 200 | св. 200 |
| 1. Производственные, для приема и хранения продуктов | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| 2. Служебные и бытовые | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

В предприятиях общественного питания не допускается проектировать помещения площадью менее 5 м2. В производственных помещениях, в помещениях приема и хранения продуктов, площадью до 10 м2 двери проектируются шириной не менее 0,9 м, площадью более 10 м2 - не менее 1,2 м; двери для тележек с поддонами следует принимать шириной 1,8 м.

Площадь охлаждаемой камеры принимать не менее 5 м2 при внутренних размерах в плане не менее 2,4´2,2 м и высотой не менее 2,7 м (до выступающих конструкций).

Приложение Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д