МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Информационно-управляющие системы и технологии»

### ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Микропроцессорные информационно-управляющие системы на транспорте»

«РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА»

Студенту группы

##### 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Назначение: Модуль управления неохраняемым переездом предназначен для управления светофорами переездной сигнализации с двумя красными и одним лунно-белым огнями и акустической сигнализацией на необслуживаемых дежурным работником переездах. Устанавливается на перегоне.

- Внешние интерфейсы:

– связь с модулем управления верхнего уровня осуществляется по резервированной линии связи через модемы (тип выбрать самостоятельно). Инициатором обмена информации выступает модуль управления верхнего уровня . Время опроса каждого устройства не более 150 мс. От модуля управления верхнего уровня поступают команды: включение/выключение сигнализации, опрос состояния модуля, сброс устройства. От модуля управления неохраняемым переездом в модуль управления верхнего уровня передается информация о состоянии сигнализации, исправности объектов управления и модуля. Кодовая посылка имеет формат: адрес устройства (16 бит), команда, операнды, контрольная сумма (формат команд и способ формирования контрольной суммы выбрать самостоятельно).

- Реализуемые технологические алгоритмы:

– управление тремя лампами мощностью до 15Вт переездного светофора и акустической сигнализацией в соответствии с алгоритмами системы;

– контроль целостности цепей управления без контроля яркости свечения;

– передачу информации о сигнальном показании переездного светофора и целостности нитей ламп в модуль управления;

– контроль исправности модуля и линии связи;

– светодиодная индикация состояния модуля и контролируемых объектов.

- Структура МИУС: трехканальная.

- Вид контроля: внутрипроцессорный, самопроверка, сравнение контрольной суммы памяти данных перед чтением информации.

- Диверситет: нет.

- Тип блокировки в защитном состоянии: перезапуск, количество перезапусков не ограничено.

- Датчики входной информации и объекты управления: светодиодные светофоры переездной сигнализации (два красных и один лунно-белый), количество светофоров – 2. Звонки, количество – 2.

##### 2 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Введение

1 Описание схемных решений и алгоритмов работы аналогичных систем.

1.1 Назначение и принципы построения

1.2 Технические характеристики датчиков и исполнительных устройств

1.3 Алгоритм работы и принципы обеспечения безопасности движения поездов

2 Разработка структурной схемы

2.1 Принципы обеспечения безопасности в разрабатываемой системе

2.2 Описание структурной схемы и поведения системы при отказах

3 Разработка принципиальных электрических схем

3.1 Разработка принципиальных электрических схем вычислительного канала.

3.2 Разработка принципиальных электрических схем устройств сопряжения с исполнительными объектами.

3.3 Разработка принципиальных электрических схем устройств сравнения, контроля и блокировки.

3.4 Разработка системы электропитания

4 Разработка алгоритмов и программного обеспечения

5 Разработка подсистемы блокировки в защитном состоянии

6 Доказательство безопасного поведения системы при возникновении отказов

7 Расчет показателей безотказности и безопасности системы

Заключение и выводы.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- С.Н. Харлап, Разработка микропроцессорного модуля управления для системы железнодорожной автоматики: Учеб.-мет. пособие / С. Н. Харлап; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2015. –  175 с.

- К. А. Бочков. Системы микропроцессорных централизаций стрелок и сигналов: учеб. пособие / К. А. Бочков, А. Н. Коврига, С. Н. Харлап; М-во образования Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2013. –  257 с.

- Бочков К.А., Серенков А.Г., Кондрачук В.Ф., Харлап С.Н. Автоматика, телемеханика и связь на транспорте: Пособие по оформлению дипломных проектов – Гомель: БелГУТ, 2002. – 70 с.

Задание выдал

Дата выдачи задания “ 09 “ _сентября_____ 2019г.	Срок сдачи работы	“16“ _декабря__ 2019 г.

Утверждено на заседании кафедры, протокол №_1_ от «_12_» __09____ 2019 г.