### заочная форма обучения

###### СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный материал дисциплины достаточно полно изложен в книгах

списка основной литературы. Дополнительная литература рекомендуется с целью более глубокой проработки отдельных разделов программы для

лучшего освоения материала. Кроме этого, для поиска необходимой информации рекомендуется использование сети Интернет. Изучение дисциплины рекомендуется проводить последовательно в порядке перечисления разделов рабочей программы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Рассчитать управляемый полупроводниковый выпрямитель, схема, напряжение питания и характер нагрузки, которого представлены в таблицах 1,2.  Расчет управляемого выпрямителя сводится к расчету и выбору  тиристоров.  Питания управляемого выпрямителя, осуществляется от трансформатора, который так же выполняет функцию гальванической развязки.

Таким образом, расчет проходит в два этапа. На первом этапе рассчитывают тиристор и по таблице 3 выбирают его тип. На втором  этапе рассчитывают питающий трансформатор.

Расчет управляемого тиристора

При расчете, среднее значение тока тиристора принимают равным:

для однополупериодной схемы: Id = I’d ;

для однофазной с нулевым выводом: Id = 0,5∙I’d ;

для однофазной мостовой: Id = 0,5∙I’d ;

для трехфазной с нулевым выводом: Id = 0,33∙I’d ;

для трехфазной мостовой: Id = 0,33∙I’d ;

Амплитудное обратное напряжение на одном плече схемы выпрямления принимают равным:

- для однополупериодной схемы Uобр.max=3,14∙Ud

- для однофазной с нулевым выводом Uобр.max=3,14∙Ud

- для однофазной мостовой Uобр.max=1,57∙Ud

- для трехфазной мостовой Uобр.max=1,045∙Ud

Допустимое обратное амплитудное напряжение на вентильных элементах принимают по табл. 3.

Расчет силового трансформатора

Силовой трансформатор выбирают по расчетным значениям токов I1, I2, напряжению U2 и типовой мощности. Pтр

Расчетное значение напряжения вторичной обмотки трансформатора U2ф определяют по формуле:

U2Р = КИ•КС•КА•KT•Ud

где КИ –приведен в таблице 3; КС - коэффициент запаса учитывает возможное снижение напряжения сети; КА - учитывает неполное открывание тиристоров, выбирают из диапазона 1,05:1,1; KT - учитывает падение напряжения в обмотках трансформатора и в тиристорах, принимают равным 1,05.

Расчетные значения тока вторичной обмотки определяют по формуле:

I2р= КН• К’И •Id

где КН – выбирается по таблице 4, К’И – учитывает отклонение андоного тока тиристора от прямоугольной формы, данный коэффициент принимают равным в пределах 1.05 до 1.1.

Действующее значение тока первичной обмотки:

I1р= I2р/ КТР,

где КТР – коэффициент трансформации:

КТР = U1Ф/ U2Ф

Определяют расчетную типовую мощность, кВ•А силового трансформатора:

Pтр= КS•КИ• KЗ • К’И• Ud•Id • 10-3

где KЗ - характеризует отношение мощностей для идеального выпрямителя.

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения расчета

| Вар.№ | Схема управляемого выпрямителя | Напряжение питания (U1) | Тип нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 2 | Однофазная с нулевым выводом | 220 | индуктивная |
| 3 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 4 | Трехфазная с нулевым выводом | 380 | индуктивная |
| 5 | Трехфазная мостовая | 220 | активная |
| 6 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 7 | Однофазная с нулевым выводом | 220 | активная |
| 8 | Однофазная мостовая | 220 | индуктивная |
| 9 | Трехфазная с нулевым выводом | 380 | активная |
| 10 | Трехфазная мостовая | 380 | индуктивная |
| 11 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 12 | Однофазная с нулевым выводом | 220 | индуктивная |
| 13 | Однофазная мостовая | 220 | активная |
| 14 | Трехфазная с нулевым выводом | 380 | индуктивная |

Таблица 2 – Основные схемы управляемых выпрямителей (управляемые AC-DC преобразователи)

| Однополупериодная |  |
| --- | --- |
| Однофазная с нулевым выводом |  |
| Однофазная мостовая |  |
| Трехфазная с нулевым выводом |  |
| Трехфазная мостовая |  |

Таблица 3 Номинальные данные управляемых тиристоров

| Тип тиристора | Ном. ток, А | Номинальное обратное амплитудное напряжение, В | Прямое падение напряжения (амп. значение), В |
| --- | --- | --- | --- |
| Тиристоры штыревые |
| Т25 | 25 | 100-1400 | 1,9 |
| Т50 | 50 | 100-1400 | До 1,7 |
| Т100 | 100 | 100-1400 | » 1,9 |
| Т160 | 160 | 100-1400 | » 1,7 |
| ТЗ-160 | 160 | 600-2200 | » 1,9 |
| Т151-100 | 100 | 300-1600 | » 1,8 |
| Т161 -125 | 125 | 300-1600 | » 1,7 |
| Т161-160 | 160 | 300-1600 | » 1.7 |
| Т171-200 | 200 | 300-1600 | » 1.7 |
| Т171-250 | 250 | 300-1600 | » 1,7 |
| Т171-320 | 320 | 300-1600 | » 1,6 |
| ТВ2-320 | 320 | 100-1400 | » 1,8 |
|  | Тиристоры лавинные штыревые |  |
| ТЛ160 | 160 | 800-900 | До 1,9 |
| ТЛ2-160 | 160 | 600-900 | » 1,6 |
| ТЛ200 | 200 | 600-900 | » 1,6 |
| ТЛ2-200 | 200 | 600-900 | » 1,6 |
| ТЛ250 | 250 | 400-1000 | » 1,6 |
| T9-100 | 100 | 400- 2200 | » 1,9 |
| T9-160 | 160 | 400-2200 | » 1,5 |
| T9-200 | 200 | 400-2200 | » 1,5 |
| Т9-250 | 250 | 400-1600 | » 1,5 |
| Т2-320 | 320 | 1000-1400 | »2, 3 |
| T3-320 | 320 | 1600-2400 | » 2,3 |
| Т500 | 500 | 100-1600 | » 2,1 |
| Т630 | 630 | 1600-2400 | » 2,3 |

Таблица 4. Значения коэффициентов для расчета для различных схем включения тиристоров

| Схема выпрямления | KИ | KН | KЗ | KИ.ОБР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KН.АКТ | KН.ИНД |  |  |
| Однополупериодная Однофазная с нулевым выводом Однофазная мостовая Трехфазная с нулевым выводом Трехфазная мостовая | 1.32 1.11 1.11 0.855 0.427 | 0.707 0.79 1.11 0.578 0.815 | 0.707 0.707 1 0.578 0.815 | 1.77 1.34 1.11 1.35 1.065 | 3.72 3.14 1.57 2.25 1.065 |

После того, как схема выпрямитель и согласующий трансформатор был рассчитан, в контрольной работе обязательно должна присутствовать его принципиальная схема и временные диаграммы тока и напряжения на нагрузке.

Пример

Выбрать тиристорный преобразователь для питания обмотки возбуждения двигателя постоянного тока. Номинальные данные двигателя: РН=14 кВ, IН= 81 А, UН =220В, UВН=110В, IВН= 10 А. Выпрямитель выбран по однофазной схеме с нулевым выводом и питается от сети переменного тока UС =220В.

Расчет

Расчет управляемого тиристора

В примере расчета на показаны временные диаграммы тока и напряжения в/на нагрузке, а так же принципиальная схема управляемого выпрямителя

1. Определяем среднее значение тока тиристора. Для однофазной схемы с нулевым выводом:

Id = 0,5∙I’d = 0,5∙10 = 5А

2. Максимальное обратное напряжение на тиристоре:

Uобр.max=3,14∙Ud = 3,14∙110 = 345,4В

3 Выбираем по таблице 2 тиристор:

Т-25: Iн=25А; Uoбр.н=600В.

Расчет трансформатора питания

Для индуктивной нагрузки в соответствии с данными таблицы 4 имеем:

1. Расчетная мощность:

Pтр= КS•КИ• KЗ • К’И• Ud•Id • 10-3= 1,34∙1,11∙1,1∙1,1∙110∙10∙10-3 = 1.98 кВ∙А.

2. Напряжение вторичной обмотки:

U2= КИ•КС•КА•KT•Ud = 1,11∙1,1∙1,1∙1,05∙100 = 155В.

По данным расчета, выбирается трансформатор.