### заочная форма обучения

###### ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Программа учебной дисциплины и методические указания

к выполнению контрольной работы

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный материал дисциплины достаточно полно изложен в книгах

списка основной литературы. Дополнительная литература рекомендуется с целью более глубокой проработки отдельных разделов программы для

лучшего освоения материала. Кроме этого, для поиска необходимой информации рекомендуется использование сети Интернет. Изучение дисциплины рекомендуется проводить последовательно в порядке перечисления разделов рабочей программы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Определить потери мощности в трансформаторе при работе его в течении одного года. Номинальные данные трансформатора указаны в таблице 1. Число часов максимальных потерь Kэ, коэффициент мощности, тип трансформатора и продолжительность его работы, в соответствии с вариантом задания даны в таблице 2. Для выполнения данного задания рекомендуются табличные редакторы MS Excel версии 2003 или новее.

Таблица 1 – Номинальные данные трансформатора

| Тип | Sном, [кВ·А] | Sm, [кВ·А] | , [кВт] | , [квар] | , [кВт] | , [квар] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ1 | 1000 | 700 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ2 | 2000 | 1800 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ3 | 3000 | 2500 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ4 | 4000 | 3400 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ5 | 5000 | 4700 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |

Таблица 2 – Исходные данные для расчета и варианты задания

| Варианта № | Тип трансформатора | cos(φ) | Тип питания | Т, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ1 | 0.92 | от шин электростанции | 3000 |
| 2 | ТМ2 | 0.87 | от районной сети | 3500 |
| 3 | ТМ3 | 0.91 | от районной сети | 4000 |
| 4 | ТМ4 | 0.89 | от шин электростанции | 4500 |
| 5 | ТМ1 | 0.91 | от районной сети | 5000 |
| 6 | ТМ5 | 0.86 | от районной сети | 6000 |
| 7 | ТМ1 | 0.96 | от шин электростанции на генераторном напряжении | 6500 |
| 8 | ТМ3 | 0.94 | от районной сети | 7000 |
| 9 | ТМ4 | 0.92 | от районной сети | 7500 |
| 10 | ТМ4 | 0.83 | от шин электростанции на генераторном напряжении | 8000 |
| 11 | ТМ4 | 0.76 | от районной сети | 8500 |
| 12 | ТМ2 | 0.78 | от районной сети | 8760 |
| 13 | ТМ3 | 0.77 | от шин электростанции | 3000 |
| 14 | ТМ3 | 0.94 | от шин электростанции | 3500 |

Основные теоретически сведения

Потери активной мощности в двухобмоточном трансформаторе рассчитывается в соответствии с формулой:

(1)

Потери реактивной мощности:

(2)

###### где - потери мощности короткого замыкания трансформатора (потери в обмотках) при номинальной нагрузке, кВт;  - фактическая нагрузка трансформатора, кВ·А; - номинальная мощность трансформатора, кВ·А; - потери мощности холостого хода трансформатора (потери в стали), кВт; - потери реактивной мощности рассеяния в трансформаторе при номинальной нагрузке, квар:

(3)

###### где  — напряжение короткого замыкания трансформатора, %;

###### — потери реактивной мощности в трансформаторе при холостом ходе (потери на перемагничивание), квар:

(4)

###### - ток холостого хода трансформатора, %.

Потери электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе:

(4)

где τ- число часов максимальных потерь (зависит от Tmax  по табл. 3); T - время работы трансформатора, ч.

При передаче по сети реактивной мощности во всех звеньях схемы питания появляются потери активной мощности, которые принято учитывать экономическим эквивалентом реактивной мощности Kэ. Значения Kэ приведены в таблице 4.

Приведенные потери мощности и энергии в трансформаторе:

(5)

(6)

(7)

Таблица 3 - Зависимость времени максимальных потерь от Т

| Т, ч/год | τ, ч |
| --- | --- |
| 3000 3500 4000 4500 5000 6000 6500 7000 7500 8000 8500 8760 | 1300 1500 2000 2500 3000 3700 5000 5800 6500 7300 8400 8760 |

Таблица 4 - Значения экономического эквивалента реактивной мощности (Kэ)

| Характеристика трансформаторов и системы электроснабжения | Кэ, кВт/квар |
| --- | --- |
| Трансформаторы, питающиеся непосредственно от шин электростанции; Сетевые трансформаторы, питающиеся от станции на генераторном напряжении; Понизительные трансформаторы 6-10 кВ, питающиеся от районных сетей; Понизительные трансформаторы, питающиеся от районных сетей, реактивная нагрузка которых покрывается синхронными компенсаторами | 0.02 0.07 0.05 0.05 |

Пример

Определить потери мощности и энергии в трансформаторе типа ТМ мощностью 1МВ·А, коэффициент трансформации меньше единицы. Трансформатор включен круглый год. Число часов максимальных потерь τ = 3500ч. Максимальная нагрузка трансформатора составляет 0,7 МВ·А при cos(φ) = 0,92.

Расчет

Для примера расчета, зададимся следующими номинальными данными:

- мощность короткого замыкания,  = 12,2кВт;

#### - потери реактивной мощности при номинальной нагрузке,  = 53,6квар;

- мощности холостого хода трансформатора,  = 2,45кВт;

- потери мощности холостого хода трансформатора (потери в стали),  = 14квар;

Потери активной мощности находим по формуле (1):

Потери реактивной мощности по формуле (2):

Годовые потери активной энергии определим по формуле (4):

В связи с тем, что коэффициента трансформации меньше единицы, то данный трансформатор является понижающим. Поэтому, в соответствии с данными таблицы 4 экономический эквивалент реактивной мощности  для данного типа трансформаторов будет равен Кэ =  0.05.

По формулам 5-6 подсчитаем потери мощности и энергии в трансформаторе с учетом их увеличения при протекании реактивной мощности трансформатора:

## кВт,

## кВт.

Тогда на основании формулы (1):

кВт.

Таким образом, по формуле (7) определим потери мощности энергии за год:

кВт*ч