КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

по термодинамике и теплопередаче

К решению задач контрольного задания следует приступать только после изучения соответствующего раздела курса.

Задачи составлены по вариантной системе, в которой исходные данные выбираются из таблиц 1 по первой и второй цифрам шифра.

При выполнении контрольных задач необходимо соблюдать следующие правила:

а) выписывать условие задачи и исходные данные;

б) решение задач сопровождать кратким пояснительным текстом;

в) вычисления проводить в единицах системы СИ;

г) постановки задач и основные результаты решения сопровождать графическими иллюстрациями.

Варианты студентам:

| № | Фамилия, и.о. студента | Вариант | № | Фамилия, и.о. студента | Вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валикаев В.В. | 92 | 2 | Заказин И.О. | 78 |

*************************************

Задача 1

Газовая смесь массой , имеющая начальную плотность 0,9 , в ходе политропного процесса сжимается от давления 0,1 МПа до давления . При этом её температура достигает значения .

Определить:

- удельную газовую постоянную смеси;

- показатель политропы сжатия;

- подводимую теплоту, изменение внутренней энергии и энтальпии, а также работу, совершенную газом;

- изобразить процесс сжатия на обобщенных  и  диаграммах.

Принимаемые допущения:

- температурной зависимостью теплоемкости пренебречь;

- смесь считать идеальным двухатомным газом;

- контроль вычислений энергетических характеристик процесса выполнить по первому закону термодинамики.

Данные для расчета выбрать из таблицы 1.

Таблица 1.

| Первая цифра шифра | , кг | , кПа | Последняя цифра шифра | Состав смеси | ,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | доли |  |  |  |  |
| 0 | 0,3 | 465 | 0 | массовые | 0,06 | 0,1 | 0,84 | 115 |
| 1 | 0,6 | 430 | 1 | объёмные | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 25 |
| 2 | 0,9 | 395 | 2 | массовые | 0,04 | 0,3 | 0,66 | 40 |
| 3 | 1,2 | 360 | 3 | объёмные | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 60 |
| 4 | 1,5 | 325 | 4 | массовые | 0,02 | 0,5 | 0,48 | 75 |
| 5 | 1,8 | 290 | 5 | объёмные | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 200 |
| 6 | 2,1 | 255 | 6 | массовые | 0,01 | 0,7 | 0,29 | -20 |
| 7 | 2,4 | 220 | 7 | объёмные | 0,4 | 0,6 | - | 15 |
| 8 | 2,7 | 135 | 8 | массовые | - | 0,7 | 0,3 | 75 |
| 9 | 3,0 | 150 | 9 | объёмные | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 130 |

Задача 2

Произвести термодинамический расчет многоступенчатого поршневого компрессора, производящего , кг в секунду сжатого до давления  воздуха, если предельно допустимое повышение температуры газа в каждой ступени , а сжатие происходит с показателем политропы .

Состояние воздуха на входе в компрессор:  = 0,1 МПа;  = 27°С. В промежуточных теплообменниках сжатый воздух охлаждается изобарно до первоначальной температуры .

Определить:

- количество ступеней компрессора:

- температуру воздуха после сжатия в каждой ступени;

- количество теплоты, отводимое в систему охлаждения цилиндров компрессора и в промежуточных теплообменниках;

- объемную производительность компрессора по входу и выходу.

Принимаемые допущения:

- компрессор считать идеальным, трением и вредным пространством пренебречь;

- степень повышения давления в каждой ступени компрессора считать одинаковыми.

Данные для расчета выбрать из таблицы 2.

Таблица 2.

| Первая цифра шифра | , °С | , МПа | Последняя цифра шифра |  | , кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 6 | 0 | 1,15 | 0.65 |
| 1 | 95 | 8 | 1 | 1,17 | 0.6 |
| 2 | 70 | 10 | 2 | 1,19 | 0.55 |
| 3 | 25 | 12 | 3 | 1,21 | 0.5 |
| 4 | 40 | 14 | 4 | 1,23 | 0.35 |
| 5 | 55 | 16 | 5 | 1,25 | 0.4 |
| 6 | 70 | 13 | 6 | 1,27 | 0.35 |
| 7 | 85 | 20 | 7 | 1,29 | 0.3 |
| 8 | 20 | 22 | 8 | 1,31 | 0.25 |
| 9 | 15 | 24 | 9 | 1,33 | 0.2 |

Литература

Основная

1. Теплотехника: Учебник для вузов / Луканин В.Н. Шатров М.Г. Камфер Г.М., - М.: Высш. шк., 1999. - 671 с.

Дополнительная

1. Крутов В.И. Теплотехника. -М. 1986.

2. Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика. Теплопередача. -М. 1988.

3. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. -М. 1980.

4. Болгарский А.В., Мухачев Г.А., Щукин В.Н. Термодинамика и теплопередача. -М. 1975.