Построение суточных и годовых графиков нагрузки энергосистемы. Построение интегральной кривой нагрузки энергосистемы (ИКН).

Исходные данные:

( абсолютный максимум зимней нагрузки энергосистемы: Р, МВт;

(  число часов использования максимума нагрузки системы: Тсист., ч;

( зависимости от Тсист.  и района, в котором расположена система, следующих параметров:

( (сут зим., о.е. ( плотность зимнего суточного графика нагрузки;

( (сут лет., о.е. ( плотность летнего суточного графика нагрузки;

( (лет , о.е. ( коэффициент учитывающий уменьшение летней нагрузки по отношению к зимнему статическому максимуму (Р);

( а tзим(лет) и b tзим(лет) , о.е. ( коэффициенты зависящие от сезона, района, в котором расположена система и времени суток (t = 1...24 ч);

(  (мес.= 0,96 о.е. ( коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки, который обычно изменяется в пределах 0,94 ( 0,97.

Рассчитать и построить:

( суточные графики нагрузки энергосистемы (ЭЭС)  для Лета и Зимы:

( Р,  t = 1...24 ч;

( Р,  t = 1...24 ч;

( интегральные кривые нагрузки ЭЭС для Лета и Зимы:

( Р(Э);

( Р(Э);

( годовой график максимальных нагрузок ЭЭС:       Р, Т = 1...12 мес.;

( годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС:   (РТ, Т = 1...12 мес..

Примечание.

Рассматривается неразвивающаяся энергосистема со статическим максимумом нагрузки.

Последовательность расчета.

Расчет и построение суточных графиков нагрузки энергосистемы .

- Определяем плотность зимнего и летнего суточного графика нагрузки ЭЭС по зависимости (сут зим.( Тсист.) , (сут лет.( Тсист.)  (см. рис.1 исх. данные);

- Определяем коэффициент (лет  (Тсист.) также по рис.1;

- Определяем абсолютный максимум летней нагрузки ЭЭС, Р:

Р= Р( (лет ,  МВт;

- Определяем значения Р и Р(используя коэффициенты а tзим(лет) и

b tзим(лет) из табл.1 исх. данных), по формуле:

Р= Р( Р , МВт

где  Р= а tзим(лет) ((сут зим(лет)+ b tзим(лет) , о.е.    t = 1...24 ч;

5. Расчет ИКН проводится с помощью графического (на миллиметровке) или аналитического метода по рассчитанным суточным графикам нагрузки ЭЭС:

– графический метод заключается в последовательном интегрировании графика нагрузки ЭЭС P(t) по dP, т.е.:  ЭР кон.= ;

– аналитический метод (табличный) заключается в следующем:

– упорядочиваем  t  в порядке убывания от 24 до 1 ч;

– далее упорядочиваем Рв порядке возрастания (от минимальной мощности до максимальной);

– выработку считаем по следующей формуле:

для t = 24 ч: Э =P( 24  , МВт(ч;

для  t < 24 ч: Э= (Р – Р )(t + Э t+1 , МВт(ч;

6. Годовой график максимальных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Р= а + b(cos(30° ( Т – 15°), где

Т – порядковый номер месяца в году (1 - январь, 2 - февраль и т.д.);

а, b – коэффициенты, для определения которых используются формулы:

а = , МВт        b = ,  МВт

7. Годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

(Рт = Рт”( (т ( (мес.,  МВт

где (т – коэффициент плотности суточного графика нагрузки Т-го месяца;

(мес.= 0,96 о.е. - коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки.

Для определения (т необходимо построить вспомогательный график, используя (сут зим. (для Т= 1 и 12) и (сут лет. (для Т= 6 и 7), найденные в п.1. Остальные (т находятся с помощью линейной аппроксимации:

для (Т=2-5 (по линии соед. (Т=1 и (Т=6 )

для (Т=8-11 (по линии соед. (Т=7 и (Т=12 )

Исходные данные:

Образец расчета

# Text boxes

где №  – порядковый номер  студента в группе