1. Расчет установившихся синусоидальных режимов

В сложной электрической цепи при заданных параметрах источников и потребителей  рассчитать токи и напряжения в установившемся режиме в каждой ветви с помощью методов контурных токов и  узловых напряжений.

Определить мощности, потребляемые в ветвях, проверить баланс активной и реактивной мощности в цепи.

Записать мгновенные значения токов во всех ветвях.

Построить на комплексной плоскости векторную диаграмму тока и напряжений в одной из ветвей, содержащей не менее двух элементов.

2. Расчет переходного процесса в цепи второго порядка

В заданной электрической цепи рассчитать токи и напряжения классическим методом и построить графики их изменения после коммутации.

Определить один из токов операторным методом.

3. Расчет переходных процессов в однородных линиях

Две однородные воздушные линии без потерь включаются со стороны зажимов 1-1 под действие постоянного напряжения U0 = 360 кВ. Волновые сопротивления линий одинаковы = 400  Ом. Длина первой линии 200 км, а второй – 100 км.

На стыке двух линий включен четырехполюсник, а в конце второй линии нагрузка.

Варианты параметров четырехполюсников на стыке первой и второй линии и параметров нагрузки в конце второй линии заданы нижеприведенными схемами.

Для каждого варианта сопротивления резисторов заданы в омах, индуктивности – в миллигенри, а емкости – в микрофарадах. Скорость распространения волн в линиях    v =3·105 км/с.

Определите напряжения и токи в линиях и постройте графики зависимости от времени волн напряжений на входных и выходных зажимах обеих линий, а также графики распределения напряжений и токов вдоль линий в момент времени, когда отразившиеся от оконечных зажимов второй линии волны пройдут 60 км.

Варианты четырехполюсников  на стыке двух линий

(Для всех схем  L = 720 мГн, С = 50 мкФ, сопротивления заданы в омах)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 16 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |

© ВШВЭ,     СПбПУ,   доцент С.Е. Виноградов.  ©

Варианты нагрузки в конце второй линии

Сопротивления резисторов заданы в омах,

индуктивности – в миллигенри, а емкости – в микрофарадах.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |

©  ВШВЭ,       СПбПУ,   доцент С.Е. Виноградов.  ©

# Text boxes

400

200

200

400

120

180

240

200

60

240

120

600

200

80

100

400

60

240

40

200

120

400

200

400

200

400

200

400

200

100

600

400

400

400

200

200

500

500

400

600

200

200

200

250

600

240

500

400

500

400

200

150

100

400

2                     2′

2                     2′

1                                  1′

100

1                                  1′

U0

400