Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Основы теории тепломассообмена

Кафедра Э-6, «Теплофизика»

(срок сдачи - 10 неделя)

Условие. По горизонтальному стальному трубопроводу, внутренний и наружный диаметры которого D1 и D2 соответственно, движется вода со средней скоростью wf1. Средняя температура воды tж1. Трубопровод изолирован асбестом и охлаждается  посредством естественной конвекции сухим воздухом с температурой tж2.

Определить:

- Наружный диаметр изоляции D3, мм, при котором на внешней поверхности изоляции устанавливается заданная температура tст3.

- Линейный коэффициент теплопередачи от воды к воздуху kl, Вт/(м∙К).

- Потери тепла с одного погонного метра трубопровода ql, Вт/м.

- Температуру  наружной  поверхности стального трубопровода tст2,0С.

Целесообразно ли в рассматриваемом случае применять для тепловой изоляции асбест, т.е. приводит ли асбестовая изоляция к уменьшению теплового потока с поверхности трубопровода?

При решении задачи принять следующие упрощающие предположения:

-  течение воды в трубопроводе является термически стабилизированным;

- между наружной поверхностью стального трубопровода и внутренней поверхностью изоляции существует идеальный тепловой контакт;

- считать, что теплопроводность стали (1 = 50 Вт/(м∙К) и асбеста (2 = 0,106 Вт/(м∙К)  не зависят от температуры.

Наружный диаметр изоляции должен быть рассчитан с такой точностью, чтобы температура наружной поверхности изоляции отличалась от заданной не более, чем на 0,10С.

Необходимые для выполнения задания данные приведены в таблице исходных данных в соответствии с номером варианта.

Методические указания

Средние  коэффициенты теплоотдачи от воды к внутренней поверхности трубы рассчитывать по  следующим формулам:

а) ламинарное течение  (Reж1 ( 2100)

;

б) переходный режим течения (2100 ( Reж1 ( 104)

;

в) турбулентное течение (Reж1 ( 104)

.

Для расчета средних коэффициентов теплоотдачи при свободном движении воздуха около горизонтальной трубы использовать формулу

.

Для вычисления средних коэффициентов теплоотдачи необходимо знать не известные в начале расчета температуру на внутренней поверхности стального трубопровода и наружный диаметр изоляции.

Целесообразно задачу решать методом последовательных приближений. В качестве начального приближения можно принять, что температура внутренней поверхности стального трубопровода равна средней температуре воды, а число Грасгофа, входящее в критериальное уравнение для определения числа Нуссельта при ламинарном режиме течения, равно 1. Наружный диаметр изоляции в начальном приближении можно принять в два раза большим наружного диаметра стального трубопровода.

Итеративный процесс продолжается до тех пор, пока вычисленная  температура наружной поверхности изоляции не будет совпадать с требуемой (в пределах заданной точности).

Для определения  наружного диаметра изоляции в каждом из последующих приближений можно воспользоваться формулой

,

где tст3 – заданная температура наружной поверхности изоляции.

Теплофизические свойства воды и воздуха берутся  из таблиц Приложения [1]. Prст и µст взять из таблицы для жидкости (воды) при температуре tж1.

Теоретические основы теплопередачи, необходимые для выполнения задания, находятся в учебнике [2].

Список литературы:

- Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: Учеб. пособие для энергомашиностроит. спец. вузов / В.Н. Афанасьев, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; Под ред. В.И. Крутова и Г.Б. Петражицкого. – М.: Высш. шк., 1986. – 383 с.

- Теория тепломассообмена: Учебник для технических университетов и вузов / С.И. Исаев, И.А. Кожинов, В.И. Кофанов и др.; Под ред. А.И. Леонтьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997. – 683 с.

Исходные данные

| N варианта | D1, мм | D2, мм | Wж1, м/с | tж1, 0С | tж2, 0С | tст3, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 25 | 0,005 | 100 | 20 | 40 |
| 2 | 20 | 25 | 0,010 | 108 | 20 | 40 |
| 3 | 20 | 25 | 0,015 | 116 | 20 | 40 |
| 4 | 20 | 25 | 0,020 | 124 | 20 | 40 |
| 5 | 25 | 32 | 0,025 | 132 | 22 | 44 |
| 6 | 25 | 32 | 0,030 | 140 | 22 | 44 |
| 7 | 25 | 32 | 0,035 | 148 | 22 | 44 |
| 8 | 25 | 32 | 0,040 | 156 | 22 | 44 |
| 9 | 25 | 32 | 0,045 | 164 | 22 | 44 |
| 10 | 30 | 37 | 0,050 | 172 | 24 | 48 |
| 11 | 30 | 37 | 0,055 | 180 | 24 | 48 |
| 12 | 30 | 37 | 0,060 | 188 | 24 | 48 |
| 13 | 30 | 37 | 0,065 | 196 | 24 | 48 |
| 14 | 30 | 37 | 0,070 | 204 | 24 | 48 |
| 15 | 35 | 42 | 0,075 | 212 | 26 | 52 |
| 16 | 35 | 42 | 0,080 | 220 | 26 | 52 |
| 17 | 35 | 42 | 0,085 | 228 | 26 | 52 |
| 18 | 35 | 42 | 0,090 | 220 | 26 | 52 |
| 19 | 35 | 42 | 0,095 | 212 | 26 | 52 |
| 20 | 40 | 47 | 0,100 | 204 | 28 | 48 |
| 21 | 40 | 47 | 0,105 | 196 | 28 | 48 |
| 22 | 40 | 47 | 0,110 | 188 | 28 | 48 |
| 23 | 40 | 47 | 0,115 | 180 | 28 | 48 |
| 24 | 40 | 47 | 0,120 | 172 | 28 | 48 |
| 25 | 45 | 52 | 0,125 | 164 | 30 | 44 |
| 26 | 45 | 52 | 0,130 | 156 | 30 | 44 |
| 27 | 45 | 52 | 0,135 | 148 | 30 | 44 |
| 28 | 45 | 52 | 0,140 | 140 | 30 | 44 |
| 29 | 45 | 52 | 0,145 | 132 | 30 | 44 |
| 30 | 50 | 57 | 0,150 | 124 | 32 | 40 |

Методика выполнения задания

- Объект: цилиндрические стенки при граничных условиях 3-го рода(, явно не заданы)

(Вода ,- вынужденная конвекция или смешанная конвекция)

(Воздух ,- свободная конвекция)

Дано:
,,,,,,,
Найти:
 ,,,

а)    б)

а) линейная плотность теплового потока

б) линейный коэффициент теплопередачи

2.   Исходные положения

1а) , где 
Здесь: ,,
б) Для нахождения  используем критериальные уравнения для вынужденной конвекции в трубе из “Задачника”.

Ламинарный режим                                   Переходный и турбулентный режим

- режим смешанной                                Индексы ж1- это указатель  
конвекции при ламинаре                                                         температуры         

в) Для нахождения  используем критериальное уравнение для свободной конвекции около горизонтальной трубы

г)   Расчет критериев подобия в этих критериальных уравнениях ведется при соответствующих значениях характерного размера d и определяющей температуры
  (В таблицах воды: )
;                                                           
- не рассчитываются, а берутся из таблиц воды и воздуха
- из таблиц воды.
; (- из таблиц)
; ()
д) Для расчета критериев подобия целесообразно сразу вписать и составить таблицу Т.Ф.С.
Вода: ,,,,,                            (Обязательно
Воздух: ,,,                       проверить линейную интерполяцию)

Порядок расчета

- Определяем режим течения воды в трубе
                                       для ламинарного 
,  для переходного 
                                       для турбулентного

- Выбираем критериальное уравнение:

- Для расчета  и  по данным критериальным уравнениям заранее неизвестны:
                                             
Поэтому расчет ведем методом последовательных приближений, чтобы удовлетворить заданному значению .

Первое приближение

- Получаем: а) 
                   б) 
                   в)      (!!!Только для ламинарного режима!!!)
Демонстрация далее на примере “Ламинара”

- Вода внутри трубы

 находим

- Воздух над изоляцией


 находим

 находим

- Зная  и определяем в первом приближении по формуле :
 где

- Расчет температуры на внешней стороне изоляции  в первом приближении:

- Сравниваем  и 
Если , то повторяем расчет снова при новых данных.
(!!!Далее в расчетах  нигде не используем!!!)

- Определяем новые значения  и :
 
                                 
      из первого приближения



 
                                 
      из первого приближения 
Здесь: , , , - из первого приближения

Второе приближение

- Расчет ведем при новых значениях ,

- Вода
; (берем из таблицы для )

находим

- Воздух

находим

 находим

- где

- Расчет значения  и т.д. (см. п.6 стр. 3)

- Сравниваем: если , то записываем результаты из последнего приближения в таблицу результатов

- Находим

Определение целесообразности применения 
асбестовой изоляции

- Вычисляем:

- Если:  - то использование асбеста в качестве теплоизолятора – целесообразно
 - то нецелесообразно

- Подбор эффективной теплоизоляции:



Вычисляем:

Таблица конечных результатов