В.А.Тихомиров

Надежность подвижного состава

Методические указания к контрольной работе

ВВЕДЕНИЕ

Надежность подвижного парка является одним из важнейших условий, определяющих ритмичную и устойчивую работу любых железных дорог, в том числе и в Российской Федерации.

Выполнение контрольной работы имеет своей целью помочь студенту усвоить исходные положения теории надежности и получить первые навыки практических расчетов показателей надежности применительно к электроподвижному составу. В работе предложено выполнить расчеты для некоторого устройства (им может быть контактор, реле, выпрямительная установка, тяговый трансформатор, блок управления выпрямительно-инверторной установкой и т.д.).

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен усвоить основные термины и определения теории надежности: работоспособность, повреждение, внезапный, постепенный, восстанавливаемый и невосстанавливаемый отказ, предельное состояние, наработка и продолжительность эксплуатации, ресурс, срок службы, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость, надежность.

Далее необходимо восстановить в памяти основные положения теории вероятности: случайное событие, вероятность события, статистическая вероятность (частота), сложение и умножение вероятностей, несовместные и независимые события, случайная величина, распределение случайной величины, среднее значение и математическое ожидание случайной величины, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, функция распределения, плотность распределения, принцип практической уверенности, экспоненциальный и нормальный законы распределения, теоремы о числовых характеристиках случайных величин, случайная функция. Важно усвоить связь между вероятностью и статистической вероятностью (частотой) события, средним значением и математическим ожиданием случайной величины. Для выполнения контрольной работы нужно также получить основные представления о повышении надежности путем резервирования. Прежде всего, имеется в виду структурное резервирование. Необходимо усвоить понятия: основной и резервный элемент, нагруженный резерв, кратность резерва, дублирование, общее резервирование и др.

После этого студент может перейти к изучению способов расчета единичных и комплексных показателей надежности. В контрольной работе студенту предлагается из множества используемых на практике показателей надежности рассчитать только три: вероятность безотказной работы, среднюю наработку до отказа и интенсивность отказов. Эти показатели обычно рассчитываются для невосстанавливаемых объектов, а для восстанавливаемых - только применительно к периоду эксплуатации до первого отказа. Тем не менее, эти показатели достаточно широко используются для оценки безотказности, как на стадии проектирования и испытания объектов, так и при их эксплуатации. Умение рассчитывать указанные показатели дает студенту ключ к расчету других единичных и комплексных показателей надежности и формирует понимание основных закономерностей изменения исправности и работоспособности электроподвижного состава.

Вся контрольная работа разбита на отдельные задания, отражающие рациональную последовательность освоения материала курса и сопровождаемые методическими указаниями.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗОВ И ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ

В таблице 1.1 приведены значения наработок до отказа в находившейся под контролем партии одинаковых устройств.

Таблица 1.1

Значения наработки устройства до отказа и заданные значения t и T0

| Последняя цифра шифра | Массив значений наработки до отказа Т, 103ч | Заданное значение t, 103ч | Значение Т0, 103ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11, 9, 12, 16, 7, 8, 10, 11, 15, 8, 12, 14, 6, 10, 9, 10, 16, 11, 10, 13, 15, 11, 13, 12, 9, 11, 13,12,13, 11, 12, 8, 10, 15, 16, 8, 10, 7, 12, 14, 5, 16, 13, 13, 9, 6, 11, 9, 12, 14 | 11,5 | 3,5 |
| 1 | 10, 15, 7, 9, 6, 11, 13, 4, 15, 12, 12, 8, 5, 14, 8, 11, 12, 8, 10, 11, 15, 6, 7, 9, 10,14,7,11, 13, 5, 9, 8, 9, 15, 10, 9, 12, 14, 10, 12, 11, 8, 10, 12,11, 12,10, 11, 7, 9 | 12,5 | 4,5 |
| 2 | 12, 17, 9, 11, 8, 13, 15, 6, 17, 14, 14, 10, 7, 16, 10, 13, 15, 10, 12, 13, 17, 8, 9, 11, 12, 16, 9, 13, 15, 7, 11, 10, 11, 17, 12, 11, 14, 16, 12, 14, 13, 10, 12, 14, 13, 14, 12, 13, 9, 11 | 14,5 | 6,5 |
| 3 | 13, 12, 15, 17, 13, 15, 14, 11, 13, 15, 14, 15, 13, 14, 10, 12, 17, 18, 10, 12, 9, 14, 16, 7, 18, 15, 15, 11, 8, 13, 11, 14, 16, 11, 13, 14, 18, 9, 10, 12, 13, 17, 10, 14, 15, 8, 12, 11, 12, 18 | 13,5 | 5,5 |
| 4 | 5, 10, 6, 7, 2, 5, 5, 9, 12, 4, 1, 6, 8, 7, 4, 3, 11, 4, 6, 5, 7, 8, 3, 4, 6, 8, 7, 11, 6, 1, 5, 2, 7, 6, 9, 2, 5, 9, 4, 6, 8, 10, 5, 1, 7, 9, 3, 8, 1, 4 | 15,5 | 7,5 |
| 5 | 14, 13, 16, 18, 14, 16, 15, 12, 14, 16, 15, 16, 14, 15, 11, 13, 18, 19, 11, 13, 10, 15, 17, 8, 19, 16, 16, 12, 9, 14, 12, 15, 17, 12, 14, 15, 19, 10, 11, 13, 14, 18, 11, 15, 17, 9, 13, 12, 13, 19 | 6,5 | 0,5 |

Окончание таблицы 1.1

| Последняя цифра шифра | Массив значений наработки до отказа Т, 103ч | Заданное значение t, 103ч | Значение Т0, 103ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6, 9, 7, 2, 5, 13, 10, 6, 6, 3, 8, 7, 11, 8, 5, 4, 12, 5, 7, 6, 8, 9, 4, 5, 7, 9, 8, 12, 7, 2, 6, 3, 8, 7, 10, 3, 6, 10, 5, 7, 9, 11, 6, 2, 8, 10, 4, 9, 2, 5 | 8,5 | 1,5 |
| 7 | 7, 7, 11, 14, 6, 3, 8, 10, 7, 12, 8, 9, 4, 9, 6, 5, 13, 6, 8, 7, 9, 10, 5, 6, 8, 10, 9, 13, 8, 3, 7, 4, 9, 8, 11, 4, 7, 11, 6, 8, 10, 12, 7, 3, 9, 11, 5, 10, 3, 6 | 7,5 | 2,5 |
| 8 | 8, 4, 10, 12, 6, 11, 4, 7, 9, 11, 13, 10, 14, 9, 4, 8, 5, 10, 9, 12, 5, 8, 12, 7, 13, 9, 10, 5, 8, 8, 12, 15, 7, 4, 9, 11, 8, 10, 7, 6, 14, 7, 9, 8, 10, 11, 6, 7, 9, 11 | 10,5 | 4,5 |
| 9 | 9, 11, 12, 7, 8, 10, 12, 14, 12, 11, 6, 9, 9, 13, 16, 8, 5, 10, 12, 9, 11, 6, 7, 15, 8, 10, 11, 15, 10, 5, 9, 6, 11,10, 13, 6, 9, 13, 8, 10, 12, 14, 9, 5, 11, 13, 7, 10, 5, 8 | 9,5 | 2,5 |

Требуется определить статистические вероятности безотказной работы P(t) и отказа Q(t) устройства для заданного значения, указанного в таблице 1.1. Далее, необходимо рассчитать значение вероятности безотказной работы P’(t) по первым 20 значениям наработки до отказа, указанным для соответствующего варианта в таблице 1.1. Затем, для заданной наработки t требуется рассчитать математическое ожидание числа работоспособных устройств (t) при общем числе находившихся в эксплуатации устройств, указанном в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Объем партии устройств и заданное значение k

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем партии | 1000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Значение k | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 |

##### Методические указания

Наработка исследуемых устройств до отказа есть непрерывная случайная величина T. По результатам испытания (наблюдения в эксплуатации) партия из N устройств получена дискретная совокупность из N ее значений t1..., ti..., tN...,указанных в табл.1.1.

Статистически вероятность безотказной работы устройства, для наработки t определяется следующим образом:

,                                                (1.1)

где NP(t) – число объектов, работоспособных на момент времени t.

Для определения NP(t) из табл. 1.1 следует выбрать значения T, превышающие t.

Вероятность отказа устройства за наработку t статистически определяется как:

,                                              (1.2)

где NНР(t) – число объектов, неработоспособных к наработке t.

Для определения NНР(t) из табл.1.1 следует выбрать значения Т, меньшие t.

Поскольку NP(t) + NНР(t) = N, нетрудно видеть, чему равна сумма вероятностей: Р(t) + . Подсчет этой суммы используется для проверки правильности выполненных вычислений.

Оценку вероятности безотказной работы устройства по первым 20 значениям наработки до отказа обозначается как P*(t). Ее значение определяется также по формуле (1.1), но при этом N=20, и число работоспособных объектов Np(t) выбирается из этой совокупности.

Будем считать, что условия опыта, включающего 50 наблюдений, позволили однозначно определить вероятность безотказной работы устройства, т.е. P(t)=1-F(t). Здесь F(t) - функция распределения случайной величины «наработка до отказа», определяющая вероятность события. Т(t при N((.

Тогда с учетом формулы (1.1) математическое ожидание числа объектов  работоспособных к наработке t, определяется как:

(1.3)

где N – объем партии устройств определяемый по табл. 1.2.

2. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА

Требуется рассчитать среднюю наработку до отказа  рассматриваемого устройства. Первоначально вычисления произвести непосредственно по выборочным значениям T, указанным в табл. 1.1, а затем с использованием статистического ряда.

Методические указания

Для вычислений среднего значения  случайной величины T. непосредственно по ее выборочным значениям t1, t2,..., ti,...,tN  используют формулу (2.1).

,                                                   (2.1)

Необходимо уточнить, что здесь N равно числу значений T в табл. 1.1 для заданного варианта. Ошибки, которые можно сделать при расчетах, разделяют на технические и методические. Техническая ошибка является следствием неправильных действий вычислителя (ошибка при введении числа в калькулятор, повторное введение одного и того же числа, пропуск одного или нескольких чисел и т.п.). Методическая ошибка определяется используемым методом и формулами расчета.

Формула 2.1 не несет в себе методической ошибки, однако, расчеты с ее помощью обычно трудоемки и часто приводят к неправильным результатам в силу технических ошибок.

Чтобы избежать ошибки, расчеты полезно выполнить, как минимум, дважды, вводя в калькулятор значения ti первоначально с 1-го значения до N-го, а затем с N-го до 1-го.

Значительно упростить и ускорить вычисления можно путем использования преобразования результатов наблюдений (совокупности значений ti) в статистический ряд. С этой целью диапазон наблюдаемых значений Т делят на m интервалов или «разрядов» и подсчитывают число значений ni , приходящихся на каждый i-ый разряд. Результаты такого подсчета удоюно записывать в форме, соответствующей табл. 2.1.

Таблица 2.1

Преобразование значений наработки до отказа в статистический ряд

| Интервал | Число попаданий на интервал | n | Статистическая вероятность, q |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Нижняя и верхняя границы, 103ч |  |  |  |
| 1 | 8,5 ÷ 11,5 | / / / / / / / / / / / / / / / | n1=15 | q1=0,15 |
| 2 | 11,5 ÷ 14,5 | ////////////////////////////////// | n2=35 | q2=0,35 |
| 3 | 14,5 ÷ 17,5 | ////////////////////////////// | n3=30 | q3=0,30 |
| 4 | 17,5 ÷ 20,5 | //////////////////// | n4=20 | q4=0,20 |

Длины  всех разрядов чаще всего принимают одинаковыми, а число разрядов т обычно устанавливают порядка 10. Для выполнения данного задания примите  = 3 * I03 ч, а т = 4. Для примера в табл. 2.1 указаны результаты систематизации в виде статистического ряда 100 значений случайной величины, распределенной. на интервале (8,5 * 103 ч; 20,5 * I03 ч)  для тех же условии, т.е.  = 3 * I03 ч, а т = 4.

Заполнять таблицу несложно. Последовательно просматривая массив значений (ti), оценивают к какому разряду относится каждое число. Факт принадлежности числа к определенному разряду отмечают чертой в соответствующей строке таблицы. Затем подсчитывают n1,...,ni,...,nm -число попаданий значений случайной величины (число черточек) соответственно в 1-ый, ... , i -ый, ... , m разряд. Правильность подсчетов определяют, используя соотношение:

(2.2)

Нижнюю границу интервала Т0 установите, пользуясь табл.1.

## Статистический ряд можно отразить графически, как показано на рис.2.1.

### Рис. 2.1. Статистический ряд

С этой целью по оси абсцисс отложите разряды и на каждом разряде постройте прямоугольник, высота которого равна статистической вероятности попадания случайной величины на данный интервал. Здесь Т1,...,Тi,...,Тm соответственно верхние границы 1-го,..., i-го,..., m-го интервалов, определяемые принятыми значениями Т0 и (t.

Статистическая вероятность попадания случайной величины qi попадания случайной величины на i -ый интервал рассчитывается как:

(2.3)

Подсчитайте значения qi, для всех разрядов и проверьте правильность расчетов, используя выражение:

(2.4)

Для расчета среднего значения случайной величины в качестве "представителя" всех ее значений, принадлежащих i-му интервалу, принимают его середину . Тогда средняя наработка до отказа определяется как:

(2.5)

Расчет с использованием формулы (2.5) вносит некоторую методическую ошибку. Однако ее значение обычно пренебрежимо мало. Эту ошибку в учебных расчетах оценивают по формуле (2.6).

,                                             (2.6)

где Т(() и Т((() - средние значения, вычисленные соответственно с использованием формул (2.1) и (2.5).

3. РАССЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ ((T)

Требуется рассчитать интенсивность отказов ((t) для заданных значений t и (t.

Затем в предположении, что безотказность некоторого блока в электронной системе управления электровоза характеризуется интенсивностью отказов, численно равной рассчитанной, причем эта интенсивность не меняется в течение всего срока службы локомотива, необходимо определить среднюю наработку до отказа  такого блока.

Подсистема управления включает в себя ( последовательно соединенных электронных блоков (рис.3.1).

Рис. 3.1. Схема соединения электронных блоков

Эти блоки имеют одинаковую интенсивность отказов, численно равную рассчитанной. Требуется определить интенсивность отказа подсистемы (П и среднюю наработку ее до отказа , построить зависимости вероятности безотказной .работы одного блока PБ(t) и подсистемы PП(t) от наработки и определить вероятности безотказной работы блока PБ(t)  и подсистемы PП(t) к наработке . Значение ( указано в табл.1.1.

Методические указания

Интенсивность отказов ((t) рассчитывается по формуле:

,                                                  (3.1)

где  - статистическая вероятность отказа устройства на интервале (t, t+(t) или иначе - статистическая внятность попадания на указанный интервал случайной величины Т;

P(t) - рассчитанная на шаге 1-вероятность безотказной работы устройства. Напомним, что значение t определяется из табл.1.1, а принятое в работе значение (t=3*103 ч.

Если интенсивность отказов не меняется в течение всего срока службы объекта, т.е. ((t)= (= const, то наработка до отказа распределена по экспоненциальному (показательному) закону. В этом случае вероятность безотказной работы блока

,                                            (3.2)

а средняя наработка блока до отказа находимая как

.                                                     (3.3)

При последовательном соединении ( блоков интенсивность отказов образуемой ими подсистемы:

(3.4)

Если интенсивности отказов всех блоков одинаковы, то интенсивность отказов подсистемы:

(3.5)

а вероятность безотказной работы подсистемы:

(3.6)

С учетом (12) и (13) формул средняя наработка подсистемы до их отказа находится как:

(3.7)

Для построения зависимостей РБ(t) и РП(t) можно пользоваться калькулятором. Для расчета значений РБ(t) и РП(t) интервал наработки t примите равным 400 ч.

График постройте на миллиметровой бумаге, установив максимальное значение t = 5200 ч., но при этом при вычислении РП(t) расчеты можно прекратить, достигнув значения 0,05.

Соотношения (3.4) и (3.5) справедливы для экспоненциального распределения. Для любого распределения наработки до отказа вероятность безотказной работы подсистемы, состоящей из ( последовательно соединенных блоков, связана с вероятностями безотказной работы этих блоков следующим соотношением:

(3.8)

#### Если блоки равнонадежны, как принято в задании, то

(3.9)

Рассчитав значение PП(t) по формуле (3.9) для , -сравните его со значением, рассчитанным по формуле (3.6).

4. РАССЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ РС(ТП) СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДВУХ ПОДСИСТЕМ

Для наработки  требуется рассчитать вероятность безотказной работы Рс(ТП) системы (рис.4.1), состоящей из двух подсистем, одна из которых является резервной.

Рис. 4.1.

Методические указания

Расчет ведется в предположении, что отказы каждой из двух подсистем независимы, т.е. отказ первой системы не нарушает работоспособность второй, и наоборот.

Вероятности безотказной работы каждой системы одинаковы и равны Рп(Тп). Тогда вероятность отказа одной подсистемы:

(4.1)

Вероятность отказа всей системы  определяется из условия, что отказала и первая, и вторая подсистемы, т.е.:

(4.2)

Отсюда вероятность безотказной работы системы:

(4.3)

или иначе:

(4.4)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Высшая школа, 1998. -320 с.

- Закс Л. Статистическое оценивание. - М.: Статистика, 1976. - 430 с.

- Ридель Э.Э. Задание на контрольную работу по дисциплине «Надежность и диагностика ЭПС». М.: ВЗИИТ – 1992.

- Электроподвижной состав: эксплуатация, надежность и технология ремонта: Учебник для ВУЗов ж.д. транспорта / Под ред. А.Т. Головатого, П.И. Борцова. - М.: Транспорт, 1983. - 350 с.

- Кучеров С.В. Надежность ЭПС. Задание на контрольную работу с методическими указаниями. – Чита: ЗабИЖТ, 2003 г. – 15 с.

# Text boxes

Подсистема

(-ый блок

i-ый блок

1-ый блок

Подсистема 2

### Подсистема 1

Система