РГР

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

Содержание РГР

Задача№1. Провести анализ линейной цепи постоянного тока.

Задача№2. Анализ линейной цепи переменного синусоидального тока.

Задача№3. Анализ трёхфазной электрической цепи при схеме соединения приёмников “звездой”.

Требования к РГР.

- РГР выполняется в тетради в клетку аккуратным разборчивым почерком или в электронном виде на формате А4, с указанием соответствующих данных на титульном листе (ФИО, группа, семестр, дисциплина, шифр зачетной книжки, номер выбранного варианта).

- Все схемы расчётные, таблицы и векторные диаграммы выполнять карандашом, или в специальных программах для ЭВМ (Компас, AutoCad и др.).

- Задачи должны содержать исходные данные по вашему варианту, сведённые в таблицу, электрическую схему и необходимые пояснения к ходу решения. Все вычисления приводить в решении задач.

- РГР загружается в личный кабинет студента на сайте университета. Предоставляется в распечатанном виде преподавателю.

## Задача№1 Анализ линейной цепи постоянного тока.

Схемы электрических цепей приведены после таблицы №1.

Параметры элементов схемы помещены в таблице №1. Вариант определяется как сумма последних трех цифр шифра зачетки.

Требуется:

- Составить уравнения по законам Кирхгофа (не решая их).

- Определить токи ветвей методом контурных токов.

- Составить баланс мощностей.

- Определить показания вольтметра.

## I. Краткие теоретические положения.

## 1.  Законы Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле, равна нулю. ΣI=0.

Второй закон Кирхгофа. В замкнутом электрическом контуре алгебраическая сумма всех источников э.д.с. равна алгебраической сумме падений напряжений на сопротивлениях контура Σ=Σ.

При этом в левой части с плюсом берутся те эдс, направление которых совпадает с направлением обхода контура, а в правой части уравнения с плюсом берутся те падения напряжения, направление токов которых совпадает с направлением обхода контура.

Уравнения по законам Кирхгофа записывают для n-1 узла электрической цепи, где n – число узлов эл.цепи.

Независимый контур - это контур, включающий по крайней мере одну новую ветвь и ветви выбранных ранее контуров.

  - Баланс мощностей.

Сумма мгновенных значений мощностей источников в электрической цепи равна сумме мгновенных значений мощностей, потребляемых этой цепью ΣРгенер=ΣРпотр.; Σ±Еj Ij=ΣI²R.

При этом в левой части произведение с плюсом, если направление э.д.с. и тока совпадает.

3. Метод контурных токов.

Метод контурных токов позволяет уменьшить количество уравнений, составляемых по законам Кирхгофа. Контурными называются условные (расчётные) токи, замыкающиеся только по своим контурам. Направлениями контурных токов задают произвольно.

Ток любой ветви находят как алгебраическую сумму контурных токов, замыкающихся по этой ветви.

Таблица 1

| № вар | № рис | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | Е6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | Ом |
| 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 10 | 10 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | - | - | - |
| 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | - | - |
| 3 | 3 | 15 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | - | - | - |
| 4 | 4 | 18 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | - | - | - |
| 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - |
| 6 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | - | - |
| 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - |
| 8 | 8 | 15 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | - | - | - |
| 9 | 9 | 18 | 8 | - | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | - | - | - |
| 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | - | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | - | 5 | 2 | 2 | - |
| 11 | 11 | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | - | - | - |
| 12 | 12 | 10 | 8 | 15 | 20 | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - |
| 13 | 13 | 20 | 10 | 15 | 30 | - | - | 2 | 8 | 10 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 14 | 5 | 8 | 10 | 40 | - | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 12 | 10 | - | - | - |
| 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10 | - | - | - |
| 16 | 1 | 20 | 5 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | - | - | - |
| 17 | 2 | 15 | 8 | 5 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | - | - |
| 18 | 3 | 20 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | - | - | - |
| 19 | 4 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | - | - | - |
| 20 | 5 | 18 | 10 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - |
| 21 | 6 | 16 | 5 | 12 | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | - | - |
| 22 | 7 | 22 | 8 | 5 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - |
| 23 | 8 | 25 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | - | - | - |
| 24 | 9 | 15 | 8 | - | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | - | - | - |
| 25 | 10 | 18 | 10 | 10 | - | 12 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | - | 5 | 2 | 2 | - |
| 26 | 11 | 13 | - | 20 | - | 30 | 40 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | - | - | - |
| 27 | 12 | 16 | 8 | 15 | 20 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - |
| 28 | 13 | 25 | 10 | 15 | 30 | - | - | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 29 | 14 | 10 | 8 | 10 | 40 | - | - | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 12 | 10 | - | - | - |
| 30 | 15 | 22 | 20 | 40 | 10 | - | - | 6 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10 | - | - | - |

Схемы электрических цепей:

# Задача №2. Анализ линейной цепи переменного синусоидального тока.

Схема электрической цепи показана на рис.3. Параметры элементов схемы помещены в таблице 2. Вариант определяется как сумма последних трех цифр шифра зачетки.

Электрическая цепь переменного синусоидального тока с частотой f=50 Гц. Находится под действием источника напряжения е =Еm sin(ωt+φe). С учётом положения выключателей В1- В7 определить для своего варианта:

- полные и комплексные сопротивления участков цепи;

- все токи ветвей;

- полные, реактивные и активные мощности отдельных участков цепи и всей электрической цепи;

- построить векторные диаграммы токов и напряжений;

- Краткие теоретические положения

  - Формы представления синусоидальных величин.

а) тригонометрическая форма записи мгновенных величин

i=Imsin(ωt+φi);

б) форма записи комплексных чисел показательная:

в) алгебраическая:

, где

где а и b- проекции на ось действительных и мнимых чисел соответственно.

Таблица 2

| № | Em, B | φe, C | UL3, B | I3, A | R1, Ом | R2, Ом | R3, м | R4, Ом | R5, Ом | XL1, Ом | XL3, Ом | XL6, Ом | Xc1, Ом | Xc4, Ом | Xc7, Ом | Выключате ли замкнуты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 30 | - | - | 2 | - | - | 6 | 10 | - | - | - | 5 | 8 | 25 | B1,B4,B5,B7 |
| 2 | - | - | 32 | - | - | 4 | 12 | - | 20 | 4 | 16 | 5 | - | - | - | B2,B3,B5,B6 |
| 3 | 150 | 40 | - | - | 4 | - | 8 | 3 | 14 | - | 6 | - | 4 | 4 | - | B1,B3,B4,B5 |
| 4 | 100 | 60 | - | - | 2 | - | - | 6 | 10 | - | - | - | 5 | 8 | 25 | B1,B4,B5,B7 |
| 5 | - | - | 40 | - | - | 4 | 12 | - | 20 | 10 | 16 | 50 | - | - | - | B2,B3,B5,B6 |
| 6 | - | - | - | 5 | - | 3 | 7 | 15 | 44 | 4 | 24 | - | - | 20 | - | B2,B3,B4,B5 |
| 7 | 200 | 0 | - | - | - | 2 | 10 | - | 20 | 16 | 10 | - | - | - | 20 | B2,B3,B5,B7 |
| 8 | - | - | 64 | - | - | 4 | 12 | - | 20 | 4 | 32 | 5 | - | - | - | B2,B3,B5,B6 |
| 9 | - | - | - | 10 | - | 3 | 7 | 15 | 44 | 4 | 24 | - | - | 20 | - | B2,B3,B4,B5 |
| 10 | 141 | 20 | - | - | 10 | - | 12 | - | 40 | - | 16 | 50 | 10 | - | - | B1,B3,B5,B6 |
| 11 | 200 | 0 | - | - | 4 | - | 24 | 3 | 20 | - | 7 | - | 4 | 4 | - | B1,B3,B4,B5 |
| 12 | - | - | - | 20 | - | 3 | 7 | 15 | 22 | 4 | 24 | - | - | 20 | - | B2,B3,B4,B5 |
| 13 | 300 | 45 | - | - | 10 | - | 6 | - | 40 | - | 8 | 50 | 10 | - | - | B1,B3,B5,B6 |
| 14 | - | - | 64 | - | 4 | - | 24 | 3 | 20 | - | 7 | - | 4 | 4 | - | B1,B3,B4,B5 |
| 15 | 282 | 30 | - | - | 10 | - | 12 | - | 50 | - | 16 | 100 | 10 | - | - | B1,B3,B5,B6 |
| 16 | 150 | 30 | - | - | 2 | - | - | 6 | 20 | - | - | - | 5 | 8 | 25 | B1,B4,B5,B7 |
| 17 | - | - | 32 | - | - | 4 | 12 | - | 40 | 4 | 16 | 5 | - | - | - | B2,B3,B5,B6 |
| 18 | 300 | 40 | - | - | 4 | - | 8 | 3 | 28 | - | 6 | - | 4 | 4 | - | B1,B3,B4,B5 |
| 19 | 200 | 60 | - | - | 2 | - | - | 6 | 20 | - | - | - | 5 | 8 | 25 | B1,B4,B5,B7 |
| 20 | - | - | 40 | - | - | 4 | 12 | - | 40 | 10 | 16 | 50 | - | - | - | B2,B3,B5,B6 |
| 21 | - | - | - | 5 | - | 3 | 7 | 15 | 22 | 4 | 24 | - | - | 20 | - | B2,B3,B4,B5 |
| 22 | 150 | 0 | - | - | - | 2 | 10 | - | 40 | 16 | 10 | - | - | - | 20 | B2,B3,B5,B7 |
| 23 | - | - | 64 | - | - | 4 | 12 | - | 40 | 4 | 32 | 5 | - | - | - | B2,B3,B5,B6 |
| 24 | - | - | - | 10 | - | 3 | 7 | 15 | 22 | 4 | 24 | - | - | 20 | - | B2,B3,B4,B5 |
| 25 | 200 | 20 | - | - | 10 | - | 12 | - | 20 | - | 16 | 50 | 10 | - | - | B1,B3,B5,B6 |
| 26 | 150 | 0 | - | - | 4 | - | 24 | 3 | 40 | - | 7 | - | 4 | 4 | - | B1,B3,B4,B5 |
| 27 | - | - | - | 20 | - | 3 | 7 | 15 | 44 | 4 | 24 | - | - | 20 | - | B2,B3,B4,B5 |
| 28 | 200 | 45 | - | - | 10 | - | 6 | - | 20 | - | 8 | 50 | 10 | - | - | B1,B3,B5,B6 |
| 29 | - | - | 64 | - | 4 | - | 24 | 3 | 40 | - | 7 | - | 4 | 4 | - | B1,B3,B4,B5 |
| 30 | 300 | 30 | - | - | 10 | - | 12 | - | 25 | - | 16 | 100 | 10 | - | - | B1,B3,B5,B6 |

# Задача №3. Анализ трёхфазной электрической цепи при схеме соединения приёмников “ звездой”

В трёхфазную сеть с симметричной системой линейных напряжений Uл включён трёхфазный потребитель электроэнергии, фазы которого имеют комплексные сопротивления Zа, Zb, Zс и соединены “звездой” (рис.5). В таблице №3 даны варианты задания. Вариант определяется как сумма последних трех цифр шифра зачетки.

Определить:

- Линейные и фазные токи;

- Активную Р, реактивную Q и полную S мощности потребителя;

- Показания приборов: амперметра и вольтметра;

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- Краткие теоретические положения.

  - Трёхфазная система питания потребителей электроэнергии.

Трёхфазная система питания электрических цепей представляет собой совокупность трёх синусоидальных ЭДС или напряжений, одинаковых по частоте и амплитудному значению, сдвинутых по фазе относительно друг друга на угол 120.

EA = EAm sin wt;

EB = EBm sin (wt-2/3);

EC = ECm sin (wt+2/3).

В симметричных источниках питания максимальные значения ЭДС равны, соответственно равны и действующие значения ЭДС

EA=EB=EC=Eф. Пренебрегая внутренним сопротивлением источника, можно принять соответствующие ЭДС источника равными напряжениям, действующим на его зажимах:

EA=UA, EB=UB, EC=UC.

Комплексные напряжения симметричного источника питания могут быть представлены системой уравнений:

Ua = Uфe j0 ;

Ub = Uфe-j120 ;

Uс = Uфe+j120 .

Фазным называется напряжение между началом и концом фазы. Линейным назовём напряжение между двумя линиями или между началами двух фаз. Соотношение между линейным и фазным напряжениями симметричного источника питания: UЛ = Uф.

  - Трёхфазные электрические цепи при соединении фаз приёмников “звездой”.

При соединении фаз трёхфазного источника питания “звездой” концы фаз источника X,Y,Z объединены в общую нейтральную точку N, а начала фаз А,В,С подключаются к соответствующим линейным проводам Аа, Вв, Сс. Аналогичным образом при соединении трёхфазных потребителей объединяются в нейтральную точку n концы его фаз x,y,z, при начала фаз а,в,с подключаются к линейным проводам.

Линейные токи In в питающих линиях имеют условно-положительное направление от источника энергии к приёмнику. При соединении приёмника энергии по схеме “звезда” линейные токи IA,IB,IC одновременно являются и фазными токами приёмника Iа,Iв,Iс, т.е.

IA= Iа; IB = Iв; IC = Iс.

Трёхфазные источники питания практически всегда выполняются симметричными. Трёхфазные потребители электроэнергии могут быть симметричными и несимметричными. Для симметричных приёмников электроэнергии справедливы соотношения, полученные для трёхфазных симметричных источников питания.

При этом:

Ua = Ub=Uc=Uф;

UAB = UBC =UCA = UЛ;

Za=Zb=Zc=Zф;

cosΨa = cosΨb = cosΨc = сosΨф ; Uл=Uф.

Для несимметричных приёмников не все эти соотношения соблюдаются.

При анализе трёхфазных электрических цепей широко используется метод комплексных чисел.

При несимметричной нагрузке комплексные сопротивления фаз приёмника не одинаковы (Za≠Zb≠Zc), при этом комплексное напряжение

UnN, напряжение между нейтральными точками N и n системы, определяют по методу двух узлов:

, (В)

# где Ea, Eb, Ec – комплексные напряжения источника питания.

Таблица 3.

| № вар. | Za, Ом | Zb, Ом | Zc, Ом | Uл, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15+j10 | 10-j20 | J40 | 380 |
| 2 | 10-j10 | 20+j20 | 10ej30 | 220 |
| 3 | 15-j20 | 15 | 20ej45 | 660 |
| 4 | 20+j10 | J30 | 10 | 660 |
| 5 | 30 | 10ej45 | 10-j20 | 220 |
| 6 | 10ej40 | -j20 | 15+j10 | 380 |
| 7 | 20e-j30 | j15 | 10+j10 | 380 |
| 8 | 10ej90 | 10+j15 | 20 | 220 |
| 9 | J40 | 15e-j45 | 40-j10 | 660 |
| 10 | -j20 | 10ej30 | 15 | 380 |
| 11 | 10-j10 | 10+j10 | 15ej45 | 660 |
| 12 | 20+j20 | 30 | 20ej30 | 220 |
| 13 | 10e-j90 | 10+j20 | 15 | 220 |
| 14 | 15ej60 | 25 | -j30 | 660 |
| 15 | 25ej45 | 10+j30 | 10ej90 | 380 |
| 16 | 10+j10 | 10-j10 | 10 | 220 |
| 17 | 20-j20 | 10+j10 | 20-j10 | 380 |
| 18 | 5-j10 | 10+j5 | 10ej45 | 220 |
| 19 | 25+j25 | 10-j20 | 30ej30 | 660 |
| 20 | 20ej30 | 10+j20 | 30e-j30 | 380 |
| 21 | 50 | 40-j20 | 20+j40 | 660 |
| 22 | 10+j30 | 20e-j90 | 10 | 220 |
| 23 | 40 | 10-j20 | 30+j10 | 380 |
| 24 | 30-j10 | 50 | 20+j20 | 380 |
| 25 | 40-j20 | 30ej45 | 50 | 660 |
| 26 | 10 | 20ej30 | 30e-j60 | 220 |
| 27 | 40 | 20+j10 | 30-j30 | 220 |
| 28 | 50 | 10+j30 | 30e-j90 | 380 |
| 29 | 20-j20 | 60 | 50ej90 | 660 |
| 30 | 50ej90 | 50 | 40-j10 | 660 |