# Исходные данные

для курсового проекта по дисциплине

"Электрические станции и подстанции"

## Номер варианта  ____15_____

Турбогенераторы

|  | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| Число турбогенераторов | 1 | 2 |
| Номинальная активная мощность, МВт | 200 | 210 |
| Номинальное напряжение обмотки статора, кВ | 15,75 | 15,75 |
| Коэффициент расхода на собственные нужды в %, К с.н. | 8 | 8 |
| Дополнительные сведения: 1. Для всех вариантов значение коэффициента расхода на собственные нужды при отключенном генераторе Кс.н._откл принять равным 4 % от P ном_G. |

Нагрузка

|  | Нагрузка 1 | Нагрузка 2 | Нагрузка 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Напряжение, кВ U_нагр |  | 220 | 500 |
| 2. Максимальная мощность одной линии P max_нагр, МВт |  | 70 | 200 |
| 3. Число линий с Р max_нагр |  | 4 | 2 |
| 4. Коэффициент одновременности К одн_нагр |  | 0,8 | 0,89 |
| 5. Коэффициент мощности Cos F_нагр |  | 0,81 | 0,81 |
| Для всех вариантов значение коэффициента снижения максимума нагрузки в минимальном режиме принять равным 0.8. |

### Данные по линиям связи энергообъекта с энергосистемой

| Напряжение, кВ, -500 | Число линий связи объекта с энергосистемой -2 |
| --- | --- |
| Длина одной линии связи, км, -8000 | Сечение сталеалюминиевого провода, мм*мм, -300/66 |
| Количество проводов в фазе -3 | Отношение Х0 / Х1 для линии связи -2,20 |
| Дополнительные сведения: 1. Для всех вариантов число линий связи объекта с энергосистемой принять равное двум. 2. Для всех вариантов число цепей в одной линии связи принять равное единице. |

Данные по энергосистемe

| Напряжение, кВ, -500 | Мощность короткого замыкания энергосистемы, МВ*А, 6000 |
| --- | --- |
| Коэффициент ударный, о.е., 1,88 |  |

Рис.4. Вариант структурной схемы № 4