МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Интернет-институт

Курсовая работа

по предмету: Метрология

Выполнил: ст.гр. ИБ660991

Старцев Александр Викторович

Преподаватель: Анисимова Марина Александровна

Тула 2019г.

Задание:

Решение:

  - Определение оценок числовых характеристик закона распределения вероятности результата измерений.

Результаты измерений:

| 37,76 | 37,89 | 38,07 | 38,06 | 37,84 | 37,91 | 37,69 | 37,76 | 37,96 | 37,80 | 37,88 | 37,61 | 37,83 | 37,48 | 37,72 | 37,67 | 38,21 | 38,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,73 | 37,72 | 37,97 | 37,90 | 37,89 | 37,87 | 37,52 | 37,79 | 37,68 | 37,81 | 38,03 | 37,90 | 37,85 | 37,91 | 37,44 | 37,76 | 37,74 | 37,95 |
| 37,88 | 37,89 | 38,06 | 37,47 | 37,80 | 37,70 | 37,91 | 37,81 | 37,73 | 37,99 | 37,91 | 37,56 | 37,76 | 37,55 | 37,80 | 37,82 | 37,62 | 37,81 |
| 37,72 | 37,88 | 37,91 | 38,03 | 37,87 | 37,77 | 37,66 | 37,69 | 37,84 | 37,81 | 37,85 | 38,13 | 37,73 | 37,92 | 38,15 | 37,86 | 37,70 | 37,76 |

| 37,78 | 37,72 | 37,62 | 37,92 | 37,96 | 37,63 | 37,91 | 37,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,71 | 37,75 | 37,72 | 37,83 | 37,81 | 37,76 | 37,65 | 37,79 |
| 37,75 | 37,74 | 37,91 | 37,83 | 37,76 | 38,00 | 37,75 | 37,70 |
| 37,60 | 37,95 | 37,76 | 37,55 |  |  |  |  |

Определим по формуле:

где Qi-результат i-го параллельного наблюдения

n - число параллельных наблюдений

  - Исключение грубых промахов

Проверим наличие грубых промахов с помощью правила трех «сигм». Этот метод мы выбрали потому что:

1.Закон распределения вероятности результатов измерений соответствует нормальному

2.Число измерений больше 25…30, т.е. n ≥ 25…30

3.Числовые характеристики закона распределения вероятности известны достаточно давно

Для проведения определим допустимые значения  и  измеряемой величины, которые с доверительной вероятностью Р=0,9973 еще не являются грубыми промахами:

Все значения измеряемой величины, выходящие за пределы интервала [] признаются грубыми:

Исходя из анализа, грубых промахов в измерениях нет

  - Определим вид закона распределения вероятности по критерию Пирсона

Проведем исследование с помощью гистограммы следующим образом:

1.Результаты измерений расположим в вариационный ряд значений, разбив на желательно одинаковых интервалов ΔQ. Исходя из рекомендаций, сделаем 8 интервалов

2.Ширину интервала ΔQ желательно выбирать так, что бы с ее значением было удобно работать, т.е. округлять до возможно меньшего числа:

А почему делим на 7?

3.Начало первого интервала располагают на оси абсцисс перед минимальным значением Qmin , а конец последнего после максимального значения Qmax

Гистограмма ЗРВ

Подсчитаем количество результатов и высоту каждого интервала:

Количество результатов:

m1=6

m2=9

m3=32

m4=35

m5=11

m6=5

m7=2

Если в некоторые интервалы попадает менее пяти наблюдений, то такие интервалы объединяются с соседними. При этом соответственно уменьшается число степеней свободы. В 7 интервале только 2 значения.

Высота интервала:

P1=0,054 мм

P2=0,08 мм

P3=0,029 мм

Р4=0,032 мм

Р5=0,011 мм.

Р6=0,004,5 мм

Р7=0,0018 мм

Проверим гистограмму по критерию Пирсона:

При использовании этого критерия за меру расхождения данных с ЗРВ принимается сумма квадратов отклонений частей m/n=P* от теоретической вероятности Р попадания отдельного результата измерений в i интервал:

Результат х2 =0,08871

Рj - частость или экспериментальное значение вероятности попадания результата измерений в интервал

Проверка сводится к следующему:

Данные наблюдения группируем по интервалам, если в интервал попадает менее 5 измерений, то объединяется с соседним, при этом уменьшается число степеней сводобы:

r=к-3=6-3=3,

где к - число интервалов после объединения

Для каждого интервала найдем вероятности попадания в них результатов наблюдений по таблице нормированного нормального распределения вероятности:

Р(Qj-1≤Q≤Qj)=Ф(zj )–Ф(zj-1)

Где Ф –значения интергральной функции нормированного нормального распределения в начале и в конце интервала

zj – значения аргумента интегральной функции

| Z1-1 | Z1 |
| --- | --- |
| -1,73333 | -2,46667 |
| -1,66667 | -0,93333 |
| -0,86667 | -0,13333 |
| -0,06667 | 0,666667 |
| 0,733333 | 1,466667 |
| 1,533333 | 2,666667 |

Для каждого значения вычислим критерий Пирсона с доверительной вероятностью Р=0,9:

| х1 | 0,0528 |
| --- | --- |
| х2 | 0,0782 |
| х3 | 0,0283 |
| х4 | 0,031 |
| х5 | 0,0978 |
| х6 | 0,0440 |
| х7 | 0,0176 |

Суммируем все значения:

X2 =0,08871

Определим по таблице допустимое значение Х2 T:

| х1 | 0,0528 | ≤ | 0,1397 |
| --- | --- | --- | --- |
| х2 | 0,0782 | ≤ | 0,1397 |
| х3 | 0,0283 | ≤ | 0,1397 |
| х4 | 0,031 | ≤ | 0,1397 |
| х5 | 0,0978 | ≤ | 0,1397 |
| х6 | 0,0440 | ≤ | 0,1397 |
| х7 | 0,0176 | ≤ | 0,1397 |

Исходя из этого, гипотеза с доверительной вероятностью Р=0,9 принимается.

Нет кривой распределения, совмещенной с гистограммой