ЗАДАЧА 2

Расчет на сложное сопротивление (расчет пространственного бруса)

Требуется:

- построить эпюры изгибающих и крутящих моментов, продольных и поперечных сил;

- определить положение опасного сечения и, пользуясь энергетической гипотезой прочности формоизменения, подобрать размеры сечений брусьев двух типов:

а) трубчатого с отношением диаметров d/D=0,8 (d-внутренний диаметр, D- наружный диаметр);

б) прямоугольного с отношением сторон H/B=2 (H- большая, B- меньшая сторона прямоугольника).

Допустимое напряжение принять [σ] =100МПа

- для прямоугольного сечения построить эпюры нормальных напряжений σ1,   σ2, σ3, соответственно от продольной силы N и моментов Mx, My и эпюры касательных напряжений τ1,  τ2, τ3  от поперечных сил Qx, Qy и крутящего момента   Mx.

Указать опасную точку сечения.

Дано:

| вариант | Нагрузка | Размеры, м |
| --- | --- | --- |
|  | Р1, кН | Р2, кН | Р3, кН | q, кН/м | а | б | с |
| 22 | 6 | 10 | 12 | 6 | 0,8 | 1,4 | 1,0 |

ЗАДАЧА 4

Определить из расчета на устойчивость требуемые размеры  поперечного сечения сжатой стойки. Вычислить коэффициент запаса устойчивости при принятых размерах сечения.

| вариант | схема | Р,кН | L,м | h/b | d0/d | h | b | материал | [σ],МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 6 | 26 | 3,1 | 2,2 | - |  |  | Сосна | 10 |

ЗАДАЧА 7

Валик и жестко соединенный с ним ломаный стержень того же поперечного сечения вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси АВ. Требуется найти допускаемое число оборотов валика в минуту при допускаемом напряжении [σ]=100МПа и γ=78кН/м3.

Указания. Для упрощения вычислений рекомендуется производить их сначала в общем виде, обозначив интенсивность сил инерции на горизонтальном участке через q. Равнодействующие сил инерции на горизонтальном и вертикальном участках, опорные реакции, ординаты эпюры М надо выразить через q и l.

| вар | схема | L,см | d валика, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2 | 40 | 26 |