Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

В.П. Бакалов

Е.В. Дежина

Ю.С. Черных

группа-81, пароль:01

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА

Методические указания к контрольной работе

по дисциплине «Цифровая обработка сигналов»

для студентов заочного отделения

Новосибирск, 2017

Введение

Под проектированием цифровых фильтров в общем случае понимают выбор структурной схемы фильтра, определение коэффициентов фильтра, определение разрядности коэффициентов и разрядностей умножителей и сумматоров, которые обеспечивают выполнение требований, задаваемых на характеристики фильтра (передаточные, импульсные, частотные). Очевидно, что в такой постановке задача проектирования становится чрезвычайно сложной. Поэтому задачу проектирования фильтров разделяют на задачу проектирования нерекурсивных фильтров, имеющих конечную импульсную характеристику (КИХ-фильтры) и задачу проектирования рекурсивных фильтров, имеющих бесконечную импульсную характеристику (БИХ-фильтры). Задача проектирования цифровых фильтров еще более упрощается, если известно, для каких целей создается фильтр: для фильтрации сигналов (избирательные фильтры), для коррекции частотных характеристик (АЧХ и ФЧХ цепи) или для синтеза определенных типов сигналов (например, преобразователь Гильберта). Указать один метод проектирования невозможно. Существует большое количество методов проектирования цифровых фильтров, которые были разработаны в зависимости от требований и которые можно разбить на два класса:

- прямые методы проектирования (применяются при проектировании БИХ и КИХ- фильтров);

- методы проектирования по аналоговому прототипу (применяются при проектировании БИХ-фильтров).

Настоящие методические указания представляют собой задания на контрольную работу и пример решения с необходимыми пояснениями и иллюстрациями, необходимыми для выполнения контрольной работы студентом-заочником.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Выбор варианта

# Каждый студент выполняет контрольную работу по варианту, который зависит от номера группы и от двух последних цифр пароля (). Например, студент, обучающийся в группе номер 73, имеющий две последние цифры пароля 14 (), определяет номер своего варианта согласно формуле

# и выполняет контрольную работу по 89 варианту.

# В случае, если при определении варианта получено число более 100, то первую цифру результата следует отбросить. Так, студент, обучающийся в группе номер 73, имеющий две последние цифры пароля 27 (), определяет номер своего варианта согласно формуле

# и выполняет контрольную работу по 02 варианту.

| Последняя цифра номера группы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая цифра номера группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задача 1

В соответствии с данными своего варианта, рассчитать рекурсивный цифровой фильтр нижних частот по аналоговому прототипу методом инвариантности импульсной характеристики (для нечетных вариантов) или методом билинейного z-преобразования (для четных вариантов).  АЧХ фильтра имеет монотонно спадающий вид для  рад.

Построить графики АЧХ и ослабления искомого цифрового фильтра. Привести схему фильтра в канонической форме.

Таблица 1 – Требования к БИХ-фильтру

| Вар. | Граница полосы пропускания | Граница полосы непропускания | Интервал дискрети-зации Т, мкс | Ослабление в полосе пропускания | Ослабление в полосе непропускания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,110 π | 0,30 π | 2 π | 2,6 | 16 |
| 2 | 0,120 π | 0,75 π | 2,5 π | 0,5 | 22 |
| 3 | 0,130 π | 0,28 π | 3,2 π | 3 | 13 |
| 4 | 0,140 π | 0,69 π | 4 π | 0,5 | 18 |
| 5 | 0,150 π | 0,35 π | 5 π | 2,7 | 14 |
| 6 | 0,160 π | 0,77 π | 6,25 π | 1,5 | 23 |
| 7 | 0,170 π | 0,52 π | 6,4 π | 1,9 | 16 |
| 8 | 0,180 π | 0,41 π | 8 π | 2,3 | 12 |
| 9 | 0,190 π | 0,80 π | 12,5 π | 0,5 | 15 |
| 10 | 0,200 π | 0,44 π | 16π | 3 | 13 |
| 11 | 0,111 π | 0,70 π | 2 π | 1,8 | 28 |
| 12 | 0,121 π | 0,65 π | 2,5 π | 1 | 20 |
| 13 | 0,131 π | 0,31 π | 3,2 π | 2,2 | 13 |
| 14 | 0,141 π | 0,77 π | 4 π | 2,1 | 27 |
| 15 | 0,151 π | 0,39 π | 5 π | 1,2 | 11 |
| 16 | 0,161 π | 0,72 π | 6,25 π | 2,2 | 24 |
| 17 | 0,171 π | 0,47 π | 6,4 π | 2,3 | 16 |
| 18 | 0,181 π | 0,63 π | 8 π | 2,9 | 21 |
| 19 | 0,191 π | 0,73 π | 12,5 π | 1 | 17 |
| 20 | 0,201 π | 0,51 π | 16π | 3 | 16 |
| 21 | 0,112 π | 0,25 π | 2 π | 2,2 | 12 |
| 22 | 0,122 π | 0,67 π | 2,5 π | 0,5 | 20 |
| 23 | 0,132 π | 0,35 π | 3,2 π | 2,8 | 16 |
| 24 | 0,142 π | 0,81 π | 4 π | 0,5 | 21 |
| 25 | 0,152 π | 0,30 π | 5 π | 3 | 12 |

| Вар. | Граница полосы пропускания | Граница полосы непропускания | Интервал дискрети-зации Т, мкс | Ослабление в полосе пропускания | Ослабление в полосе непропускания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0,162 π | 0,69 π | 6,25 π | 2,5 | 24 |
| 27 | 0,172 π | 0,49 π | 6,4 π | 1,8 | 15 |
| 28 | 0,182 π | 0,54 π | 8 π | 0,5 | 10 |
| 29 | 0,192 π | 0,67 π | 12,5 π | 1,30 | 17 |
| 30 | 0,202 π | 0,55 π | 16π | 2,5 | 16 |
| 31 | 0,113 π | 0,35 π | 2 π | 2,2 | 17 |
| 32 | 0,123 π | 0,59 π | 2,5 π | 2,7 | 26 |
| 33 | 0,133 π | 0,40 π | 3,2 π | 2,8 | 18 |
| 34 | 0,143 π | 0,85 π | 4 π | 1,6 | 27 |
| 35 | 0,153 π | 0,44 π | 5 π | 2,3 | 16 |
| 36 | 0,163 π | 0,65 π | 6,25 π | 2,3 | 22 |
| 37 | 0,173 π | 0,72 π | 6,4 π | 2,7 | 24 |
| 38 | 0,183 π | 0,49 π | 8 π | 1,6 | 13 |
| 39 | 0,193 π | 0,62 π | 12,5 π | 2,2 | 18 |
| 40 | 0,203 π | 0,59 π | 16π | 1,5 | 14 |
| 41 | 0,114 π | 0,40 π | 2 π | 1,5 | 17 |
| 42 | 0,124 π | 0,56 π | 2,5 π | 1,9 | 23 |
| 43 | 0,134 π | 0,45 π | 3,2 π | 1,8 | 18 |
| 44 | 0,144 π | 0,88 π | 4 π | 2,3 | 29 |
| 45 | 0,150 π | 0,55 π | 5 π | 2,7 | 21 |
| 46 | 0,164 π | 0,60 π | 6,25 π | 2,6 | 18 |
| 47 | 0,174 π | 0,80 π | 6,4 π | 2,5 | 25 |
| 48 | 0,184 π | 0,71 π | 8 π | 2,4 | 22 |
| 49 | 0,194 π | 0,59 π | 12,5 π | 2,5 | 18 |
| 50 | 0,204 π | 0,63 π | 16π | 2,2 | 17 |
| 51 | 0,115 π | 0,48 π | 2 π | 1 | 18 |
| 52 | 0,125 π | 0,52 π | 2,5 π | 0,5 | 15 |
| 53 | 0,135 π | 0,47 π | 3,2 π | 2,2 | 18 |
| 54 | 0,145 π | 0,44 π | 4 π | 1,9 | 16 |
| 55 | 0,155 π | 0,53 π | 5 π | 2,5 | 20 |
| 56 | 0,165 π | 0,57 π | 6,25 π | 2,9 | 21 |
| 57 | 0,175 π | 0,68 π | 6,4 π | 2,2 | 21 |
| 58 | 0,185 π | 0,73 π | 8 π | 1,2 | 18 |
| 59 | 0,195 π | 0,47 π | 12,5 π | 2,1 | 13 |
| 60 | 0,205 π | 0,70 π | 16π | 2,2 | 19 |
| 61 | 0,116 π | 0,50 π | 2 π | 2,5 | 24 |
| 62 | 0,126 π | 0,46 π | 2,5 π | 1,9 | 19 |
| 63 | 0,136 π | 0,55 π | 3,2 π | 1,6 | 20 |
| 64 | 0,146 π | 0,51 π | 4 π | 1,7 | 18 |

| Вар. | Граница полосы пропускания | Граница полосы непропускания | Интервал дискрети-зации Т, мкс | Ослабление в полосе пропускания | Ослабление в полосе непропускания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 0,156 π | 0,62 π | 5 π | 1,5 | 20 |
| 66 | 0,166 π | 0,49 π | 6,25 π | 1,7 | 15 |
| 67 | 0,176 π | 0,78 π | 6,4 π | 1,4 | 21 |
| 68 | 0,186 π | 0,64 π | 8 π | 2,5 | 20 |
| 69 | 0,196 π | 0,52 π | 12,5 π | 1,5 | 13 |
| 70 | 0,206 π | 0,73 π | 16π | 1,8 | 19 |
| 71 | 0,117 π | 0,54 π | 2 π | 2,1 | 24 |
| 72 | 0,127 π | 0,41 π | 2,5 π | 1,6 | 16 |
| 73 | 0,137 π | 0,60 π | 3,2 π | 1,3 | 21 |
| 74 | 0,147 π | 0,57 π | 4 π | 1,5 | 19 |
| 75 | 0,157 π | 0,64 π | 5 π | 1,8 | 21 |
| 76 | 0,167 π | 0,47 π | 6,25 π | 2 | 15 |
| 77 | 0,177 π | 0,76 π | 6,4 π | 1,3 | 20 |
| 78 | 0,187 π | 0,38 π | 8 π | 3 | 12 |
| 79 | 0,197 π | 0,47 π | 12,5 π | 1,8 | 12 |
| 80 | 0,207 π | 0,81 π | 16π | 1,6 | 20 |
| 81 | 0,118 π | 0,59 π | 2 π | 1,8 | 25 |
| 82 | 0,128 π | 0,34 π | 2,5 π | 2,5 | 15 |
| 83 | 0,138 π | 0,65 π | 3,2 π | 1,1 | 21 |
| 84 | 0,148 π | 0,61 π | 4 π | 2,1 | 22 |
| 85 | 0,158 π | 0,72 π | 5 π | 0,5 | 17 |
| 86 | 0,168 π | 0,39 π | 6,25 π | 1,5 | 11 |
| 87 | 0,178 π | 0,45 π | 6,4 π | 2,2 | 14 |
| 88 | 0,188 π | 0,53 π | 8 π | 1,2 | 13 |
| 89 | 0,198 π | 0,41 π | 12,5 π | 2,9 | 12 |
| 90 | 0,208 π | 0,79 π | 16π | 1 | 17 |
| 91 | 0,119 π | 0,67 π | 2 π | 0,5 | 20 |
| 92 | 0,129 π | 0,31 π | 2,5 π | 3 | 15 |
| 93 | 0,139 π | 0,70 π | 3,2 π | 0,4 | 17 |
| 94 | 0,149 π | 0,66 π | 4 π | 0,5 | 16 |
| 95 | 0,159 π | 0,77 π | 5 π | 0,9 | 20 |
| 96 | 0,169 π | 0,33 π | 6,25 π | 3 | 10 |
| 97 | 0,179 π | 0,56 π | 6,4 π | 1 | 14 |
| 98 | 0,189 π | 0,46 π | 8 π | 2,8 | 15 |
| 99 | 0,199 π | 0,37 π | 12,5 π | 3 | 11 |
| 00 | 0,209 π | 0,80 π | 16π | 1,7 | 21 |

Задача 2

В соответствии с исходными данными рассчитать нерекурсивный фильтр с линейной фазой методом взвешивания. Построить график АЧХ фильтра без взвешивания и со взвешиванием. Привести схему фильтра в канонической форме.

Таблица 2а – Требования к КИХ-фильтру

| Вариант | Требования к фильтру | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ,кГц | ,кГц | ,кГц |  |  |
| 1 | 205 | 290 | 510 | Хана | 10 |
| 5 | 210 | 300 | 527 | Хемминга | 12 |
| 9 | 215 | 310 | 544 | Блэкмана | 10 |
| 13 | 220 | 320 | 561 | Хана | 12 |
| 17 | 225 | 330 | 578 | Хемминга | 10 |
| 21 | 205 | 340 | 595 | Блэкмана | 12 |
| 25 | 210 | 350 | 612 | Хана | 10 |
| 29 | 215 | 360 | 629 | Хемминга | 12 |
| 33 | 220 | 370 | 646 | Блэкмана | 10 |
| 37 | 225 | 380 | 663 | Хана | 12 |
| 41 | 205 | 390 | 680 | Хемминга | 10 |
| 45 | 210 | 400 | 697 | Блэкмана | 12 |
| 49 | 215 | 410 | 510 | Хана | 10 |
| 53 | 220 | 330 | 527 | Хемминга | 12 |
| 57 | 225 | 340 | 544 | Блэкмана | 10 |
| 61 | 205 | 350 | 561 | Хана | 12 |
| 65 | 210 | 360 | 578 | Хемминга | 10 |
| 69 | 215 | 370 | 595 | Блэкмана | 12 |
| 73 | 220 | 380 | 612 | Хана | 10 |
| 77 | 225 | 390 | 629 | Хемминга | 12 |
| 81 | 205 | 400 | 646 | Блэкмана | 10 |
| 85 | 210 | 410 | 663 | Хана | 12 |
| 89 | 215 | 330 | 680 | Хемминга | 10 |
| 93 | 220 | 340 | 697 | Блэкмана | 12 |
| 97 | 225 | 350 | 510 | Хана | 10 |

Таблица 2б – Требования к КИХ-фильтру

| Вар. | Требования к фильтру | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ,кГц | ,кГц | ,кГц | ,кГц | ,кГц |  |  |
| 2 | 80 | 150 | 320 | 450 | 520 | Хемминга | 11 |
| 6 | 85 | 158 | 331 | 461 | 541 | Блэкмана | 12 |
| 10 | 90 | 166 | 342 | 472 | 562 | Хана | 11 |
| 14 | 95 | 174 | 353 | 483 | 583 | Хемминга | 12 |
| 18 | 100 | 182 | 364 | 494 | 604 | Блэкмана | 11 |
| 22 | 105 | 190 | 375 | 505 | 625 | Хана | 12 |
| 26 | 110 | 198 | 386 | 516 | 646 | Хемминга | 11 |
| 30 | 115 | 206 | 397 | 527 | 667 | Блэкмана | 12 |
| 34 | 120 | 214 | 408 | 538 | 688 | Хана | 11 |
| 38 | 125 | 222 | 419 | 549 | 709 | Хемминга | 12 |
| 42 | 130 | 230 | 430 | 560 | 730 | Блэкмана | 11 |
| 46 | 135 | 238 | 441 | 571 | 751 | Хана | 12 |
| 50 | 140 | 246 | 452 | 582 | 772 | Хемминга | 11 |
| 54 | 145 | 254 | 463 | 593 | 793 | Блэкмана | 12 |
| 58 | 150 | 262 | 474 | 604 | 814 | Хана | 11 |
| 62 | 155 | 270 | 485 | 615 | 835 | Хемминга | 12 |
| 66 | 160 | 278 | 496 | 626 | 856 | Блэкмана | 11 |
| 70 | 165 | 286 | 507 | 637 | 877 | Хана | 12 |
| 74 | 170 | 294 | 518 | 648 | 898 | Хемминга | 11 |
| 78 | 175 | 302 | 529 | 659 | 919 | Блэкмана | 12 |
| 82 | 180 | 310 | 540 | 670 | 940 | Хана | 11 |
| 86 | 185 | 318 | 551 | 681 | 961 | Хемминга | 12 |
| 90 | 190 | 326 | 562 | 692 | 982 | Блэкмана | 11 |
| 94 | 195 | 334 | 573 | 703 | 1003 | Хана | 12 |
| 98 | 200 | 342 | 584 | 714 | 1024 | Хемминга | 11 |

Таблица 2в – Требования к КИХ-фильтру

| Вариант | Требования к фильтру | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ,кГц | ,кГц | ,кГц | ,кГц | ,кГц |  |  |
| 3 | 80 | 150 | 305 | 390 | 440 | Блэкмана | 13 |
| 7 | 85 | 157 | 314 | 399 | 451 | Хана | 11 |
| 11 | 90 | 164 | 323 | 408 | 462 | Хемминга | 13 |
| 15 | 95 | 171 | 332 | 417 | 473 | Блэкмана | 11 |
| 19 | 100 | 178 | 341 | 426 | 484 | Хана | 13 |
| 23 | 105 | 185 | 350 | 435 | 495 | Хемминга | 11 |
| 27 | 110 | 192 | 359 | 444 | 506 | Блэкмана | 13 |
| 31 | 115 | 199 | 368 | 453 | 517 | Хана | 11 |
| 35 | 120 | 206 | 377 | 462 | 528 | Хемминга | 13 |
| 39 | 125 | 213 | 386 | 471 | 539 | Блэкмана | 11 |
| 43 | 130 | 220 | 395 | 480 | 550 | Хана | 13 |
| 47 | 135 | 227 | 404 | 489 | 561 | Хемминга | 11 |
| 51 | 140 | 234 | 413 | 498 | 572 | Блэкмана | 13 |
| 55 | 145 | 241 | 422 | 507 | 583 | Хана | 11 |
| 59 | 150 | 248 | 431 | 516 | 594 | Хемминга | 13 |
| 63 | 155 | 255 | 440 | 525 | 605 | Блэкмана | 11 |
| 67 | 160 | 262 | 449 | 534 | 616 | Хана | 13 |
| 71 | 165 | 269 | 458 | 543 | 627 | Хемминга | 11 |
| 75 | 170 | 276 | 467 | 552 | 638 | Блэкмана | 13 |
| 79 | 175 | 283 | 476 | 561 | 649 | Хана | 11 |
| 83 | 180 | 290 | 485 | 570 | 660 | Хемминга | 13 |
| 87 | 185 | 297 | 494 | 579 | 671 | Блэкмана | 11 |
| 91 | 190 | 304 | 503 | 588 | 682 | Хана | 13 |
| 95 | 195 | 311 | 512 | 597 | 693 | Хемминга | 11 |
| 99 | 200 | 318 | 521 | 606 | 704 | Блэкмана | 13 |

Таблица 2г – Требования к КИХ-фильтру

| Вариант | Требования к фильтру | Вид окна для взвешивания | Число отсчетов N |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ,кГц | ,кГц | ,кГц |  |  |
| 4 | 200 | 306 | 500 | Хана | 11 |
| 8 | 208 | 317 | 513 | Хемминга | 12 |
| 12 | 216 | 328 | 526 | Блэкмана | 11 |
| 16 | 224 | 339 | 539 | Хана | 12 |
| 20 | 232 | 350 | 552 | Хемминга | 11 |
| 24 | 240 | 361 | 565 | Блэкмана | 12 |
| 28 | 248 | 372 | 578 | Хана | 11 |
| 32 | 256 | 383 | 591 | Хемминга | 12 |
| 36 | 264 | 394 | 604 | Блэкмана | 11 |
| 40 | 272 | 405 | 617 | Хана | 12 |
| 44 | 280 | 416 | 630 | Хемминга | 11 |
| 48 | 288 | 427 | 643 | Блэкмана | 12 |
| 52 | 296 | 438 | 656 | Хана | 11 |
| 56 | 304 | 449 | 669 | Хемминга | 12 |
| 60 | 312 | 460 | 682 | Блэкмана | 11 |
| 64 | 320 | 471 | 695 | Хана | 12 |
| 68 | 328 | 482 | 708 | Хемминга | 11 |
| 72 | 336 | 493 | 721 | Блэкмана | 12 |
| 76 | 344 | 504 | 734 | Хана | 11 |
| 80 | 352 | 515 | 747 | Хемминга | 12 |
| 84 | 360 | 526 | 760 | Блэкмана | 11 |
| 88 | 368 | 537 | 773 | Хана | 12 |
| 92 | 376 | 548 | 786 | Хемминга | 11 |
| 96 | 384 | 559 | 799 | Блэкмана | 12 |
| 100 | 392 | 570 | 812 | Хана | 11 |

Методы проектирования рекурсивных цифровых фильтров

При проектировании БИХ-фильтров применяются различные методы. Одни методы относятся к классу прямых методов, а другие – к методам преобразования аналоговых фильтров в цифровые фильтры. Методы расчета зависят и от назначения фильтров, и от того, какую характеристику аппроксимируют: импульсную, частотную, групповой задержки и др., и выбранного критерия приближения (среднеквадратического или минимаксного). Таким образом, задача проектирования в основной своей сущности сводится к задаче аппроксимации. Если аппроксимация производится в z-плоскости, то получаем цифровой фильтр, а если в р-плоскости, то получаем аналоговый фильтр.

Сходство передаточных функций цифровых и аналоговых фильтров приводит к поиску методов перехода из р-области в z-область, предварительно произведя расчет фильтра в p-области. Конечно, полученный после перехода БИХ-фильтр не может быть полностью идентичен аналоговому по своим характеристикам, хотя бы потому, что частотные характеристики дискретного фильтра являются периодическими. Можно говорить только об определенном соответствии характеристик аналогового и дискретного фильтров. Реализация такого подхода требует разработки простых алгоритмов, которые обеспечивают переход от расчета аналоговых фильтров к расчету цифровых.

Рассмотрим порядок проектирования БИХ-фильтра на конкретном примере:

ПРИМЕР 1

Рассчитать цифровой фильтр нижних частот, удовлетворяющий следующим требованиям:

а) полоса пропускания  по уровню 2 дБ составляет рад/с;

б) ослабление  в полосе непропускания для  рад;

в) АЧХ имеет монотонно спадающий вид для  рад;

г) интервал дискретизации  мкс.

При расчете своего фильтра студентам необходимо выбрать метод согласно данным своего варианта!

РЕШЕНИЕ:

1. Метод инвариантности импульсной характеристики.

Расчет цифровых БИХ-фильтров по аналоговому прототипу по методу инвариантности импульсной характеристики состоит из следующих этапов:

- Рассчитывают нормированный аналоговый фильтр нижних частот, получают подходящую передаточную функцию  аналогового фильтра нижних частот, которая удовлетворяет требованиям обработки сигнала

- Аналоговый фильтр нижних частот с помощью аналогового частотного преобразования (с помощью преобразующих функций) преобразуют в соответствующий аналоговый фильтр

- Применяют процедуру перевода рассчитанного соответствующего аналогового фильтра в цифровой фильтр, удовлетворяющий заданным требованиям согласно методу инвариантности импульсной характеристики.

Согласно этапам проектирования БИХ-фильтров, рассчитаем передаточную функцию  аналогового фильтра нижних частот, которая удовлетворяла бы заданным требованиям. Для этого переведем требования на цифровой фильтр в требования на соответствующий аналоговый фильтр нижних частот:

а) частота границы полосы пропускания  по уровню 2 дБ;

рад/с;

нормированная частота границы полосы пропускания :

б) согласно исходным данным граница полосы непропускания , тогда частота границы полосы непропускания для ослабления;

рад/с;

нормированная частота границы полосы непропускания :

в) поскольку АЧХ имеет монотонно спадающий вид для  рад, то выбираем аналоговый ФНЧ с характеристикой Баттерворта.

Определяем порядок фильтра, используя следующую формулу:

г) выбираем порядок фильтра n=2;

д) определяем нормированные полюсы передаточной функции второго порядка фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта по формуле:

где

k=1

k=2

k=3

k=4

Для выполнения критерия устойчивости, выбираем нормированные полюсы, лежащие в левой полуплоскости р-плоскости:

,

.

С помощью полученных полюсов, записываем нормированную передаточную функцию фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта второго порядка:

Полученную функцию фильтра денормируем, осуществляя замену :

где полюсы денормированной передаточной функции аналогового фильтра:

,

.

Осуществим переход от денормированной передаточной функции H(p) аналогового фильтра к передаточной функции цифрового фильтра методом инвариантности импульсной характеристики.

Идея метода заключается в том, что по известной импульсной характеристике h(t) аналогового фильтра определяется импульсная характеристика цифрового фильтра h(nT). При этом h(nT) представляет собой выборки импульсной характеристики h(t):

Преобразовать передаточную функцию аналогового фильтра в передаточную функцию цифрового можно по следующему алгоритму:

если передаточная функция аналогового фильтра представляет собой сумму простых дробей вида:

,

где - i-ый полюс аналогового фильтра;

- вычет функции H(p) в полюсе .

то формула перехода от аналоговых фильтров к цифровым имеет вид:

где полюс цифрового фильтра, соответствующий полюсу  аналогового фильтра.

Данное преобразование применимо как к вещественным, так и к комплексным полюсам . Однако для сопряженного полюса  более удобно рассматривать вместе пару комплексно-сопряженных полюсов  и . Справочные данные для преобразований передаточных функций второго порядка приведены в таблице 3:

где полюсы передаточных функций расположены в точках

Таблица 3 – Преобразование H(p) для фильтров второго порядка

|  | передаточная функция H(p) | передаточная функция Н(z) |
| --- | --- | --- |
| 1 вид |  |  |
| 2 вид |  |  |

Осуществим переход от денормированной передаточной функции фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта в передаточную функцию цифрового фильтра:

где полюсы

.

Приведем полученную передаточную функцию к стандартному виду (согласно таблице 3):

В результате получена передаточная функция вида 2 (см. таблицу 3), умноженная на константу, равную 16171,45. Подставив в приведенную формулу значения вещественной и мнимой частей полюса р1, получаем передаточную функцию цифрового фильтра:

При очень большой скорости дискретизации цифровой фильтр будет обладать большим усилением, что может привести к многим нежелательным эффектам (например, к переполнению регистров памяти). Чтобы избежать этих эффектов передаточную функцию цифрового фильтра умножим на нормирующий множитель T, который понижает уровень усиления цифрового фильтра до значения усиления аналогового фильтра, т.е.:

Таким образом, мы получили передаточную функцию цифрового фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта методом инвариантности импульсной характеристики:

По полученной формуле передаточной функции H(z) построим схему цифрового фильтра.

где

Рисунок 1 - Схема цифрового фильтра

Определим, удовлетворяет ли полученная схема цифрового фильтра заданным требованиям. Для этого определим АЧХ цепи, характеристику ослабления фильтра и рассчитаем нормированные частоты границ полосы пропускания и полосы непропускания цифрового фильтра.

Ослабление цифрового фильтра

.

Для определения нормированных частот цифрового фильтра определим частоту дискретизации

рад/с

тогда      ,

Рассчитаем частотные характеристики, изменяя нормированную частоту с шагом 0.1. Дополнительно определим частотные характеристики цифрового фильтра для границы полосы пропускания (), и полосы непропускания (), а также, учитывая симметричность АЧХ, для  и .

Таблица 4 - Частотные характеристики цифрового фильтра

| Ω | H(Ω) | A(Ω), дБ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,9893 | 0,093 |
| 0,05 | 0,7923 | 2,022 |
| 0,1 | 0,3177 | 9,959 |
| 0,2 | 0,0921 | 20,715 |
| 0,25 | 0,0637 | 23,917 |
| 0,3 | 0,0487 | 26,249 |
| 0,4 | 0,0353 | 29,044 |
| 0,5 | 0,0319 | 29,924 |
| 0,6 | 0,0353 | 29,044 |
| 0,7 | 0,0487 | 26,249 |
| 0,75 | 0,0637 | 23,917 |
| 0,8 | 0,0921 | 20,715 |
| 0,9 | 0,3177 | 9,959 |
| 0,95 | 0,7923 | 2,022 |
| 1.0 | 0,9893 | 0,093 |

Частотные характеристики полученного фильтра приведены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 - АЧХ цифрового фильтра

Рисунок 3 - Ослабление цифрового фильтра

Проверим, соответствуют ли ослабление спроектированного фильтра исходным требованиям. По результатам расчета видим, что:

ослабление на границе полосы пропускания ;

ослабление на границе полосы непропускания .

Очевидно, что требования, заданные при проектировании выполнены.

2. Метод билинейного z-преобразования

Одним из распространенных способов проектирования БИХ-фильтров на основе известного расчета аналоговых фильтров является метод билинейного z-преобразования. Данный метод позволяет сразу получать цифровой фильтр с помощью передаточной функции  нормированного аналогового фильтра нижних частот, которая удовлетворяет требованиям обработки сигнала.

Билинейное z-преобразование представляет собой конформное отображение точек p-плоскости в точки z-плоскости так, что дробно-рациональная функция переменной p переходит в дробно-рациональную функцию переменной z. Для этого необходимо, чтобы переменная p представляла собой дробно-рациональную функцию переменной z вида:

Часто вместо множителя  выбирают значение  из требования, чтобы нормированная частота среза дискретного фильтра пересчитывалась в нормированную частоту среза аналогового фильтра равную .

Тогда

,

где

Переводим заданные требования на цифровой фильтр в требования на аналоговый фильтр.

а) частота границы полосы пропускания  по уровню 2 дБ;

рад/с;

нормированная частота границы полосы пропускания :

б) частота границы полосы непропускания для ослабления;

рад/с;

нормированная частота границы полосы непропускания :

в) поскольку АЧХ имеет монотонно спадающий вид для  рад, то выбираем аналоговый ФНЧ с характеристикой Баттерворта.

Определяем порядок фильтра, используя следующую формулу:

г) выбираем порядок фильтра n=2;

д) нормированные полюсы передаточной функции второго порядка фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта уже были посчитаны:

k=1

k=2

k=3

k=4

Для выполнения критерия устойчивости, выбираем нормированные полюсы, лежащие в левой полуплоскости р-плоскости:

,

.

С помощью полученных полюсов, записываем нормированную передаточную функцию фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта второго порядка:

Найдем нормированные частоты границ полосы пропускания и непропускания цифрового фильтра:

,

Определим

Тогда соотношение между р-плоскостью и z-плоскостью:

Определим передаточную функцию H(z) цифрового фильтра воспользовавшись данным соотношением и нормированной передаточной функцией фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта второго порядка:

Таким образом, мы получили передаточную функцию цифрового фильтра нижних частот с характеристикой Баттерворта:

По полученной формуле передаточной функции H(z) построим схему цифрового фильтра.

где

Рисунок 4 - Схема цифрового фильтра

Определим АЧХ цепи и характеристику ослабления фильтра:

Рассчитаем частотные характеристики, изменяя нормированную частоту с шагом 0.1. Дополнительно определим частотные характеристики цифрового фильтра для границы полосы пропускания (), и полосы непропускания (),а также, учитывая симметричность АЧХ, для  и .

Результаты расчета АЧХ и ослабления фильтра приведем в таблицу 5:

Таблица 5 - Частотные характеристики цифрового фильтра

| Ω | H(Ω) | A(Ω), дБ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 0,05 | 0,7943 | 2,000 |
| 0,1 | 0,2967 | 10,554 |
| 0,2 | 0,0620 | 24,152 |
| 0,25 | 0,0328 | 29,683 |
| 0,3 | 0,0173 | 35,239 |
| 0,4 | 0,0035 | 49,119 |
| 0,5 | 0 |  |
| 0,6 | 0,0035 | 49,119 |
| 0,7 | 0,0173 | 35,239 |
| 0,75 | 0,0328 | 29,683 |
| 0,8 | 0,0620 | 24,152 |
| 0,9 | 0,2967 | 10,554 |
| 0,95 | 0,7943 | 2,000 |
| 1.0 | 1 | 0 |

Графики частотных характеристик цифрового фильтра приведены на нижеследующих рисунках.

Рисунок 5 – АЧХ цифрового фильтра

Рисунок 6 – Ослабление цифрового фильтра

Проверим, соответствуют ли ослабление спроектированного фильтра исходным требованиям. По результатам расчета видим, что:

ослабление на границе полосы пропускания ;

ослабление на границе полосы непропускания .

Очевидно, что требования, заданные при проектировании выполнены.

Методы проектирования нерекурсивных цифровых фильтров

Проектированию КИХ-фильтров уделяют большое внимание, потому что они обладают рядом положительных свойств:

- легко создать фильтр с линейной фазой (линейной ФЧХ);

- КИХ-фильтры, реализуемые по нерекурсивной схеме, всегда устойчивы

Однако, наряду с достоинствами, КИХ-фильтры обладают и недостатками, из которых наиболее существенными являются следующие:

- для аппроксимации частотных характеристик с острыми срезами (мала переходная область) требуется импульсная характеристика с большим числом отчетов N;

- задержка в КИХ-фильтрах с линейной фазой не всегда равна целому числу интервалов дискретизации

Идея проектирования КИХ-фильтров методом взвешивания очень проста и состоит в следующем:

Задаются желаемым комплексным коэффициентом передачи фильтра в виде непрерывной функции, определенной в диапазоне частот от нуля до частоты дискретизации. Обратное преобразование Фурье этой характеристики даст бесконечную последовательность импульсной характеристики. Для получения, проектируемого КИХ-фильтра эта последовательность усекается. Из-за усечения заданная частотная характеристика искажается. Чтобы достичь хорошей аппроксимации надо изменить значения коэффициентов импульсной характеристики с помощью конечной весовой последовательности w(nT), которая называется окном, так, чтобы полученная импульсная характеристика , обеспечила бы заданные требования на АЧХ. При этом  равна

где  - последовательность конечной длины

Были разработаны различные виды окон для взвешивания значений коэффициентов импульсной характеристики.

Таблица 6 – Окна, применяемые при синтезе фильтров

| Окно Бартлетта | , где N-четное |
| --- | --- |
| Окно Хана |  |
| Окно Хемминга |  |
| Окно Блэкмана |  |

Рассмотрим порядок проектирования КИХ-фильтра на конкретном примере:

ПРИМЕР:

Рассчитать нерекурсивный фильтр нижних частот с линейной фазой методом взвешивания. Построить график АЧХ и ослабления без взвешивания и со взвешиванием. Привести схему фильтра в канонической форме. N=8

Действительная (аппроксимируемая) частотная характеристики имеет вид:

Вид окна для взвешивания – окно Бартлетта.

РЕШЕНИЕ:

Выбираем частоту дискретизации .

Частотная характеристика фильтра нижних частот с нормированными частотами:

Поскольку АЧХ цифрового фильтра на частоте  не равна нулю (), а на частоте  равна нулю (), то для аппроксимации заданной характеристики используем КИХ - фильтр вида 2 – симметричный фильтр с четным N, с нечетной характеристикой  (смотри приложение А).

Определяем действительную (аппроксимируемую) частотную характеристику с учетом частоты дискретизации:

для нормированных частот:

Рисунок 7 – Аппроксимируемая частотная характеристика цифрового фильтра

Так как N=8, определим частоты выборки и обозначим эти частоты на графике требуемого АЧХ в виде точек:

,   где k=0, 1, 2..N

125 кГц; 250 кГц; 375 кГц; 500 кГц; 625 кГц; 750 кГц; 875 кГц,

или

Рисунок 8 – Частотная характеристика цифрового фильтра

Определим ФЧХ КИХ-фильтра нижних частот вида 2 для N=8 и запишем комплексные значения отчетов выборки в таблицу 7.

, где k=0, 1,…,7

Таблица 7 - Комплексные значения отчетов выборки

| Ω | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Определим отчеты импульсной характеристики, воспользовавшись формулой ОДПФ:

Импульсная характеристика цифрового фильтра:

Построим схему полученного нерекурсивного фильтра, зная его импульсную характеристику (коэффициенты нерекурсивного фильтра полностью соответствуют отчетам импульсной характеристики цепи):

где

Рисунок 9 – Схема цифрового нерекурсивного фильтра вида 2

Передаточная функция такого фильтра:

Определим частотную характеристику цифрового фильтра:

Рассчитаем частотные характеристики, изменяя нормированную частоту с шагом . Результаты расчета приведены в таблице 8:

Таблица 8 – Частотная характеристика цифрового фильтра

| Ω | 0 | 0,0625 | 0,125 | 0,1875 | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(Ω) | 1 | 1,056 | 1 | 0,566 | 0 | 0,202 | 0 | 0,150 | 0 |
| Ω | 0,5625 | 0,625 | 0,6875 | 0,75 | 0,8125 | 0,875 | 0,9375 | 1 |  |
| H(Ω) | 0,150 | 0 | 0,202 | 0 | 0,566 | 1 | 1,056 | 1 |  |

Рисунок 10 АЧХ цифрового фильтра

Отклонения АЧХ реализованного цифрового фильтра от заданной АЧХ как в полосе пропускания, так и в полосе непропускания обусловлены разрывами АЧХ идеализированного фильтра на частоте среза полосы пропускания. С увеличением длительности импульсной характеристики (с увеличением N) пульсации становятся более частыми, амплитуды пульсаций на верхних и нижних частотах (по сравнению с частотой среза) уменьшаются, но амплитуды первых пульсаций справа и слева от частоты среза остаются неизменными.

В качестве сглаживающего окна используем окно Бартлетта.

Для N=8 отчеты весовой функции будут равны:

С учетом полученной весовой функции определим взвешенную импульсную характеристику :

Передаточная функция цифрового фильтра со взвешенными коэффициентами:

Определим частотную характеристику цифрового фильтра со взвешенными коэффициентами:

Рассчитаем частотную характеристику, изменяя нормированную частоту с шагом 0.0625. Результаты расчета приведены в таблице 9:

Таблица 9 – Частотная характеристика цифрового фильтра со взвешенной импульсной характеристикой

| Ω | 0 | 0,0625 | 0,125 | 0,1875 | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD(Ω) | 0,879 | 0,818 | 0,654 | 0,442 | 0,241 | 0,095 | 0,016 | 0,0071 | 0 |
| Ω | 0,5625 | 0,625 | 0,6875 | 0,75 | 0,8125 | 0,875 | 0,9375 | 1 |  |
| HD(Ω) | 0,0071 | 0,016 | 0,095 | 0,241 | 0,442 | 0,654 | 0,818 | 0,879 |  |

Рисунок 11 – Частотная характеристика цифрового фильтра со взвешенной hD(nT)

Как видно из полученных графиков, умножение отчетов импульсной характеристики цифрового фильтра на весовую функцию w(nT) приводит к сглаживанию выбросов частотной характеристики фильтра. На практике при проектировании фильтров сравнивают полученную частотную характеристику цифрового фильтра с заданной АЧХ (D). И если требования находятся в допустимых пределах, то расчет ФНЧ считается законченным, если нет, то необходимо увеличить N и повторить расчет.

Приложение А

КИХ-фильтры с линейной фазой

Вид 1

1. четная функция

2. Импульсная характеристика симметрична. N – нечетное.

3. АЧХ четная функция

4. .

5.

6.  - АЧХ на нулевой частоте и частоте  может быть равной нулю, а может быть и не равной нулю

7. Фильтр вида 1 используется при проектировании режекторного или высокочастотного фильтра

Вид 2

1. нечетная функция

2. Импульсная характеристика симметрична. N – четное.

3. АЧХ четная функция

4. .

5.

6.  - АЧХ на нулевой частоте и частоте  может быть равной нулю, а может быть и не равной нулю.

7. Фильтр вида 2 используется при проектировании низкочастотного или полосового фильтра.

Вид 3

1. нечетная функция

2. Импульсная характеристика антисимметрична. N – нечетное, h(T(N-1)/2) =0

3. АЧХ четная функция

4. .

5.

6.  - АЧХ на нулевой частоте и частоте  равна нулю

7. Фильтр вида 3 используется при проектировании полосового фильтра.

Вид 4

1. четная функция

2. Импульсная характеристика антисимметрична. N – четное, h(T(N-1)/2) =0

3. АЧХ четная функция

4. .

5.

6.  - АЧХ на нулевой частоте и частоте  равна нулю.

7. Фильтр вида 4 используется при проектировании высокочастотного фильтра.

Рекомендуемая литература:

- Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. Основы теории цепей: Учебник для вузов/ под ред. В.П. Бакалова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009. - 596с.

- Рясный Ю. В. Математические основы цифровой обработки сигналов. Ч. 1. Дискретные сигналы и дискретные цепи [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Рясный, В.Г. Тихобаев, В.И. Панарин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и инфоматики. - Новосибирск: [б. и.], 2007. - 178с.

- Рясный Ю. В. Математические основы цифровой обработки сигналов. Ч.2. Цифровые фильтры и методы их проектирования [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Рясный, В.Г. Тихобаев, В.И. Панарин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск: [б. и.], 2009. - 242с.

4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб для вузов. – М.: Радио и связь, 1994.

5. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Справочник. – М.: Радио и связь, 1985.

6. Карташев В.Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров. – М.: Высшая школа, 1982.

- Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б., Гук И.И. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

- Бакалов В.П. Субботин Е.А. Синтез электрических цепей. Часть 2: учебное пособие/ СибГУТИ. – Новосибирск, 2012 г. – 188с.