БИЛЕТ №24

Характеристика пяти функциональных областей TMN.

Подсистема управления трафиком.

Задача: Определить из приведенного сообщения:

  - Версию протокола сетевого уровня

  - Приоритет сетевого уровня для данной дейтаграммы

  - Протокол транспортного уровня (Dec’код и название)

  - Сетевой адрес назначения

  - Транспортный порт отправителя

  - Транспортный порт получателя

  - Тип и класс тэга протокола прикладного уровня

  - Длину сообщения протокола прикладного уровня

  - Длину и содержимое поля Community

  - Тип PDU и его длину (в байтах)

    - Значение идентификатора запроса – RequestID

    - Скорость передачи в интерфейсе

    - Количество переданных пакетов

0000: 00 00 aa e8 11 8e 00 00   0c 7c 11 f1 08 00 45 00

0010: 01 37 9c bf 00 00 30 11   70 56 c0 a8 95 d9 c1 d5

0020: 95 75 00 a1 c0 7a 01 23   7b 84 30 82 01 17 02 01

0030: 00 04 05 61 63 2d 31 37   a2 82 01 09 02 04 35 97

0040: ac 59 02 01 00 02 01 00   30 81 fa 30 0f 06 08 2b

0050: 06 01 02 01 01 03 00 43   03 73 d4 69 30 11 06 0a

0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01   05 03 42 03 00 fa 00 30

0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01   02 02 01 08 03 02 01 01

0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02   01 02 02 01 09 03 43 01

0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01   02 01 02 02 01 0a 03 41

00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06   0a 2b 06 01 02 01 02 02

00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da   30 0f 06 0a 2b 06 01 02

00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01   07 30 0f 06 0a 2b 06 01

00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41   01 00 30 0f 06 0a 2b 06

00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03   41 01 00 30 12 06 0a 2b

00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10   03 41 04 13 9e e0 ea 30

0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01   02 02 01 11 03 41 03 08

0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06   01 02 01 02 02 01 12 03

0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b   06 01 02 01 02 02 01 13

0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a   2b 06 01 02 01 02 02 01

0140: 14 03 41 01 11