Государственный комитет Российской Федерации

по связи и информатизации

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Г.Х. Гарсков, Г.А.Чернецкий

Математические основы
цифровой обработки
сигналов

Методические указания

Задание на контрольную работу

Новосибирск - 1999

УДК 621.391

Ктн, доцент Г.Х. Гарсков,

ктн, профессор Г.А. Чернецкий,

Приведены методические указания для студентов заочной формы обучения по курсу Математические основы цифровой обработки сигналов — рабочая программа курса, варианты задания на контрольную работу, методические 
указания по её выполнению. Приведен также перечень вопросов для подготовки к экзамену со ссылками на литературу и некоторый справочный материал.

Для студентов заочной формы обучения СибГУТИ по cпециальности Радиосвязь, радиовещание и телевидение.

Каф. РТС

Ил. — ,табл. , список лит.-  назв.

Рецензент:

Для специальности 201100

Утверждено редакционно-издательским советом СибГУТИ

в качестве методических указаний.

Сибирский государственный 
университет  телекоммуникаций 
и информатики, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСА МО ЦОС	9

1.1 Общие сведения о цифровой обработке сигналов	9

1.1.1 Области применения цифровой обработки сигналов 	9

1.1.2 	Цифровые методы передачи непрерывных сообщений

1.1.3 	Принцип цифровой обработки сигналов .......................................

1.2 Дискретные сигналы. Принципы цифровой фильтрации

1.2.1 Анализ и синтез сигналов на основе дискретного 
преобразования Фурье

1.2.2 Цифровые фильтры

1.2.3 Алгоритмы и элементы цифровой обработки сигналов

1.3 Цифровые автогенераторы

1.4 Цифровые демодуляторы

2 ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

2.1 Задание на контрольную работу и методические указания
по её выполнению

2.2 Оформление контрольной работы

3 Некоторые соотношениЯ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................................................................… . .

Приложение 1 (    )....................................….................................................…. . .

Приложение 2 (    ).........................................................................................….. .

ЛИТЕРАТУРА .........................................................................................…....... . . . .

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые в мире заговорили о перспективе перехода с аналоговых 
на полностью цифровые методы обработки и передачи информации не более трех десятилетий назад.

Достижения теории сигналов, микроэлектроники и вычислительной 
техники позволяют реализовать на практике цифровую обработку широкого класса сигналов в реальном масштабе времени, в том числе и достаточно 
широкополосных, например, телевизионных. Поэтому в учебные планы 
различных специальностей включены новые дисциплины по цифровой 
обработке сигналов, к ним и относится курс "Математические основы цифровой обработки сигналов".

Курс "Математические основы цифровой обработки сигналов" (МО ЦОС) является неотъемлемой частью общей теории связи. Принципы и методы курса МО ЦОС являются теоретической основой для развития инженерных методов расчёта и проектирования цифровых систем передачи и обработки информации, цифровых устройств формирования, приёма и обработки сигналов.

Курс "Математические основы цифровой обработки сигналов"– базовая дисциплина в системе подготовки современного инженера в области радио-техники, радиоэлектроники и связи. Его целью является изучение фундаментальных закономерностей, связанных с получением цифровых сигналов, их передачей по каналам связи, обработкой и преобразованием в радиотехнических 
цепях и устройствах.

Современный инженер при разработке, проектировании и эксплуатации систем связи различного назначения, удовлетворяющих конкретным техническим требованиям, должен уметь оценивать, насколько полно реализуются 
в них потенциальные возможности выбранных способов передачи, модуляции, кодирования и определять пути улучшения характеристик систем связи 
для приближения их к потенциальным.

Главными задачами контрольной работы являются:

-изучение фундаментальных закономерностей, связанных с получением сигналов, их передачей по каналам связи, обработкой и преобразованием
в радиотехнических устройствах;

-закрепление навыков и формирование умений по математическому 
описанию цифровых сигналов;

-научить студентов пользоваться математическим аппаратом для решения конкретных научных и технических задач в области связи; видеть тесную связь математического описания с физической стороной рассматриваемого явления.

Студенты должны иметь также глубокое знание обобщенной структурной схемы системы передачи сообщений и осуществляемых в ней многочисленных преобразований.

Задание на контрольную работу учитывает устойчивые тенденции перехода от аналоговых систем к цифровым системам передачи и обработки непрерывных сообщений на основе дискретизации, квантования и импульсно-кодового преобразования исходных непрерывных сообщений. Оно охватывает следующие ключевые вопросы теории систем связи:

1	Составление обобщенной структурной схемы системы передачи 
непрерывных сообщений дискретными сигналами и описание функциональных преобразований сообщений и сигналов в ней с приведением графических 
иллюстраций во временной и частотной областях.

2	Преобразование сигналов в цифровой форме.

3	Восстановление аналоговых сигналов. Оценка погрешности восстановления.

4	Реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов.

Успешное выполнение контрольной работы предполагает использование студентами знаний из предшествующих дисциплин - "Высшая математика", "Теория электрических цепей".

Специфика изучения студентами курса МО ЦОС заключается в следующем:

от студентов требуются глубокие знания в вопросах математического описания (математических моделей) сигналов и, прежде всего, аппарата преобразований Фурье, Котельникова, Гильберта;

необходима теоретическая база по цифровой схемотехнике и понимание алгоритмического представления о преобразованиях сигналов;

требуется высокий уровень абстрактности понимания учебного материала;

отсутствие соответствующей учебной литературы;

необходимость широкого использования средств вычислительной техники и программного обеспечения;

В настоящих методических указаниях приведены рабочая программа курса, задание на контрольную работу, исходные данные индивидуальных вариантов и методические указания по её выполнению, список литературы для самостоятельного изучения соответствующих разделов курса. В приложениях приведен необходимый справочный материал.

Примечание: зачтённая контрольная работа может студенту не возвра-

щаться до начала экзаменационной сессии и хранится на кафедре.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

курса "Математические основы цифровой обработки сигналов"

1 Цели и задачи изучения

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в изучении теоретических основ, методов и алгоритмов цифровой обработки, передачи и приёма сигналов.

1.2 В результате изучения курса студент должен:

знать области применения цифровой обработки сигналов; физические характеристики, математическое описание (модели) непрерывных и дискретных сигналов; временное и спектральное представление дискретных сигналов; основные методы и принципы аппаратурной реализации для цифровой 
обработки сигналов.

уметь  рассчитывать временные и спектральные характеристики сигналов; разрабатывать алгоритмы дискретных систем, находить  форму  и  спектры  сигналов  на их выходе; .

иметь навыки  по применению базовых положений курса для решения практических задач анализа и синтеза устройств цифрового формирования, 
передачи  и обработки сигналов; по использованию средств вычислительной техники для анализа и синтеза радиотехнических сигналов и цифровых 
алгоритмов их формирования, передачи и обработки.

2 Содержание  дисциплины

1 Общие сведения о цифровой обработке сигналов. Области применения цифровой обработки сигналов. Обобщенная структурная схема системы передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами и описание функциональных преобразований.

2 Классификация сигналов. Детерминированные и случайные сигналы; аналоговые, дискретные и цифровые; импульсные сигналы. Представление сигналов ортогональными функциями.

3 Принцип цифровой обработки сигналов. 3.1 Обобщенная структурная схема. Дискретизация аналогового сигнала. Теорема и ряд Котельникова. Квантование дискретных сигналов. Преобразование аналог-цифра. Шумы квантования. Требования к разрядности АЦП. Преобразование цифра-аналог и восстановление аналогового сигнала.

4 Математический аппарат для дискретных сигналов и систем 4.1 Дискретные сигналы. Спектры дискретных сигналов.

4.2 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ).

4.3 Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ).

4.4 Свойства дискретного преобразования Фурье (линейность, сдвиг во времени, свёртка сигналов).

4.5 Метод Z-преобразования для анализа дискретных сигналов и систем.

4.6 Быстрое преобразование Фурье.

5 Элементы и алгоритмы цифровой обработки сигналов 5.1 Ограничители мгновенных значений. Дифференциаторы и интеграторы. Фазовращатели. Преобразователь Гильберта. Преобразователь частоты.

5.2 Цифровые фильтры: импульсная характеристика, частотный коэффициент передачи, сигнал на выходе.

5.3 Трансверсальные цифровые фильтры: разностное уравнение, схема алгоритма, сигнал на выходе.

5.4 Рекурсивные цифровые фильтры: разностное уравнение, схема алгоритма, сигнал на выходе.

6 Цифровые автогенераторы 6.1 Генератор пилообразных колебаний.

6.2 Генератор прямоугольных колебаний

6.3 Генератор синусоидальных колебаний

6.4 Управляемые по частоте генераторы

7 Цифровые демодуляторы сигналов с дискретной модуляцией Представление узкополосных колебаний парами отсчётов квадратурных составляющих (на основе преобразования Гильберта). Структурные схемы.

8 Реализация цифровой обработки сигналов на сигнальных процессорах Общие сведения, область применения.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСА МО ЦОС

1.1 Общие  сведения  о  цифровой обработке сигналов

1.1.1 Области применения цифровой обработки сигналов.

За прошедшие годы было создано принципиально новое научно-техническое направление, опирающееся на уникальные возможности вычислительной техники и цифровой БИС-технологии, фундаментальные теоретические работы по методам цифровой обработки сигналов (ЦОС), связанные с представлением, преобразованием и обработкой цифровых сигналов. Происходит поэтапное внедрение цифровой связи, принципов и методов цифрового телерадиовещания.

Предметная область собственно цифровой обработки сигналов - самостоятельное научное направление, охватывающее следующие области знаний:

1. 	Теория и методы ЦОС.

2. 	Теория цепей и цифровые фильтры.

3. 	Обработка и передача речи.

4. 	Обработка и передача изображений.

5. 	Цифровая связь и передача данных.

6. 	Инструментальные системы и схемотехника обработки сигналов.

Методы и техника обработки цифровых сигналов стали в настоящее время определяющими при разработке РЭА в радиовещании и телевидении, гидроакустике и радиолокации, геофизике и медицине. Вместе с тем, техника связи остается базовой областью высокоэффективного промышленного внедрения методов ЦОС.

Феноменальное развитие техники ЦОС, широта спектра применения этих методов сегодня подтвердили пророческие слова, сказанные в первой половине 70-х годов, слова авторов одной из первых фундаментальных монографий по теории ЦОС - Л.Рабинера и Б.Голда: ’’Можно ожидать, что 
по своему значению цифровые способы обработки сигналов в конечном счете превзойдут аналоговые методы в силу тех же причин. по которым цифровая вычислительная техника превзошла аналоговую’’. Современные цифровые устройства и системы обеспечивают не только гарантированную точность получения результата и воспроизводимость характеристик, близких к идеальным, но и отличаются от аналоговых высокой технологичностью, простой тиражируемостью и в конечном счете- 
лучшими потребительскими качествами и меньшей стоимостью.

Появление цифровых методов обработки сигналов было объективно обусловлено, с одной стороны, прогрессирующим развитием средств вычислительной техники, а с другой - теми уникальными возможностями, которые предоставлял новый подход к обработке сигналов. Отсюда и многочисленные приложения цифровых методов обработки информации в различных сферах человеческой деятельности, особенно, когда вычислительные ресурсы ЭВМ позволили проводить обработку данных в реальном времени.

Естественный переход от аналоговой элементной базы к цифровой и применение для обработки практически неограниченного объёма информации в реальном масштабе времени современных цифровых вычислительных средств стимулировали расширение прикладного характера теории ЦОС.

На первом этапе развития теории ЦОС (примерно в период с 1965 по 1975 г.г.) основной предметной областью теории ЦОС были цифровая филь-
трация и спектральный анализ, причем общей основой обоих направлений был синтез цифровых фильтров частотной селекции. Что касается технической реализации цифровых фильтров в этот период, то это был этап машинного моделирования в реальном времени с применением малых ЭВМ или специализированных устройств, построенных на ИС средней степени интеграции.

Второй этап характеризуется сближением техники ЦОС с компьютерными технологиями. Именно в этот период (с 1975 по 1985 г.г.) формируются четыре основных взаимосвязанных направления современной теории ЦОС:

1. 	Цифровая частотная селекция сигналов (цифровая обработка речи и звука).

2. 	Быстрые алгоритмы обработки сигналов.

3. 	Адаптивная обработка цифровых сигналов.

4. 	Цифровая обработка многомерных сигналов (изображений).

Третий этап (начиная с середины 80-х годов) - новая эра в технике ЦОС, - эра микропроцессорных систем цифровой обработки сигналов.

Традиционно базовыми областями применения техники ЦОС остаются: цифровая обработка речи, звука, изображений (сжатие, синтез, распознавание, идентификация), а также статистическая ЦОС в радиотехнике, связи и управления (спектральное оценивание, адаптивная фильтрация, цифровая приемо-передача.

Для разработчика любого алгоритма ЦОС задача заключается в минимизации вычислительных затрат на его программно-аппаратную реализацию при условии обеспечения допустимой погрешности преобразования.

1.1.2 Цифровые методы передачи непрерывных сообщений.

В процессе передачи по системе связи сообщение может подвергаться многочисленным преобразованиям, существенно меняющим его электрическое представление и физические характеристики. Однако следует иметь в виду, что объектом передачи является не электрическое представление сообщения, а та полезная информация, содержащаяся в передаваемом сообщении, которая должна оставаться неизменной  при всех преобразованиях. Информацией называется совокупность сведений о каком-либо явлении, событии или объекте, которые увеличивают знание получателя о них.

В соответствии с теоремой Котельникова сигнал, описываемый непрерывной функцией   с ограниченным спектром, полностью определяется своими значениями  отсчитанными через интервалы времени , где   - ширина спектра сигнала.

Для техники связи очень важна такая возможность представления 
непрерывного случайного сигнала через совокупность его значений в дискретные моменты времени. Действительно, нет необходимости передавать все 
значения непрерывной функции времени, а достаточно посылать лишь его мгновенные значения с постоянной скоростью . Дискретизация непрерывных сообщений составляет основу построения систем передачи аналоговой информации цифровыми методами.

В настоящее время все страны осуществляют переход на цифровую сеть интегрального обслуживания (ЦСИО - ). В основе построения данной сети лежит  импульсно-кодовая модуляция (ИКМ), базирующаяся на теореме Котельникова.

Важно помнить, что реальных сигналов со строго ограниченным спектром не существует, так как сигналы конечной длительности имеют бесконечные частотные спектры. В то же время конечная полоса пропускания каналов связи требует   ограничения спектра передаваемых сообщений. Практически ширину спектра исходного сообщения ограничивают некоторой верхней (максимальной) частотой  так, чтобы в диапазоне частот  0 -   была 
сосредоточена основная часть энергии сигнала (). Эту полосу частот принято называть практической шириной спектра , а спектром сигнала для  частот  пренебрегают.

В основе математического описания временной дискретизации непрерывных сообщений (сигналов) лежит периодическая последовательность 
-импульсов с периодом . Следовательно, взятие отсчетов исходного сообщения  эквивалентно умножению его временной функции на последовательность  - импульсов. Дискретизированная функция передаваемого сообщения будет представлять собой не что иное, как сигнал амплитудно-импульсной модуляции (АИМ).

Процедура преобразования непрерывного сообщения  в последовательность отсчетов по Котельникову  поясняется временными и спектральными диаграммами, приведёнными на рисунках 1 и 2.

Отсчеты исходного сообщения могут быть переданы на противоположную станцию любым способом. На приемной стороне системы связи осуществляется восстановление исходного сообщения по принимаемой последовательности отсчетов.

В соответствии с рядом Котельникова непрерывная функция является разложением ее в ряд по ортогональной системе функций вида  :

(1)

Таким образом, ряд Котельникова указывает на способ восстановления  исходного сообщения по последовательности отсчетов путем формирования для каждого отсчета функции   с соответствующей  амплитудой  и последующим суммированием всех функций. Техническим устройством, которое на воздействие в виде дельта-функции формирует отклик вида , является идеальный фильтр нижних частот (ФНЧ) с полосой пропускания равной  .

Процесс восстановления исходной функции на приемной стороне показан на рисунке 3. На вход фильтра поступают через интервалы времени  короткие импульсы с амплитудами, соответствующими отсчетам . Напряжение на выходе фильтра будет представлять собой  сумму откликов фильтра на каждый из входных импульсов. Причем, в моменты времени   только один из откликов (на данный импульс) не равен нулю и максимален, а отклики от всех других импульсов отсчета равны нулю. В остальные промежуточные моменты времени  суммируются бесконечное количество откликов.

Рисунок 2 - Спектральное пояснение теоремы Котельникова.

При практическом использовании теоремы Котельникова для восстановления непрерывного сообщения по дискретным отсчетам неизбежно будут 
возникать погрешности восстановления, обусловливающие отличие принятого сообщения  от передаваемого . Наиболее важной причиной этого 
является отклонение характеристик реальных  ФНЧ  от идеального.

1 У идеального фильтра нижних частот амплитудно-частотная характеристика  имеет прямоугольную форму

(2 )

То есть идеальный ФНЧ с одинаковым коэффициентом передачи пропускает все частотные составляющие спектра входного сигнала в пределах полосы пропускания  и полностью отфильтровывает (подавляет) составляющие с частотами .  Фазо-частотная характеристика идеального ФНЧ - линейна, так как .

Реализовать фильтр  с формой АЧХ  (2)  практически невозможно.

У реальных фильтров нижних частот АЧХ не обеспечивает резкого ограничения  спектра на граничной частоте среза фильтра , а имеет определенной  крутизны наклонный участок. Следовательно, в полосу пропускания фильтра  будут попадать и спектральные составляющие части спектра дискретизированного сигнала с поднесущей  (рисунок 2,б). Кроме того, АЧХ реальных ФНЧ имеют также и заметную неравномерность в пределах полосы пропускания. Все это приведет к искажению формы сигнала на выходе ФНЧ по сравнению с формой исходного сообщения, т.е. к увеличению ошибки восстановления.

2 Не идеальность АЧХ и ФЧХ реальных ФНЧ будут вызывать и неполное совпадение их импульсной характеристики

(3)

с функцией вида  в моменты времени . Это приводит 
к тому, что сигнал на выходе фильтра в моменты времени  определяются не одним отсчетом, а всеми (многими)  предшествующими.

Рисунок 3 - Процесс восстановления сигнала по отсчетам

3 Реальные фильтры имеют конечную "память" (конечное время запаздывания сигнала на выходе относительно входного  - импульса) и, следовательно, будут суммировать одновременно конечное число отсчетов вместо бесконечного в случае идеального ФНЧ. Это также является причиной увеличения ошибки восстановления.

Количественно погрешность восстановления, характеризующую степень несоответствия восстановленного сообщения  исходному переданному , оценивают величиной относительной  среднеквадратической ошибки. Она определяется выражением

(4)

1.1.3 Принцип цифровой обработки сигналов

Широкое применение на практике находят цифровые методы обработки сигналов, они практически повсеместно заменяют аналоговые методы. Это - полосовая фильтрация, автоподстройка частоты и фазы, амплитудное, частотное и фазовое детектирование сигналов, преобразование частоты и другие.

На рис. 1 приведена основная структурная схема для цифровой обработки сигналов.

Цифровой процессор

Цифровой процессор

Устройство памяти

Устройство памяти

X(t)

X(t)

Y(t)

Y(t)

АЦП

АЦП

ЦАП

ЦАП

Арифметическое устр-во

Арифметическое устр-во

Генератор

импульсов

синхронизации

Генератор

импульсов

синхронизации

Непрерывный входной сигнал поступает в аналого-цифровой преобразователь (АЦП), управляемый синхронизирующими импульсами 
от специального генератора, задающего частоту дискретизации сигнала. 
В момент подачи импульса синхронизации на выходе АЦП возникает сигнал, отображающий результат изменения мгновенного значения входного колебания в виде двоичного числа с фиксированным количеством разрядов.
Преобразованный таким образом сигнал поступает в основной блок устройства, так называетый цифровой процессор, состоящий из арифметического устройства и устройства памяти. Арифмитическое устройство выполняет над числами ряд операций, таких, как умножение, сложение и сдвиг во времени 
на заданное число интервалов дискретизации. В блоке памяти может храниться некоторое число предшествующих отсчётов входного и выходного сигналов, которые необходимы для выполнения операций обработки.

Цифровой процессор преобразует поступающие в него числа 
в соответствии с заданным алгоритмом обработки (фильтрации) и создаёт 
на своём  выходе последовательность двоичных чисел, представляющих входной сигнал. Если в дальнейшем необходимо иметь информацию 
в аналоговой форме, то используется цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Однако в составе ЦФ это устройство может отсутствовать, если 
в дальнейшем сигналы подвергаются только цифровыцм преобразованиям.

1.2 	Дискретные сигналы. Принципы цифровой фильтрации

1.2.1 Анализ и синтез сигналов на основе дискретного 
преобразования Фурье.

В настоящее время дискретный спектральный анализ является одним 
из наиболее распространенных методов численного исследования сигналов 
с помощью ЭВМ.

В основе спектрального анализа сигналов методом дискретного преобразования Фурье (ДПФ) лежит представление исходного непрерывного сигнала математической моделью в виде дискретного периодического сигнала и 
нахождение амплитудных коэффициентов спектра в соответствии с разложением в ряд Фурье.

(1)

где – частота первой гармоники,

– номер гармоники,

– коэффициенты,

,						(2)

,						(3)

здесь  период повторения периодической функции , определяющий частоту первой гармоники.

Кроме ряда (1)широко используется ряд

,						(4)

где – амплитуда

и – фаза гармоник (косинусоид)

Дискретное преобразование Фурье

Дискретное преобразование Фурье строго применимо для периодичес-ких сигналов с ограниченным спектром. Периодичность сигнала дает линейчатость спектра, а ограничение ширины спектра- применимость теоремы Котельникова. В общем случае периодический сигнал, заданный последовательностью своих отсчетов, можно записать следующим образом:

где  x (nT) - значения сигнала в моменты времени nT.

Коэффициенты Фурье вычисляют следующим образом:

Используя фильтрующее свойство дельта-функции, получим:

Обратное преобразование примет вид:

Здесь N-количество отсчетов сигнала во времени (за один период), или количество спектральных составляющих,описывающих данный сигнал.

База сигнала - это минимальное количество чисел N=2FmTc, описывающих данный сигнал.

Свойства ДПФ

1Линейность (аддитивность). Спектр суммы сигналов равен сумме спектров этих сигналов:

2 Количество коэффициентов спектра С0, С1,…, СN-1 равно количеству

временных отсчётов N.

3 Коэффициент С0 - постоянная составляющая.

4 Если N-четное, тогда

5 Если k - вещественныечисла, то Cn, расположенные симметрично
относительно CN/2, образуют комплексно-сопряженные пары.

Следует иметь в виду, что если нужны реальные значения амплитуд гармоник, то полученные Ck следует нормировать, деля каждое число на N.

Здесь не нарушается теорема Котельникова, так как. Сn-комплексное число, оно требует для своего представления два числа. Следовательно, нужно ровно N отсчетов, как и по Котельникову (N=2FTc=Tc/T).

1.2.2 Цифровые фильтры.

Алгоритмы цифровой обработки сигнала на основе цифровых фильтров были изучены Вами в курсе ТЭЦ. В результате студентами должно быть получено представление о цифровом фильтре как об универсальном многофункциональном устройстве с программным управлением, способным в системе обработки сигналов заменять сразу несколько аналоговых фильтров. Полезно напомнить основные положения.

Цифровые фильтры (ЦФ) – это вычислительные устройства, которые реализуют заданный алгоритм обработки цифровых сигналов в реальном масштабе времени, они осуществляют такие же функции, что и аналоговые, т.е. низкочастотную, полосовую, согласованную и другие виды фильтрации сигналов. ЦФ могут быть реализованы программно или аппаратурно. При програм-мном использовании алгоритм ЦФ реализуется в виде программы вычислений на ЭВМ. Аппаратурная реализация алгоритма ЦФ связана с разработкой специализированного вычислительного устройства. Такое устройство в зависимости от поставленных требований может иметь различную сложность - от простейших схем до мини–ЭВМ. ЦФ выполняются на интегральных схемах и могут быть выполнены в одном кристалле микросхемы.

Последовательность операций, производимых над сигналом при осуществлении цифровой фильтрации, сводится к следующему. На входе цифрового фильтра имеется аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который, во-первых, преобразует аналоговый сигнал в дискретную последовательность импульсов (например, согласно теореме Котельникова) и, во-вторых, преобразует амплитуды этих отсчетов с необходимой точностью в кодовые слова – двоичные числа, составленные из последовательности “1” и “0” . Эта последовательность закодированных цифрами отсчетов фильтруемой функции поступает на ЦФ, где, в соответствии с заданной программой цифровой обработки над ними проводятся необходимые математические операции (сложение, умножение, задержка во времени и др.). В результате на выходе ЦФ возникают новые кодовые слова, соответствующие фильтрованному сигналу.

Для получения (в случае необходимости) выходного сигнала в аналоговой форме, на выходе ЦФ включается цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), производящий операцию, обратную АЦП.

При анализе эффектов квантования в ЦФ необходимо помнить, что сигналы и коэффициенты фильтра представлены в виде двоичных чисел с конечным числом разрядов, что приводит к специфическому источнику погрешности работы ЦФ, называемому шумом квантования. При обработке сигнала в специализированном устройстве цифрового фильтра возникают погрешности из-за квантования входного сигнала, из-за квантования коэффициентов фильтра конечным числом разрядов, из-за округления результатов арифметических операций.

1.2.3 Алгоритмы и элементы цифровой обработки сигналов.

1.3 Цифровые автогенераторы

1.4 Цифровые демодуляторы

2 ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

2.1 Задание на контрольную работу

Непрерывное сообщение передается по системе связи дискретными сигналами. На стороне передачи исходное сообщение преобразуется в первичный электрический сигнал, который, в свою очередь, преобразуется в цифровую форму. Перед передачей в канал связи сигнала сообщения производится также предварительная обработка его цифрового представления по заданному алгоритму. На стороне приёма восстанавливается непрерывное сообщение (с учётом предварительной обработки на стороне передачи), которое и выдается получателю.

Значения сигнала сообщения изменяются в пределах от 0 до Umax.

Спектр сигнала сообщения перед дискретизацией для преобразования в цифровую форму ограничивается частотой Fв.

Дискретизация сигнала сообщения отсчётами производится с интервалом, в k раз меньшим по сравнению с шагом дискретизации, определяемым теоремой Котельникова.

Отсчёты после дискретизации представляются n-разрядными двоичными числами. Последние поступают на цифровой фильтр, осуществляющий предварительную обработку в соответствии с алгоритмом вида

yk = ak xk + ak-1 xk-1 + ak-2 xk-2.

Исходные данные для конкретных вариантов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umax, В | 15 | 10 | 8 | 13 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| Fв, кГц | 13 | 10 | 15 | 11 | 16 | 9 | 12 | 14 | 8 | 4 |

Таблица 2

| Последняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 3,5 | 2,5 |
| n-разрядность | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 |
| ak | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| ak-1 | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| ak-2 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 |

Задание выполняется в виде отдельных задач, логически взаимосвязанных между собой.

Задача 1

Непрерывное сообщение передается от источника к получателю по дискретному каналу связи.

Требуется:

1 Изобразить обобщенную структурную схему системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами, привести подробное описание назначения входящих в нее блоков. Преобразование сообщения и сигналов в системе связи проиллюстрировать (качественно) приведением временных и спектральных диаграмм для следующих точек тракта:

*	 на выходе источника непрерывного сообщения (сигнала);

*	 на входе преобразователя ”аналог-цифра” (на выходе ФНЧ);

*	 дискретизированной последовательности (АИМ-сигнала, с учётом заданных значений Umax, Fв и k) ;

*	 выходе АЦП (последовательность чисел, соответствующих отсчётам  входного сигнала  - для заданных Umax и n).

Опишите временные и спектральные диаграммы.

2 Найти величину шага квантования кв  и дисперсию шума квантования 2кв.

Задача 2

В предположении, что сигнал сообщения имеет гармоническую форму частоты Fв , требуется:

1 Изобразить временные диаграммы исходного сигнала (2, 3 периода) и дискретизированной последовательности для него при условии, что дискретизация отсчётами производится с интервалом, в k раз меньшим по сравнению с шагом дискретизации, определяемым теоремой Котельникова (см. таблицу 2).

2 Изобразить спектральные диаграммы исходного сигнала и дискретизированной последовательности.

3 Описать (с обоснованием) вид графиков временных и спектральных диаграмм на основе соответствующих теоретических положений.

Задача 3

1 В соответствии с дискретным преобразованием Фурье рассчитать и построить спектр заданного сигнала. Для упрощения расчётов заданный сигнал представляет собой двоичную дискретную последовательность (1 и 0), варианты сигнала приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Последняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сигнала | 1000 | 1110 | 11000 | 100000 | 111000 | 1100 | 10000 | 11100 | 110000 | 111100 |

Вид сигнала для других вариантов находится с учётом таблицы 3 
следующим образом:

*	 Варианты 11...20 - в начале последовательности добавляется один 
отсчёт 1.

*	 Варианты 21...30 - в начале последовательности добавляется два 
отсчёта 1.

2 Выполнить восстановление исходного сигнала по найденному в пункте 1 спектру, для чего:

*	 записать выражение для исходного сигнала в виде суммы гармонических составляющих (ряда Фурье);

*	 изобразить график восстановленного сигнала для интервала времени, равного длительности одной выборки.

Задача 4

На стороне передачи осуществляется предварительная цифровая 
обработка сигнала, поступающего с выхода АЦП, в соответствии с алгоритмом вида

yk = ak xk + ak-1 xk-1 + ak-2 xk-2.

Весовые коэффициенты приведены в таблице 2.

Требуется:

1 Изобразить структурную схему цифрового фильтра (ЦФ) и описать принцип его работы.

2 Определить импульсную характеристику данного ЦФ.

3 Определить системную функцию ЦФ.

4 Определить частотный коэффициент передачи ЦФ.

5 Рассчитать сигнал на выходе цифрового фильтра для отсчетов одного периода сигнала задачи 3. Построить временную диаграмму соответствующего ему аналогового эквивалента и сравнить с исходным.

2.2 Оформление контрольной работы

В процессе выполнения работы результаты расчетов аккуратно оформляются в виде таблиц, графиков. Результаты каждого пункта должны иметь соответствующие заголовки и пояснения исходных данных, режимов.

Контрольная работа должна содержать:

-	название кафедры;

-	фамилию и инициалы студента;

-	номер группы;

-	наименование работы;

-	результаты расчетов в виде таблиц, графиков;

-	выводы по работе и оценку результатов;

-	дату выполнения работы и личную подпись.

1 При выполнении численных расчетов надо записать формулу определяемой величины, сделать соответственную численную подстановку и произвести вычисления, а не писать сразу готовый результат.

2 Результаты со всеми промежуточными вычислениями сложных  зависимостей следует приводить в виде таблицы.

3 Графики временных и спектральных диаграмм, иллюстрирующие преобразование сообщения и сигнала в системе связи на выходе каждого из функциональных устройств, необходимо располагать один под другим соответственно с соблюдением масштабных соотношений по осям координат.

Все графики необходимо выполнять на миллиметровой бумаге или обычной бумаге в клетку. Оси координат на графиках должны быть обозначены и промасштабированы. Масштаб следует выбирать таким образом, чтобы координаты любой точки графика могли быть определены быстро и с удовлетворительной точностью.

4 Нанесение на графике точек, соответствующих расчетным данным, должно быть выполнено отчетливо и аккуратно.

5 Кривая, проводимая через экспериментальные точки, должна быть плавной, без резких искривлений и углов. Кривая не обязательно должна проходить через каждую отдельную точку. Её следует провести через большую часть точек так, чтобы наилучшим образом аппроксимировалась полученная зависимость.

6 Если на графике имеется несколько кривых, каждая кривая должна быть снабжена соответствующими надписями.

7 Необходимо пользоваться общепринятыми условными обозначениями величин и сокращениями названий.

8 Библиография используемой литературы должна быть составлена в соответствии с существующими требованиями.

9 Контрольная работа оформляется в тетради стандартного формата. Страницы должны быть пронумерованы.

10 Текст контрольной работы должен быть расположен на одной стороне листа. На обратной (чистой) стороне листа должны выполняться исправления, если после рецензирования исправления потребуются.

После замечаний преподавателя замена листов не допускается. Допускается вклеивание дополнительных листов с исправлениями.

3 Некоторые соотношениЯ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (    )

Приложение 2 (    )

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Основная: - отсутствует

Дополнительная:

1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов по спец.
“Радиотехника”. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 448 с

2 Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. - Учебное пособие
для вузов. - М.: Радио и Связь, 1990.

3 Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Радио и связь, 1986.

4 Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. - Задачи и упражнения. Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и Связь, 1992.

5 Карташев В.Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров. - М.: Высшая школа, 1982.

6 Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. Справочник.
- М.: Радио и Связь, 1990.

7 Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. - М.: Радио и связь, 1982.

8 Антонью А. Цифровые фильтры: анализ и проектирование. - М.: Радио и связь, 1983..

9 Бизин А.Т. Введение в цифровую обработку сигналов. Новосибирск, 
СибГУТИ. 1998.

10 Бакалов В.П., Крук Б.И., Журавлева О.Б. Теория электрических цепей,  Новосибирск, СибГУТИ. 1998.

11 Тяжев А.М. Выходные устройства приемников с цифровой обработкой сигналов.- Самара “Самарский университет, 1992.

12 Применение цифровой обработки сигналов//Под редакцией 
Опенгейма Э. - М.: Мир, 1980.

План 1999 г.

Герман Харитонович Гарсков

Геннадий Александрович Чернецкий

Математические основы
цифровой обработки сигналов

Методические указания

Задание на контрольную работу

Для студентов 4-го курса

заочной формы обучения

Для специальности 201100

Редактор: Криволапов Г.И.

Корректор: Шкитина Д.С.

__________________________________________________________________

Лицензия № 020475, январь 1998 г, подписано в печать

Формат бумаги  6284 1/16

Бумага писчая № 1. Уч. изд. л. 1,5.  Тираж - 100.

Заказ №

Типография СибГУТИ, 630102,  Новосибирск, ул. Кирова, 86.